# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：甘肃省礼县石厂沟、卢家湾饰面石材用花岗岩矿项目

建设单位（盖章）： 礼县青峰天然石材有限责任公司

编制日期：             2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 甘肃省礼县石厂沟、卢家湾饰面石材用花岗岩矿项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 张朝 | 联系方式 | 13993133823 |
| 建设地点 | 甘肃省陇南市礼县湫山镇 |
| 地理坐标 | 卢家湾：E104度58分6.221秒，N34度21分2.750秒 石厂沟：E104度55分4.805秒，N34度20分40.928秒 |
| 建设项目 行业类别 | 八—非金属矿采选业10”—“土砂石开采101（不含河道采砂项目）”—“其他” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 39383（新增） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5823.01 | 环保投资（万元） | 342.30 |
| 环保投资占比（%） | 5.88 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《甘肃省矿产资源总体规划（2021-2025年）》； 审批机关：甘肃省人民政府； 审批文件名称及文号：无； |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《甘肃省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》； 编制单位：甘肃省自然资源规划研究院； 召集审查机关：生态环境部会同自然资源部； 审查文件名称及文号：关于《甘肃省矿产资源总体规划(2021—2025年) 环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕181号）； |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《甘肃省矿产资源总体规划（2021~2025年）》的符合性分析 根据《甘肃省矿产资源总体规划（2021~2025）》（甘政发[2022]52号），矿产资源开发利用与保护要求“加大优势非金属矿产资源开发力度。以市场需求为导向，对于石英岩、石灰岩、石膏、重晶石、凹凸棒石粘土、陶瓷土、饰面用石材等具有市场竞争力的非金属矿产，鼓励规模化、集约化开发”。 本项目所开采矿种为饰面石材用花岗岩矿，属于规划中的鼓励类开采的非金属矿类别，因此本项目符合《甘肃省矿产资源总体规划（2021~2025年）》规划要求。 2.与《甘肃省矿产资源总体规划(2021—2025年)环境影响报告书》及审查意见符合性分析（见表1-1） 表1-1 项目与《甘肃省矿产资源总体规划(2021—2025年)环境影响报告书》及审查意见符合性分析 序号 规划环评及审查意见要求 本项目情况 符合性 1 (一)坚持生态优先，绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实绿水青山就是金山银山理念，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。进一步强化《规划》的生态环境保护总体要求，将细化后的绿色矿山建设、 历史遗留矿山治理恢复面积、主要矿种矿山“三率”(即开采回采率、选矿回收率、综合利用率)水平等绿色开发的相关目标和指标作为《规划》实施的强约束。《规划》应持续推进矿产资源节约和高效利用，探索建立矿产资源节约与综合利用新机制，严格执行国家矿产资源合理开发利用“三率”水平标准，确保煤炭、金矿、镍矿、铜矿开采回收率分别不低于75%、75%、75%、80%；金矿、铜矿选矿回收率分别不低于85%、70%；全省矿山整体“三率”水平达标率达到85%以上。结合甘肃省矿产资源开发特征，科学制定绿色矿山建设标准体系，优化设置生态修复、固体废物综合利用等指标，明确大中型固体生产矿山绿色矿山建设水平，切实提高全省矿山绿色发展水平。应进一步合理确定布局、规模、结构和开发时序，采取严格的生态保护和修复措施，确保优化后的《规划》符合绿色发展要求，推动生态环境保护与矿产资源开发目标同步实现。 本项目开采规模和强度严格按照资源储量核实报告确定的合理规模设置，项目未占用依法应当禁止开发的区域，也不涉及生态环境敏感区域。项目落实相关整改措施后可满足绿色矿山建设要求；项目属于非金属饰面石材花岗岩开采，废石基本实现资源化利用；项目采取严格的生态保护和修复措施，确保绿色发展要求。 符合 2 (二)严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间重叠的1处国家规划矿区和1处能源资源基地，在矿业权设置时，应进一步优化规划布局，确保满足生态保护红线管控要求。与饮用水水源保护区存在重叠的3个勘查规划区 块、1个重点开采区块和6个重点勘查区，应进一步优化规划布局，确保与饮用水水源保护区管控要求相协调。位于生态保护红线内已依法取得矿业权的地热、煤矿、白云岩矿等矿区，应根据 生态保护红线和其所在生态环境敏感区保护要求，进一步优化布局或妥善处置，确保满足生态保护红线和生态环境敏感区相关管控要求。 项目未占用依法应当禁止开发的区域，也不涉及生态环境敏感区域。项目位于一般管控单元，不涉及生态红线和一般生态空间。 符合 3 (三)严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。严格落实《规划》要求，确保规划期全省固体矿产矿山总数控制在2500个左右，对煤矿、铁矿、铜矿等重矿种实施最低开采规模准入，大中型矿山比例达到25%以上。禁止开采汞、蓝石棉、可耕地砖瓦用粘土，以及砷和放射性等有毒有害物质超标的煤炭。限制开采湿地泥炭以及砂金、砂铁等重砂矿物。加大落后产能淘汰力度，依法关闭资源和环境破坏严重、限期整改仍未达到环保和安全标准的矿山。 本项目开采规模和强度严格按照资源储量核实报告确定的合理规模设置。项目属于非金属饰面石材花岗岩开采，不属于规划禁止、限制开采类矿种。 符合 4 (四)严格环境准入，保护区域生态功能。按照甘肃省生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区等存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块等，应严格执行 相应管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对上述区域的不良环境影响。 本项目涉及一般管控单元，不涉及生态红线和基本农田。项目落实相关整改措施后可满足绿色矿山建设要求。报告对项目施工及运行过程中提出有有效可行的生态保护措施和污染防治措施，防止加剧区域的不良环境影响。 符合 5 (五)加强矿山生态修复和环境治理。结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，将目标任务分解细化到具体矿区、矿山，确保“十四五”规划期历史遗留矿山治理修复面积不低于10000公顷。对可能造成重金属污染等环境问题的矿区，进一步优化开发方式，推进结构调整，加大治理投入。 报告要求企业采取“边开采边恢复”的生态保护措施；服务期满后严格按照“项目资源开发与恢复治理方案”落实各项生态恢复措施。 符合 6 (六)加强生态环境监测和预警。结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立涵盖生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，明确责任主体、强化资金保障，其中，在用尾矿库100%安装在线监测装置；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加和优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。 本项目不涉及尾矿库。要求企业采取“边开采边恢复”的生态保护措施；服务期满后严格按照“项目资源开发与恢复治理方案”落实各项生态恢复措施。 符合 7 五、对下层位规划及重大建设项目环评的意见下层位矿产资源规划在依法开展环评时应落实规划环评要求和矿产资源开发生态环境保护要求，结合规划重点任务，落实生态环境分区管控要求。《规划》中所包含的重大建设项目开展环境影响评价时，应符合规划环评结论和审查意见，重点评价项目建设对区域生态、水环境、土壤环境等的影响和环境风险，深入论证生态环境保护措施的可行性，规划协调性分析等内容可适当简化。 项目将落实规划环评要求和矿产资源开发生态环境保护要求，落实生态环境分区管控要求。项目属于非金属饰面石材花岗岩开采，不涉及重金属污染，生产废水循环利用不外排，同时采取经济、有效、可行的生态保护和恢复措施。 符合 综上，本项目符合《甘肃省矿产资源总体规划(2021—2025年)环境影响报告书》及审查意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.相关产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类项目，为国家允许建设项目，该项目的建设符合国家产业政策。 2.与《矿山生态环境治理与恢复治理技术规范》（HJ651-2013)的符合性分析 根据矿山生态环境治理与恢复治理技术规范》（HJ651-2013)中矿上生态环境保护和恢复治理一般要求：禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采；矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染；坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平；所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案；恢复治理后的各类场地应实现安全稳定，对人类和动植物不造成威胁，对周边环境不产生污染，与周边自然环境和景观相协调，恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用，区域整体生态功能得到保护和恢复。 本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内；也不在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内；项目的实施符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，拟采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染；建设单位委托有资质单位编制了项目矿山生态环境保护与恢复治理方案，并通过了评审；闭矿期，建设单位将按照恢复治理方案对占地进行全面植被恢复，恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用，区域整体生态功能得到保护和恢复。综上，项目符合《矿山生态环境治理与恢复治理技术规范》（HJ651-2013)的相关要求。 3.相关规划符合性分析 3.1与礼县湫山镇城镇规划符合性 项目选址位于甘肃省陇南市礼县湫山镇，项目属于既有矿山开采能力扩建项目，采矿权范围未发生变化。根据现场调查及查阅资料，所用地块不属于基本农田，该地块不涉及当地城镇规划，故本次环评认为，项目选址与当地城镇规划不冲突。 3.2与甘肃省“十四五”生态环境保护规划的符合性分析 根据甘肃省人民政府办公厅关于印发《甘肃省“十四五”生态环境保护规划的通知》（甘政办发[2021]105号）文件中“第五章、强化生态保护监管，提升生态系统质量和稳定性——第四条、积极推进矿山生态修复治理”，督促矿山生产企业依法编制矿山资源开发与恢复治理方案，完善和落实水土环境污染修复工程措施，全面推进绿色矿山建设。开展历史遗留废弃矿山综合整治和生态修复，积极推进全省国家重点生态功能区历史遗留矿山生态环境综合治理与修复，谋划实施祁连山北麓、陇中一陇东南、河西走廊等历史遗留废弃矿山生态修复重点区域的生态保护修复工程。 本项目属于扩建项目，根据现场勘查，现有工程存在一定的环境问题，本报告提出了相应的整改要求。矿山依法编制了矿山资源开发与恢复治理方案，并于2023年4月18日通过专家评审，获得《甘肃省礼县石厂沟、卢家湾饰面石材用花岗岩矿矿产资源开发与恢复治理方案评审意见书》，矿山在开发过程中将完善和落实水土环境污染修复工程措施，全面推进绿色矿山建设。因此，本项目符合《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》。 3.3与陇南市“十四五”生态环境保护规划的符合性分析 根据《陇南市“十四五”生态环境保护规划》第七章：“加强生态监管，构建长江上游生态安全格局，一、推进山水林田湖草治理与修复—（四）积极推进矿山生态修复治理：推进绿色矿山建设，构建绿色矿山建设长效机制，严格绿色矿山准入管理。加强政府对矿山地质环境的监督管理，积极推进历史遗留矿山的恢复治理与土地复垦利用，完善市级矿山地质环境保护与治理恢复管理体系。开展重点矿区矿山地质环境调查评价，建立大中型矿山地质环境评价体系。新建和生产矿山必须编制矿产资源开发与恢复治理方案，督促企业切实履行矿山地质环境治理恢复与土地复垦义务。初步建成矿山地质环境信息化管理系统，利用科技推动矿山地质环境恢复和综合治理”。 本项目属于扩建项目，根据现场勘查，现有工程存在一定的环境问题，本报告提出了相应的整改要求。矿山依法编制了矿山资源开发与恢复治理方案，并于2023年4月18日通过专家评审，获得《甘肃省礼县石厂沟、卢家湾饰面石材用花岗岩矿矿产资源开发与恢复治理方案评审意见书》，矿山在开发过程中将完善和落实水土环境污染修复工程措施，全面推进绿色矿山建设。因此，本项目符合《陇南市“十四五”生态环境保护规划》。 3.4与《陇南市矿产资源总体规划（2021~2025年）》的符合性分析 根据《陇南市矿产资源总体规划（2021~2025年）》：“(二）基本原则—3.突出优势，产业引领：充分利用已有勘查成果，结合新形势新要求，合理确定规划目标，明确任务部署。重点突出铅、锌、金、锑等传统优势金属矿产以及重晶石、硅石、方解石、石灰岩、饰面石材等优势非金属矿产资源在产业发展中的地位。大力推进地热、矿泉水等矿产资源开发，促进地方经济发展”；“第五章矿产资源开发利用与保护，一、重点开发利用方向—二是加大重点非金属开发力度。依托我市丰富的硅石、方解石、重晶石、石灰岩、饰面石材等具有市场竞争力的非金属矿产，鼓励规模化、集约化开发利用，以技术创新为动力，培育骨干企业，创立品牌，促进企业聚集发展，构建产业集群，壮大产业规模。” 本项目开采矿种为饰面石材用花岗岩矿，属于鼓励类开采矿种，因此项目的建设符合《陇南市矿产资源总体规划（2021~2025年）》规划要求。 4.项目与《甘肃省生态环境厅自然资源厅关于“举一反三”严格矿产开发生态环境准的通知（甘环发[2019]124号）》符合性分析 根据《甘肃省生态环境厅自然资源厅关于“举一反三”严格矿产开发生态环境准入的 通知（甘环发[2019]124号）》的要求，列表对比分析了本项目符合性，详见下表1-1。 表1-1与《甘肃省生态环境厅自然资源厅关于“举一反三”严格矿产开发生态环境准入的通知（甘环发[2019]124号）》符合性分析一览表 序号 相关规定 本项目 符合性 1 对于现状存在严重生态环境问题的矿山，在矿山改扩建项目环评受理和审批前，由矿业权人制定遗留生态环境问题的恢复治理方案，生态环境治理恢复方案应明确整改时限、整改要求和责任单位，有明确具体的工程内容、工程量和工程资金，落实资金来源，并经所在地县级政府认可。 本项目为扩建矿山，项目属于既有矿山开采能力扩建项目，采矿权范围未发生变化。历史开采过程中存在部分开采区域未进行生态治理。已纳入本项目生态恢复治理方案。 符合 2 环评在受理和审批前原则上应取得产业主管部门的备案或核准文件。 本项目“三合一方案”已通过审查。 符合 3 应严格按照自然资源部门编审要求编制和审查矿产资源开发利用、矿山地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案（内容），矿产资源开发利用项目，环评报告原则上应在编制完成矿产资源开发利用方案或矿产资源开发与恢复治理方案并通过专家审查后受理。 建设单位委托甘肃省地质矿产勘查开发局第二地质矿产勘查院编制了《甘肃省礼县石厂沟、卢家湾饰面石材用花岗岩矿矿产资源开发与恢复治理方案》，该方案取得了审查意见（见附件）。 符合 4 环评报告应结合矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与治理恢复方案、土地复垦方案或矿产资源开发与恢复治理方案中矿山地质环境保护与治理恢复、土地复垦相关措施和要求，提出生态恢复治理措施，并厘清各项投资。 环评报告结合项目“三合一方案”中相关措施和要求，提出了生态恢复治理措施，并说明了生态恢复治理投资。 符合 综上，扩建项目与《甘肃省生态环境厅自然资源厅关于“举一反三”严格矿产开发生态环境准入的通知（甘环发[2019]124号）》相关要求相符合。 5.项目与省级绿色矿山建设要求符合性分析 2018年5月甘肃省国土资源厅下发的文件《甘肃省省级绿色矿山建设要求及评定办法》，本矿山建设与甘肃省省级绿色矿山建设要求及评定办法符合性分析见表1-2。本项目有些工作尚未满足绿色矿山建设要求及评定办法，在后期工作中，对本报告中提出的整改措施及要求应积极落实。 表1-2 本项目与甘肃省省级绿色矿山建设要求对照表 序号 甘肃省省级绿色矿山建设要求 本项目情况 符合性分析及整改措施 1 矿容矿貌；砂石粘土类矿山要围挡并加盖防尘网，防止粉尘弥漫影响环境质量，对于居民集中生活区周边和交通干线、河流湖泊直观可视范围内的矿山，矿石加工区、中间料库、储存区等厂房要实现全封闭 本项目为改扩建矿山，产品为荒料，表土剥离过程采取洒水抑尘措施，荒料开采过程中采取喷淋抑尘措施，采矿区不涉及荒料的加工。 符合绿色矿山建设要求。 2 矿容矿貌：矿山生产区、运输系统、办公区和生活区实现洁化、绿化、美化，矿区主要运输道路实现硬化，绿化覆盖率达到可绿化面积的80% 矿山生产区、运输系统、办公区和生活区实现洁化，矿区主要运输道路未硬化。 不符合绿色矿山建设要求，要求矿区主要道路采取硬化或碎石敷设措施。 3 采选方式：严格执行《矿产资源开发与恢复治理方案》。露天开采实现自上而下分水平台阶式开采，地下开采优先采用充填开采，保水开采等技术 严格执行《矿产资源开发与恢复治理方案》。露天开采实现自上而下分水平台阶式开采 符合绿色矿山建设要求 4 废石：尾矿分类处置，处置率100%、利用废石充填采空区、治理塌陷区或制作建筑材料等 本项目为饰面石材用花岗岩矿开采，剥离表土暂存于临时排土场，开采废石及边角料运至加工厂破碎作为砂石料外售，处置率100%。 落实整改措施后符合绿色矿山建设要求 5 执行环境影响评价和“三同时”制度，落实污染防治措施，贯彻“边开采、边治理”原则，实现矿区环境修复动态化 正在办理环境影响评价和“三同时”制度，已落实污染防治措施，贯彻“边开采、边治理”原则，实现矿区环境修复动态化 符合绿色矿山建设要求 6.“三线一单”符合性分析 根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号）、《陇南市人民政府关于印发陇南市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（陇政发【2021】14号）、《甘肃省区域空间生态环境评价“三线一单”编制—生态环境准入清单（2024年）》及甘肃省生态环境监测大数据管理平台核对，本项目涉及一般管控单元，不涉及生态红线和基本农田。礼县石厂沟、卢家湾饰面石材用花岗岩矿采矿权与永久基本农田叠合情况见图1-1。卢家湾和石厂沟露天开采区及配套临时建构筑物均在一般管控单元，位置关系具体见图1-2所示。 根据“甘肃省生态环境监测大数据管理平台”核定，本项目涉及礼县一般管控单元—ZH62122630001一般管控单元1。具体管控分区见下表1-3。 表1-3 陇南市礼县生态管控单元 编码 管控单元 名称 环境要素 ZH62122630001 一般管控单元1 礼县一般管控单元 / 根据《甘肃省区域空间生态环境评价“三线一单”编制—生态环境准入清单（2024年）》和《陇南市生态环境准入清单》要求，本项目与省、市、县一般管控单元符合性分析见表1-4。 表1-4 与省、市、县一般管控单元符合性分析 管控类别 管控要求 本项目情况 符合性 一、甘肃省总体准入清单—一般管控单元 空间布局约束 落实生态环境保护基本要求。大力发展生态环保产业。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强永久基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 项目不占用基本农田。 符合 污染物排放管控 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强生活污染和农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。 项目不涉及总量控制指标，不涉及农业面源污染。 符合 环境风险防控 加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 项目不会向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥等。 符合 资源利用效率 实行煤炭、水资源消耗总量和强度双控，优化能源结构，加强能源清洁利用。推进农业节水，提高农业用水效率。 项目运输机械采用优质燃油。 符合 二、陇南市生态环境总体准入清单一般管控单元 空间布局约束 执行全省生态环境总体准入要求、国家相关法律法规以及关于深入打好污染防治攻坚战的意见、关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见、甘肃省大气污染防治、土壤污染防治、水污染防治条例要求。以及陇南市“十四五”生态环境保护规划、陇南市年度水污染防治工作方案、大气污染防治工作方案、土壤污染防治工作方案等要求。应确保环境质量总体满足功能区要求。 项目符合全省生态环境总体准入要求；项目产排污量较少，不属于高耗能、高排放；符合陇南市“十四五”生态环境保护规划、陇南市年度水污染防治工作方案、大气污染防治工作方案、土壤污染防治工作方案等要求；严格按照环评落实各项生态保护措施和污染防治措施后可确保环境质量总体满足功能区要求。 符合 污染物排放管控 执行全省生态环境总体准入要求、国家相关法律法规以及关于深入打好污染防治攻坚战的意见、关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见、甘肃省大气污染防治、土壤污染防治、水污染防治条例要求。以及陇南市“十四五”生态环境保护规划、陇南市年度水污染防治工作方案、大气污染防治工作方案、土壤污染防治工作方案等要求。应确保环境质量总体满足功能区要求。严格执行环境影响评价制度和排污许可制度，确保各项污染物达标排放，企业按证排污，确保环境质量总体满足功能区要求。 项目符合全省生态环境总体准入要求；项目产排污量较少，不属于高耗能、高排放；符合陇南市“十四五”生态环境保护规划、陇南市年度水污染防治工作方案、大气污染防治工作方案、土壤污染防治工作方案等要求；项目严格按照环评落实各项生态保护措施和污染防治措施后应确保环境质量总体满足功能区要求；本报告即为执行环境影响评价制度。 符合 环境风险防控 用地环境风险 防控要求 1.严格执行《产业结构调整指导目录》和相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化建设、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。2.矿山企业在开采、选矿、运输、仓储等矿产资源开发活动中应当采取防护措施，防止废气、废水、尾矿、尾渣等污染土壤环境。矿山企业应当加强对废物贮存设施和废弃矿场的管理，采取防渗漏、封场、闭库、生态修复等措施，防止污染土壤环境。3.执行《中华人民共和国土壤污染防治法》《甘肃省土壤污染防治条例》等建设用地准入管理要求。加强土壤生态环境保护与污染风险管控，严格污染地块准入管理。对暂不开发的受污染建设地块，实施土壤污染风险管控，防止污染扩散。强化风险管控和修复工程监管，重点防止转运污染土壤非法处置，以及污染地块风险管控和修复过程中产生的异味等二次污染，确保实现风险管控和修复目标。4、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。5.执行《中华人民共和国土壤污染防治法》《甘肃省土壤污染防治条例》等规定，加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，推进安全利用。根据土壤污染状况和农产品超标情况，安全利用类耕地集中的县市区要结合当地主要作物品种和种植习惯，按照国家受污染耕地安全利用技术指南，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险。6.发生突发事件造成或者可能造成土壤污染的，相关企业应当立即采取应急措施，迅速控制污染源、封锁污染区域，疏散、撤离、妥善安置有关人员，防止污染扩大或者发生次生、衍生事件，依法做好土壤污染状况监测、调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复等工作。 项目严格执行《产业结构调整指导目录》和相关行业企业布局选址要求；项目属于非金属矿开采（饰面石材用花岗岩矿），不涉及尾矿库的设置。企业拟在开采、运输矿产资源开发活动中采取防护措施，防止废水污染土壤环境；企业拟对采坑及其它临时占地采取封场生态修复等措施，防止污染土壤环境；本报告要求企业采取有效的风险防范和应急措施，企业应及时编制（修订）突发环境事件应急预案，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资。定期开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件联防联控能力。 符合 企业环境 风险防控 1.严格执行《关于印发甘肃省防范化解尾矿库安全风险工作实施意见的通知》(甘应急矿山(2020)51号)要求，在保证紧缺和战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，全省构建尾矿库等量或减量置换机制，保证尾矿库数量原则上只减不增，不再产生新的“头顶库”。严格限制新建总坝高超过100米且采用湿式排放上游式尾矿筑坝的尾矿库，严禁新建“头顶库”，严禁审批总坝高超过200米的尾矿库，严禁在距离长江和黄河干流岸线3公里、重要支流岸线1公里范围内新(改、扩)建尾矿库，新建四等、五等尾矿库必须采用一次建坝方式，新建、改建和扩建尾矿库排洪排水设施必须采用钢筋混凝土结构，严禁将采用干式排放的尾矿库变更为湿式排放。2.扎实开展尾矿库治理。全面落实各方治理责任，大力提升尾矿库安全防控和污染防治能力，努力消除尾矿库风险隐患。排查无主尾矿库主要环境风险源，有效防范探矿、采矿对地表水、地下水的环境风险。3、土壤污染重点监管单位新(改、扩)建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。 项目属于项目属于非金属矿开采（饰面石材用花岗岩矿），不涉及尾矿库。企业不属于土壤污染重点监管单位。 符合 资源利用效率 水资源利 用效率要求 1.全面落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产要求，实施深度节水控水行动，严控高耗水行业发展。提高水资源综合利用效率，按照《关于推进污水资源化利用的指导意见》(发改环资[2021]13号)要求，推广城市中水回收利用。2.执行《中华人民共和国长江保护法》要求，加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。3.规范水能资源的开发利用管理。除与生态环境保护相协调且是国务院及有关部委、省人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目。坚持规划先行，规划环评和项目联动，对新建水电项目严格把关，不符合规划及规划环评，审批手续不全的一律不得开工建设。 项目不属于高耗水行业，生产用水经沉淀处理后循环利用，不外排，可最大程度上提高项目水资源利用效率。 符合 能源利用 效率要求 1.继续实施能源消耗总量和强度双控行动。十四五期间，全市单位生产总值能源消耗降低(百分比)、单位生产总值二氧化碳排放降低(百分比)指标应完成省上下达的目标，各县区按照市上下达的年度能源消费总量和能耗下降控制目标完成年度节能目标任务。2.优化能源建设布局，鼓励发展风能、太阳能、生物质能等新能源，抓好光伏发电示范工程建设，发展生态水电和清洁能源基地。 本项目不属于高能耗项目。 符合 高污染燃 料禁燃区要求 加强高污染燃料禁燃区管理。严格落实《高污染燃料目录》要求，在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的要在规定的时限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 项目不在禁燃区。项目运输机械采用优质燃油。 符合 三、礼县环境管控准入清单—礼县一般管控单元1 空间布局约束 执行全省和陇南市生态环境总体准入清单中一般管控单元的空间布局约束要求。严格控制建设用地供给规模和无序勘查开采矿产资源。严格执行《关于印发甘肃省防范化解尾矿库安全风险工作实施意见的通知》(甘应急矿山(2020]51号)要求，在保证紧缺和.战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，全省构建尾矿库等量或减量置换机制，保证尾矿库数量原则上只减不增，不再产生新的“头顶库”。 项目符合执行全省和陇南市生态环境总体准入清单中一般管控单元的空间布局约束要求。本项目属于非金属矿开采（饰面石材用花岗岩矿），不涉及尾矿库。 符合 污染物排放管控 执行全省和陇南市生态环境总体准入清单中一般管控单元的污染物排放管控要求。 项目符合全省和陇南市生态环境总体准入清单中一般管控单元的污染物排放管控要求。 符合 环境风险防控 执行全省和陇南市生态环境总体准入清单中一般管控单元的环境风险防控要求。 项目符合全省和陇南市生态环境总体准入清单中一般管控单元的环境风险防控要求。 符合 资源利用效率 执行全省和陇南市生态环境总体准入清单中一般管控单元的资源利用效率要求。 项目符合全省和陇南市生态环境总体准入清单中一般管控单元的资源利用效率要求。 符合 根据表3-4~表3-6对照性分析可知，项目符合省、市、县生态环境准入清单的相关要求，符合“三线一单”相关要求。 综上，本项目符合国家产业政策、符合相关规划及“三线一单”相关要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 该项目建设地点位于甘肃省陇南市礼县湫山镇，项目地理位置见图2-1。本矿山属于既有矿山，该采矿权首设时间为2008年4月10日，截止目前已历经1次延续2次变更，本次为第3次申请（扩大开采规模）变更登记，采矿权人、面积均未发生变化。本次扩建仅为矿山开采能力扩建（0.21万m3扩大为3.0万m3）。项目分为两个矿区，石厂沟矿区地理坐标为东经104°54′08″~104°54′26″，北纬34°20′35″~34°20′56″，面积0.695km2；卢家湾地理坐标为东经104°57′50″~104°58′20″，北纬34°20′56″~34°21′00″，面积0.591km2，两个矿区总面积1.2853km2。开采矿种：饰面石材花岗岩；开采方式：露天开采；生产规模：3×104m3/年；开采标高：2120m～1853m。服务年限：20年（含基建期0.3年）。根据《甘肃省礼县石厂沟、卢家湾饰面石材用花岗岩矿矿产资源开发与恢复治理方案》调查核实表明，矿区周边无其他矿权、公益林地、基本农田重叠及土地纠纷、争议等问题。根据企业采矿许可证（证号：C6212002011097130120973，有效期为2023年4月5日至2043年8月16日），企业采矿权范围拐点坐标见表2-1。项目四邻关系见图2-2和图2-3。 表2-1 企业采矿权范围拐点坐标一览表 序号 采矿证登记-1980 西安坐标系 核查后-1980 西安坐标系 备注 X Y X Y 1 3801727.31 35491381.26 3801534.175 35491798.883 石厂沟矿区 2 3802374.41 35491380.76 3802181.275 35491799.383 3 3802373.50 35492455.26 3802180.365 35492872.883 4 3801726.40 35492454.66 3801533.265 35492872.283 5 3801723.96 35496595.26 3802171.320 35496554.202 卢家湾矿区 6 3802494.36 35496595.57 3802941.720 35496554.512 7 3802494.06 35497362.27 3802941.420 35497321.212 8 3801723.76 35497362.06 3802171.120 35497321.002 标高：2120米至1853米，面积1.2853平方公里 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2012年6月礼县青峰天然石材有限责任公司委托原陇南市环科所编制了《礼县青峰天然石材花岗岩矿开采项目环境影响报告表》，2012年10月6日原陇南市环境保护局以陇环评表发[2012]171号文，对报告表进行了批复。陇南市环保局于2014年11月10日，组织陇南市环境监察支队、陇南市环境监测站、礼县环保局、河南蓝森环保科技有限公司对礼县青峰天然石材花岗岩矿开采项目组织进行了环保验收，并出具了验收意见（陇环验[2014]30号），项目通过验收。企业于2020年6月30日申请的排污许可登记，登记编号：91621226670800170L001W。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021本）》，本次扩建属于“八、非金属矿采选业10”中“土砂石开采101（不含河道采砂项目）”项目中的“其他”，应编制环境影响报告表。 特别指出：本项目两矿区周围均有山间小溪和燕子河，生产用水拟利用溪流或河水用水泵泵至各用水工段。如果企业确需取用山间小溪和燕子河河水作为生产用水，则要求企业取水前委托有资质单位进行水资源论证并取得相关部门取水许可证。项目取水不纳入本环评报告。 1.建设内容及项目组成 根据项目开发利用方案，矿山开采参数如下： 开采方式：露天开采； 生产建设规模：采矿生产规模7.47×104m3/a，荒料生产规模3.0×104m3/a； 设立矿权面积：1.2853km2； 开采标高：1853~2120m，其中卢家湾Ⅰ矿体开采标高范围为1896m~1980m；石厂沟Ⅱ矿体开采标高范围为1950m~2077m；卢家湾Ⅲ矿体开采标高范围为1999m~2120m； 开采矿种：饰面用花岗岩； 矿山服务年限：20年（含基建期0.3年）； 矿山设计利用矿石资源量为150.46×104m3；设计荒料率40.15%，设计利用荒料资源量为60.41×104m3。设计回采率98%，采出矿石量147.45×104m3，采出荒料量59.20×104m3。 项目开采主要技术参数见表2-2。 表2-2 主要技术指标及工程特性表 序号 项目名称 单位 数量 1 矿区面积 km2 1.2853 2 实际开采面积 km2 0.054 3 矿山设计利用资源量 104m3 150.46 4 矿山开采标高 m 1853~2120 5 年采矿石量 万m3 3.0 6 矿山年工作日 日 300 7 矿山日工作制度 小时/班 8h/1班制 8 矿山服务年限 a 20年（含基建期0.3年） 9 开采方式 露天 10 开拓方式 公路开拓、汽车运输方案 11 采矿方法 从上到下、分台阶开采 12 矿山人员 人 20 13 采剥比 / 0.1:1~0.19:1 14 最大采深 m 127 15 台阶高度 m 分层台阶高度12m，每个台阶内分1.2m高的10个小台阶。 16 底平面宽度 m 20 17 台阶坡面角 ° 75° 18 最终边坡角 ° 不大于70° 19 最终安全平台宽度 m 4 20 最终清扫平台宽度 m 6 21 资金来源 企业投资 22 总投资 万元 5823.01 备注：该表格数据来源于项目开发利用方案。 本矿山属于既有矿山，该采矿权首设时间为2008年4月10日，截止目前已历经1次延续2次变更，本次为第3次申请（扩大开采规模）变更登记，采矿权人、面积均未发生变化。本次扩建仅为矿山开采能力扩建（0.21万m3扩大为3.0万m3）。本项目两个矿区三个采面各个区域较为独立，其中石厂沟矿区II开采区和卢家湾III开采区属于新建采面，卢家湾矿区I号开采区属于现有工程已开采开采面，施工期主要为整改措施的落实。本矿山扩建成后主要由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成。 项目扩建前后主要建设内容见表2-3。 2.生产规模 项目原有工程采矿规模为0.21×104m3/a，产品主要为花岗岩饰面荒料。扩建后，本项目矿山产品不变，设计年采矿规模为3.0×104m3/a。扩建前后矿山生产的荒料全部由汽车运输至该公司下属的石材加工厂加工后出售，因石材加工厂已另做环评，石材加工厂荒料生产能力设计为5.0×104m3/a，能够满足扩建采矿规模，本报告不再赘述。本项目产品方案见表2-4。 |

表2-3   扩建前后建设项目组成一览表

| 工程类别 | 原有工程内容 | 扩建后工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 采矿 工程 | 开采 方式 | 露天开采方式，采用全锯切开采法开采。 | 露天开采方式，采用由上至下逐台阶开采。采用全锯切开采法开采。 | 依托+扩建 |
|  |  | 露天 采场 | 矿山分2个矿区，开拓方式方案采用公路开拓、汽车运输方案，汽车直接进入工作面，荒料由汽车起重机吊入载重汽车外运，碎石及废石由装载机装入自卸汽车运往碎石及废石场。现有工程设置1个露天开采区，为卢家湾Ⅰ开采区。 | 矿山分2个矿区，在现有卢家湾Ⅰ开采区的基础上，分期设置卢家湾Ⅲ开采区和石厂沟Ⅱ开采区。矿山开采时按生产水平由上自下逐水平开采，严禁2个以上水平分段同时作业。矿山服务年限为20年；石厂沟Ⅱ矿体开采标高范围为1950m-2077m；卢家湾Ⅲ矿体开采标高范围为1999m-2120m；开拓方式方案采用公路开拓、汽车运输方案。 |  |
| 辅助工程 | 工业场地 | 卢家湾Ⅰ开采区已设置2处采矿工业场地；已建采矿工业场地Ⅰ-1布置在露天采场Ⅰ开采境界东侧平台，已有建筑物为彩钢结构，长约10m，宽约3m，占地面积0.01hm2。已建采矿工业场地Ⅰ-2布置在露天采场Ⅰ开采境界西侧平台，已有建筑物为彩钢结构，长约14m，宽约5m，占地面积0.01hm2。 | 新建采区配套设置采矿工业场地，主要设施有职工宿舍、维修车间、耗材库房等。其中卢家湾Ⅲ开采区和石厂沟Ⅱ拟各设置1处采矿工业场地；拟建采矿工业场地Ⅱ布置在露天采场Ⅱ东南侧，拟设建筑物均为彩钢结构，长约6m，宽约3m，占地面积0.01hm2。拟建采矿工业场地Ⅲ布置在露天采场Ⅲ开采境界东南平台，拟设建筑物均为彩钢结构，长约16m，宽约6m，占地面积0.01hm2。 | 依托+扩建 |
| 储运工程 | 荒料堆场 | 卢家湾Ⅰ开采区已建临时荒料堆场Ⅰ位于露天采场Ⅰ东侧，地形平坦开阔，连接矿山道路，距采场小于50m，长约40m，宽约14m，占地面积0.05hm2。 | 拟建石厂沟临时荒料堆场Ⅱ位于露天采场Ⅱ东南侧，地形平坦开阔，连接农村道路，距采场小于50m，长约36m，宽约15m，占地面积0.06hm2。拟建卢家湾临时荒料堆场Ⅲ位于露天采场Ⅲ东南侧，地形平坦开阔，距采场小于50m，长约37m，宽约20，占地面积0.07hm2。 | 依托+扩建 |
|  | 排土场 | 卢家湾Ⅰ开采区临时排土场Ⅰ布置在露天采场Ⅰ开采境界西侧平台，占地面积0.06hm2。 | 要求卢家湾Ⅰ开采区规范设置临时排土场，对现存问题进行整改。拟建石厂沟临时排土场Ⅱ布置在露天采场Ⅱ开采境界东南平台，占地面积0.05hm2。拟建卢家湾临时排土场Ⅲ布置在露天采场Ⅲ开采境界东南平台，占地面积0.04hm2。挡墙的形式采用浆砌块石重力式挡墙。总长为260m，设计高度3.5m，其中地面以上墙高2m，基础埋深1.5m，墙顶宽0.8m，墙底宽1.48m，胸坡比1:0.35，背坡比1:0.2，墙底基础宽1.78m；墙体砌筑材料采用浆砌块石，砂浆强度为M10，石料标号不低于30MPa，尺寸不小于30cm；表面勾缝。 | 整改+扩建 |
|  | 柴油储存间 | / | 各开采区设置柴油储存间一座，用于储存生产过程中设备使用的柴油，柴油储存方式为油桶储存。柴油储存间采取重点防渗措施。 | 新建 |
|  | 运输 道路 | 内部 道路 | 已建道路Ⅰ位于卢家湾Ⅰ露天采场，道路长度约500m，平均宽度约5m。 | 拟建道路Ⅱ位于石厂沟Ⅱ露天采场，道路长度约180m，平均宽度约4m。拟建道路Ⅲ位于卢家湾Ⅲ露天采场，道路长度约500m，平均宽度约4m。路面结构拟采取粒径较小的矿石废料铺压。 | 依托+整改+扩建 |
|  |  | 外部 道路 | 矿区周围有乡村道路可直达下游石料加工厂，交通便利。 | 矿区周围有乡村道路可直达下游石料加工厂，交通便利。 | 依托 |
| 公用工程 | 给水工程 | 两矿区周围均有山间小溪，生产用水拟利用水泵泵至各用水工段，能满足项目需要。生活用水由附近村庄拉运至采矿区储水罐。 | 两矿区周围均有山间小溪和燕子河，生产用水拟利用溪流或河水用水泵泵至各用水工段。要求企业取水前委托有资质单位进行水资源论证并取得相关部门取水许可证。生活用水由附近村庄拉运至采矿区储水罐。 | 依托+扩建 |
|  | 供电工程 | 项目供电乡镇电网提供。 | 新建开采区供电采用10kV架线进入矿区，在矿山工业场地设变压器，由变压器架线供各工业及生活用电点，可满足矿山生产、生活的需要。 | 依托+扩建 |
|  | 供暖工程 | 本工程冬季采暖采用电热采暖器供暖。 | 本工程冬季采暖采用电热采暖器供暖。 | 依托+扩建 |
| 环保工程 | 废水 治理 | 生活 废水 | 工业场区设置旱厕；洗漱废水作为绿化及场地降尘水使用，不外排。 | 新建各采区工业场区设置旱厕；洗漱废水作为绿化及场地降尘水使用，不外排。 | 依托+扩建 |
|  |  | 生产 废水 | 卢家湾Ⅰ开采区切割工序冷却抑尘废水经地面径流收集系统+三级沉淀池（30m3）处理后循环使用于切割工序。 | 新建各采区切割工序冷却抑尘废水经地面径流收集系统+三级沉淀池（30m3）处理后循环使用于切割工序。 | 整改+扩建 |
|  | 废气治理 | 开 采 区 | 开采区设置移动式雾炮机进行喷雾降尘，采取湿式剥离作业，可有效减少表土剥离过程中扬尘的产生数量，并配套洒水车进行道路洒水； | 开采区设置移动式雾炮机进行喷雾降尘，采取湿式剥离作业，可有效减少表土剥离过程中扬尘的产生数量，并配套洒水车进行道路洒水； | 依托+扩建 |
|  |  |  | 卢家湾Ⅰ开采区开采过程中采用链臂锯全锯切开，采用湿式作业法，通过采用作业面洒水降尘的方式进行抑尘； | 新增2处露天开采区开采过程中采用链臂锯全锯切开，采用湿式作业法，通过采用作业面洒水降尘的方式进行抑尘； | 依托+扩建 |
|  |  |  | 表土铲装设置移动式雾炮，在铲装剥离物前洒水降尘措施 | 新建开采区表土及废渣石铲装设置移动式雾炮，在铲装剥离物前洒水降尘措施 | 依托+扩建 |
|  |  | 排土场 | 表层剥离物卸料时采取移动式雾炮喷雾降尘措施； | 新建开采区表土及废渣石卸料时采取移动式雾炮喷雾降尘措施； | 整改+扩建 |
|  |  |  | 排土场采取及时进行平整压实处理、设置移动式雾炮定期洒水降尘措施及覆盖防尘网。 | 排土场采取及时进行平整压实处理、设置移动式雾炮定期洒水降尘措施及覆盖防尘网。 | 依托+扩建 |
|  |  | 运输道路 | / | 矿区运输路面采用废弃的粒径较小的矿石废料铺压，对道路定期进行洒水，运输车辆限速行驶，车厢采用苫盖的方式。 | 整改+扩建 |
|  |  | 燃油机械尾气 | 使用优质燃油、加强机械维修和保养。 | 使用优质燃油、加强机械维修和保养。 | 依托+扩建 |
|  | 固废 治理 | 生活 垃圾 | 工作人员产生的生活垃圾经统一收集后运至附近垃圾集中收集点。 | 工作人员产生的生活垃圾经统一收集后运至附近垃圾集中收集点。 | 依托+扩建 |
|  |  | 沉淀池底泥 | / | 各开采区沉淀池底泥经板框压滤机压滤后，送排土场暂时堆存，用于露天开采区生态恢复； | 整改+扩建 |
|  |  | 剥离 表土 | 本项目矿区产生的剥离表土暂时堆存在矿区设置的排土场，用于后期生态恢复；现有排土场设置不规范，未落实截排水及拦挡措施。 | 本项目矿区产生的剥离表土暂时堆存在矿区设置的排土场，用于后期生态恢复；排土场设置拦挡墙和截排水沟； | 整改+扩建 |
|  |  | 废石 | / | 可利用部分拉运至下游砂石料加工厂加工为建筑砂石料，不可利用部分外运作为其他工程建筑垫方，资源化利用。 | / |
|  |  | 废机油(含油废抹布) | / | 环评要求在各露天采场工业场地设置危险废物暂存库一处，用于储存废油桶和设备维修废机油（包括含油废抹布），危险废物暂存库的设置要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行 | 整改+扩建 |
|  |  | 废油桶 | / |  |  |
|  | 噪声治理 | 采用消声、减震措施，定期维修保养机械 | 采用消声、减震措施，定期维修保养机械 | 扩建 |
|  | 生态治理 | / | 施工期结束后及时对施工迹地进行平整，清除建筑垃圾；开采期间严禁在项目区域外活动，不得随意增加临时占地；闭矿期按照项目土地复垦方案对所有临时占地进行生态恢复措施。 | 扩建 |
|  | 环境风险防范措施 | / | 柴油桶四周设置围堰，内部要严格做好防渗处理，且要求有效容积不得小于油桶最大容积；废机油和废抹布采用专用盛装器盛装后和废油桶分区存放在厂内危险废物暂存库，送有资质的单位进行处理；制定（修订）应急预案。 | 整改+扩建 |

| 项目组成及规模 | 表2-4 本项目产品方案一览表 序号 产品名称 原有工程 扩建后工程 备注 产品规格（长×宽×高cm） 产量（万m3/a） 产品规格（长×宽×高cm） 产量（万m3/a） 1 花岗岩荒料 大料 245×100×150 0.21 300×140×100 3.0 荒料规格有所变化 2 中料 185×60×95 200×140×100 3 小料 65×40×70 / 小计 0.21 / 3.0 项目开采区与下游石材加工厂位置关系见图2-4。 图2-4 项目开采区与下游石材加工厂位置关系图 3.主要设备 本项目扩建后主要设备见表2-5。 表2-5 项目扩建后主要设备一览表 设备名称 规格 单位 数量 备注 一、采矿设备 矿山圆盘锯石机 锯片直径2.6m 4 台 原有2台，新增2台 装载叉车 / 2 台 原有1台，新增1台 螺杆式空气压缩机 / 2 台 原有1台，新增1台 手持凿岩机 / 2 台 原有1台，新增1台 顶石气袋 2 台 原有1台，新增1台 装载机 / 4 台 原有2台，新增2台 水泵 / 2 台 原有1台，新增1台 供电系统 / 3 套 原有1套，新增2套 二、运输设备 自卸汽车 东风矿用 6 辆 原有2辆，新增4辆 载重汽车 20 t 6 辆 原有2辆，新增4辆 小型维修设备 / 3 套 原有1套，新增2套 备注：项目扩建后为2个矿区3个露天开采区，且三个采区采用分区分期开采，即一期开采卢家湾Ⅰ露天采场、二期开采石厂沟Ⅱ露天采场、三期开采卢家湾Ⅲ露天采场。 4.原辅料消耗 本项目扩建后矿山主要原、辅材料消耗情况详见表2-6。 表2-6 扩建后矿山主要原、辅材料消耗一览表 序号 材料名称 单位 现有工程 扩建 全厂 备注 年耗 1 荒料 万m3 0.21 2.79 3.0 按荒料计 2 电 度 5×104 20×104 25×104 当地供电所 3 新鲜水 m3 生活 288 192 480 由附近村庄拉运 生产 63 837 900 生产用水取自附近溪流或燕子河。 4 柴油 t 根据使用情况外购 外购，各开采区设置柴油桶贮存柴油，各开采区柴油最大储量为0.5 t 5.废石综合利用方案 根据项目开发利用方案，矿山服务期内矿体开采范围内的废石废土主要由以下四种类型： （1）表剥离：地表剥离物为第四系及花岗岩风化层，平均厚度1.45m，其地表剥离量小。第四系砂砾石便于机械剥离，可直接运往临时排土场处理，矿体开采范围内表剥离量为8.84万m3。该部分剥离物主要为表土，临时暂存于各排土场，用于矿山开采过程中覆土资源化利用。 （2）外剥离：主要为保证矿山安全开采时需剥离的地表风化的黑云二长花岗岩，岩性黑云二长花岗岩，外剥离量为4.13万m3。该部分废石由于地表风化程度较高，硬度较低，能作为建筑用砂石原料的外售作资源化利用，不能作为建筑用砂石原料的外运作为其他工程垫方综合利用。 （3）内剥离：主要为矿体内的节理裂隙密集区，岩性为灰白色中粒黑云花岗岩，经过优化露天境界后内剥离量为4.10万m3。主要为花岗岩侵入体冷凝过程中产生的节理，矿区产出主要有两组，一组十分平，与地面近一致，另一组近直立，两类节理均具有明显的张裂性质，填隙物主要为石英、花岗岩小碎块等。该部分岩石硬度较高，可进一步加工作为建筑用砂石，提高资源的利用率。 （4）露天开采时从条状块石加工成荒料时，不能利用的废料，设计荒料率为40.15%，扣除矿石道路、场地建设等基础建设利用的废石，预计将产生可利用的废石率为30%，计8.42万m3。该部分岩石基本为新鲜岩石，严实硬度较高，可进一步加工成建筑用砂石，作为矿产资源加以利用。 综上所述，矿山共产生剥离物25.49万m3，其中剥离表土8.84万m3，确定可供综合利用的废石12.52万m3，外剥离废石产生量为4.13万m3，能资源化利用的尽可能资源化利用。具体见表2-7。 表2-7 设计可利用的废石资源量统计表 序号 废石来源 废石量 （万m3） 单项合计 （万m3） 废石构成 利用情况 1 表剥离 8.84 12.97 粘土、砂石、植物根茎等 作为矿区生态恢复覆土资源化利用 2 外剥离 4.13 地表风化的花岗岩 能作为建筑用砂石原料的拉运至下游石材厂加工为建筑砂石料，不能作为建筑用砂石原料的外运作为其他工程垫方综合利用 3 内剥离 4.10 12.52 花岗岩角砾及碎屑等 拉运至下游石材厂加工为建筑砂石料 4 荒料开采的边角料 8.42 花岗岩角砾 合计 25.49 25.49 6.工程占地 项目为扩建矿山，项目为扩建矿山，本矿山区域受气候、地形、地貌、地质等因素的影响，扩建后矿区内土地主要为林地（乔木林地、灌木林地和其他林地）、工矿仓储用地、和旱地等，项目总占地面积6.3713 hm2，其中新增占地面积为3.9383 hm2，主要为新建石厂沟矿区II开采区和卢家湾III开采区露天开采区及配套工程占地。扩建后项目总占地统计表见表2-8所示。 表2-8 项目扩建后占地一览表 开采 分区 占地 性质 项目区 占地类型及面积（hm2） 合计 旱地 乔木 林地 其他 林地 灌木 林地 工矿 用地 农村 道路 卢家湾Ⅰ露天开采区 临时 占地 露天开采区Ⅰ 2.04 0 0 0 0.35 1.69 0 临时排土场Ⅰ 0.06 0 0 0 0.02 0.04 0 临时荒料场Ⅰ 0.06 0 0 0 0 0.06 0 工业场地Ⅰ-1 0.003 0 0 0 0 0.003 0 工业场地Ⅰ-2 0.01 0 0.01 0 0 0 0 矿山道路Ⅰ 0.26 0.06 0.01 0 0.07 0.11 0.01 小计 2.433 0.06 0.02 0 0.44 1.903 0.01 石厂沟Ⅱ露天开采区 临时 占地 露天开采区Ⅱ 2.30 0.57 0 1.73 0 0 0 临时排土场Ⅱ 0.05 0.05 0 0 0 0 0 临时荒料场Ⅱ 0.0503 0.05 0 0.0003 0 0 0 工业场地Ⅱ 0.01 0.01 0 0 0 0 0 矿山道路Ⅱ 0.07 0.07 0 0 0 0 0 小计 2.4803 0.75 0 1.7303 0 0 0 卢家湾Ⅲ露天开采区 临时占地 露天开采区Ⅲ 1.06 0 1.06 0 0 0 0 临时排土场Ⅲ 0.044 0 0.01 0 0 0.03 0.004 临时荒料场Ⅲ 0.06 0 0.04 0 0 0.01 0.01 工业场地Ⅲ 0.014 0 0.004 0 0 0 0.01 矿山道路Ⅲ 0.28 0 0.02 0 0 0.05 0.21 小计 1.458 0 1.134 0 0 0.09 0.234 合计 6.3713 0.81 1.154 1.7303 0.44 1.993 0.244 7.劳动定员及工作制度 劳动定员：原有工程劳动定员12人，扩建后新增8人，共计20人，其中管理人员2人，生产人员10人。 工作制度：原有工程年工作日为300天，每天一班，每班8小时，夜间不生产。扩建后工作制度不变。 |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | 1.总平面布置及现场布置 根据矿山开发利用方案及现场调查资料，本项目两个矿区三个采面各个区域较为独立，其中石厂沟矿区II开采区和卢家湾III开采区属于新建采面，卢家湾矿区I号开采区属于现有工程已开采开采面，各个开采区主要布设露天开采区、工业厂区、临时荒料场、临时排土场等。工业场地主要设施有职工宿舍、维修车间、耗材库房等。 项目总平面布置见图2-5和图2-6。 （1）卢家湾Ⅰ露天采场 ①露天开采区 经过2008-2022年的开采，卢家湾Ⅰ露天采场已形成一处露天采场，采坑成长方形，长约120m，宽约90m，高度约35m，总损毁土地面积1.08hm2，扩建后露天开采区将进一步开采，最终形成2.04hm2开采境界面积。卢家湾Ⅰ露天采场属于现有工程，布设于卢家湾矿区范围内西北侧，呈不规则形，见图2-7。 ②临时荒料堆场Ⅰ 已建临时荒料堆场Ⅰ位于卢家湾Ⅰ露天采场东侧，地形平坦开阔，连接矿山道路，距采场小于50m，长约40m，宽约14m，占地面积0.06hm2。 ③临时排土场Ⅰ 已建临时排土场Ⅰ布置在卢家湾Ⅰ露天采场开采境界西侧平台，总占地面积约0.06hm2。 ④采矿工业场地Ⅰ 已建采矿工业场地Ⅰ-1布置在露天采场Ⅰ开采境界东侧平台，已有建筑物为彩钢结构，占地面积0.003hm2。已建采矿工业场地Ⅰ-2布置在露天采场Ⅰ开采境界西侧平台，已有建筑物为彩钢结构，占地面积0.006hm2。 ⑤道路Ⅰ 已建道路Ⅰ位于卢家湾Ⅰ露天采场，道路长度约500m，平均宽度约5m，总占地面积约0.26hm2。 （2）石厂沟Ⅱ露天采场 石厂沟Ⅱ露天采场为新建采场，新建工程有采矿工业场地Ⅱ、临时荒料堆场Ⅱ、临时排土场Ⅱ和露天采场Ⅱ等。 ①露天开采区Ⅱ 石厂沟Ⅱ露天采场采坑圈定的露天开采标高1950m至2077m，总占地面积约2.30hm2。 布设于石厂沟矿区范围内东南侧，呈不规则形，见图2-7。 ②临时荒料堆场Ⅱ 拟建临时荒料堆场Ⅱ位于露天采场Ⅱ东南侧，地形平坦开阔，连接农村道路，距采场小于50m，长约36m，宽约15m，占地面积0.05hm2。 ③临时排土场Ⅱ 拟建临时排土场Ⅱ布置在露天采场Ⅱ开采境界东南平台，占地面积0.05hm2。 ④采矿工业场地Ⅱ 拟建采矿工业场地Ⅱ布置在露天采场Ⅱ东南侧，拟设建筑物均为彩钢结构，占地面积0.01hm2，占用土地类型为旱地。 ⑤道路Ⅱ 道路Ⅱ位于石厂沟Ⅱ露天采场，道路长度约180m，平均宽度约4m，总占地面积约0.07hm2。 （3）卢家湾Ⅲ露天采场 石厂沟Ⅱ露天采场为新建采场，新建工程有采矿工业场地Ⅱ、临时荒料堆场Ⅱ、临时排土场Ⅱ和露天采场Ⅱ等。 ①露天开采区Ⅲ 石厂沟Ⅱ露天采场采坑圈定的露天开采标高1950m至2077m，总占地面积约2.30hm2。 布设于石厂沟矿区范围内东南侧，呈不规则形，见图2-8。 ②临时荒料堆场Ⅲ 拟建临时荒料堆场Ⅲ位于露天采场Ⅲ东南侧，地形平坦开阔，距采场小于50m，长约37m，宽约20，占地面积0.07hm2。 ③临时排土场Ⅲ 拟建临时排土场Ⅲ布置在露天采场Ⅲ开采境界东南平台，占地面积0.04hm2。 ④采矿工业场地Ⅲ 拟建采矿工业场地Ⅲ布置在露天采场Ⅲ开采境界东南平台，拟设建筑物均为彩钢结构，占地面积0.01hm2。 ⑤道路Ⅲ 道路Ⅲ位于卢家湾Ⅲ露天采场，道路长度约500m，平均宽度约4m，总占地面积约0.28hm2。 环评要求在各露天采场工业场地设置危险废物暂存库一处，用于储存废油桶和设备维修废机油，危险废物暂存库的设置要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行，如防风、防雨、防晒、防渗漏等，同时设置明显的标志。 根据矿山开发利用方案：本项目三个开采面配套设置的排土场选址均唯一，无比选方案。开发利用方案确定的临时排土场总面积为0.15 hm2，最大堆存高度按20m计，则最大设计容量为3万m3。项目采区剥离物总量8.84万m3，项目矿山服务期为20年，平均年剥离量为0.442万m3，考虑松散能数1.7（经验数值），沉降率：0.20（经验数值），岩堆休止角：31°21′（经验数值）。采区年剥离物容积0.442万m3×1.7/(1+0.2)=0.63万m3（考虑松散系数和沉降系数）。则本项目配套设置的临时排土场可满足平均约4.7年的剥离表土。考虑到矿山施工期及开采前期1-2年矿区剥离量较后期大，且开采过程中严格采取“边开采边恢复”的生态治理措施，在做好“边开采边恢复”复垦规划的前提现，排土场设计容量满足项目临时排土要求。 要求排土场在坡脚或沟口修筑挡墙，并设排洪沟，保证暴雨时该区的安全。项目矿山从原矿开采、暂存到外部运输均根据标高、地形、工艺流程等合理布设，在充分利用空间的同时做到生产生活区与生产区分开，整个布局尽量减少了物料输送的距离，平面布置较为合理。 2.矿山截排水方案 根据项目开发利用方案，矿区水文地质勘查类型属二类一型，即以裂隙含水层充水为主、水文地质条件简单的矿床。因此矿山防排水工作的重点是防止大气降雨对矿山的影响。卢家湾Ⅲ、石厂沟Ⅱ为山坡露天开采，矿山涌水通过台阶内侧的水沟经由采场出入沟口排至露天采场外，露天境界外侧设置截水沟。矿山排水方案及设施如下： （1）露天采场防治水方案 根据开发利用方案，卢家湾Ⅰ露天采场排水分为两部分：第一部分，进行山坡露天开采时，采场内的降水和裂隙水均可以沿自然地形自流排出采场。第二部分，当进入凹陷露天开采时，采场内的降水和裂隙水需用水泵排出采场。首先在封闭圈1944m台阶修建一条截水沟，1944m台阶以上的水流入截水沟后自流排出采场；1944m台阶以下的水通过水泵排入截水沟后自流排出采场。 石厂沟Ⅱ露天采场、卢家湾Ⅲ露天采场，地形地貌条件简单，地形有利于自然排水，采场内的降水和裂隙水均可以沿自然地形自流排出采场。 （2）其他区域防治水 根据开发利用方案，各工业场地、生活区、周围均布置排水（截水）沟，排除场地及坡面雨水。排土场周围设排洪沟，在暴雨时可将洪水排出。由于矿山生产前期是山坡露天开采，降水和裂隙水均可以沿自然地形自流排出采场，不需要泵排。只有矿山生产后期进入凹陷露天开采时，才需要水泵进行排水，开采时采用移动泵站，设75m3/h的污水潜水泵2台，一用一备。 |
| 施工方案 | 1.施工方案 本项目两个矿区三个采面各个区域较为独立，其中石厂沟矿区开采区属于新建采面，卢家湾矿区两个开采区前期已进行开采，施工期主要为整改措施的落实。扩建项目新建内容主要包括场地平整、主体工程建设、设备安装。项目建设过程分为前期准备、建筑施工、设备调试、竣工验收四个阶段。项目具体施工工艺见下图2-9。 图2-9 项目施工期工艺流程示意图 2.施工时序 本项目两个矿区三个采面各个区域较为独立，其中其中石厂沟矿区II开采区和卢家湾III开采区属于新建采面，前期尚未进行开采，考虑到施工期土石方工程中土石方平衡，建议排土场和采区先施工，废弃土石方可用于工业场地垫方，实现土石方内部平衡。卢家湾矿区I号开采区属于现有工程已开采开采面，施工期主要为整改措施的落实，不考虑施工时序。 3.建设周期 本项目建设周期为3个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、环境功能区划 1.环境空气功能区划 项目位于甘肃省陇南市礼县湫山镇，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）中环境空气功能区分类界定，确定评价区为二类环境空气质量功能区。 2.地表水环境功能区划 项目区地表水体为石厂沟矿区拟设露天开采区北侧、卢家沟矿区南侧燕子河，根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030），燕子河水功能区划为“燕子河岷县、礼县保留区”，为源头—入西汉水口，为III类水体。地表水功能区划见图3-1。 3.地下水环境功能区划 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类方法，Ⅲ类水是以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业水，根据此划分，本工程所在地地下水以Ⅲ类水域要求保护。 4.声环境功能区划 项目位于甘肃省陇南市礼县湫山镇，属于农村地区，因此本工程建设区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类功能区。 5.生态环境功能区划 依据《甘肃省生态功能区划》，项目所在区域属于秦巴山地森林生态区-秦岭山地森林生态亚区-西礼盆地农业与水土保持生态功能区，项目在甘肃省生态功能区划中位置见图3-2。 6.土壤 项目区土壤属于建设项目第二类用地，保护土壤环境质量达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值规定。 二、环境质量现状 1.生态环境质量现状 1.1生态功能区划 依据《甘肃省生态功能区划》，本工程所在地属于秦巴山地森林生态区-秦岭山地森林生态亚区-西礼盆地农业与水土保持生态功能区。 1.2生态功能定位 依据甘肃省生态环境现状特征、分异规律、敏感性和生态服务功能的重要性，将全省划分为3个生态区、20个生态亚区和67个生态功能区。《甘肃省生态功能区划》已由甘肃省人民政府于2004年颁布执行。依据《甘肃省生态功能区划》，本工程所在地属于秦巴山地森林生态区-秦岭山地森林生态亚区-西礼盆地农业与水土保持生态功能区。秦岭山地森林生态亚区山脉海拔西高东低，地势起伏较小，山地有一系列海拔2000m—2500m的平行短山脉组成，山体高差大。本区生态系统类型为山地落叶阔叶林，低山河谷为农业区，中山带为农林区，多次生林，高山区为河源地带，地形相对封闭，植被保存较好，在头二三滩、岩秋坪山等有大面积的天然林分布。西礼盆地在甘肃省东南部，因大部在西和县和礼县境内而得名，西礼盆地南起礼县茨坝、西和县洛峪，北至天水秦城区南部铁炉坡、娘娘坝、大门镇及礼县宽川，呈东北-西南向延伸东西宽65公里，南北长75公里，面积约3700平方公里。本区位于陇南市的中部，西和、礼县山间盆地与部分土石山区，分布有深层黄土，质地较细，结构松散，孔隙度小，粘粒与腐殖质含量低，石灰质含量较高，遇水易散失，容易造成强烈的水土流失；在熟制“一季有余，两季不足”的半山区，正值雨季，裸地休闲，极易遭受土壤侵蚀，该区属中重度侵蚀区，造成森林覆盖率和植被覆盖率低，是影响该区生态环境的主要方面。 1.3生态现状调查方法 通过了解矿区生态环境现状，把握矿区生态特点和生态保护关键因素，同时为生态影响评价提供基础数据。本次调查方法有资料收集法、遥感调查法与现场勘查法。 （1）资料收集法 主要收集评价区相关资料。 （2）遥感调查法 土地利用现状图、植被类型覆盖图与土壤侵蚀强度图等图件是在对评价区进行遥感调查的基础上完成的。除遥感影像外，解译时还参考了1：5万地形图、行政区划图和土地利用现状图等相关资料。土地利用现状分类采用中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2017年11月1日联合发布《土地利用现状分类》；植被类型覆盖图采用科学出版社2000年出版的《中国植被类型图谱》中的分类系统进行；土壤侵蚀现状分类按照《土壤侵蚀分类分级标准》建立分类系统。 调查范围以各区域边界外延300 m，卢家湾调查区的面积为263.86公顷，石厂沟调查区的面积为295.64公顷，调查所使用Landsat8遥感影像的分辨率为15米×15米，选择6、5、2三个波段合成标准假彩色影像，影像地类区别明显；在基于评价区1：5万地形图基础上对影像几何纠正，然后在高性能计算机和先进软件的支持下以全数字方式进行人机交互解译。在解译过程中，影像数据经过了多项式几何精纠正和双线性内插重采样，保证了解译结果的几何精度。 此次出图包含土地利用现状图、植被类型覆盖图、土壤侵蚀强度图，成图比例尺为1：20000。 （3）现场调查法 现场调查采用1：50000地图和全球定位系统，以实地调查为主，普查、详查相结合的方法。实地调查掌握评价区自然生态环境的基本情况以及各种水土保持设施的情况。通过对技术人员、政府管理部门等访问调查，了解生态现状以及近几年各种因素的变化、水土流失严重程度、生态环境建设等。 1.4土地利用现状调查 按照《土地利用现状分类标准（GBT21010-2017）》的进行地类划分，将卢家湾矿区调查范围内土地利用类型划分为耕地、林地、草地、交通运输用地、工矿仓储用地、水域及水工建筑用地和未利用地，共计7个一级地类。将石厂沟矿区调查范围内土地利用类型划分为耕地、林地、草地、交通运输用地、工矿仓储用地、水域及水利设施用地、和未利用地，共计7个一级地类。根据生态现状调查，项目区土地利用类型见表3-1和表3-2、图3-3和图3-4。 表3-1 卢家湾矿区土地利用类型 序号 一级类 二级类 面积（ha） 百分比（%） 1 耕地 旱地 98.70 37.41 2 林地 有林地 48.26 18.29 3 灌木林地 54.75 20.75 4 草地 其他草地 50.02 18.96 5 交通运输用地 公路用地 2.73 1.03 6 农村道路 0.77 0.29 7 工矿仓储用地 采矿用地 4.55 1.72 8 水域及水工建筑用地 内陆滩涂 0.73 0.28 9 未利用地 裸土地 3.34 1.26 合计 263.86 100.00 表3-2 石厂沟矿区土地利用类型 序号 一级类 二级类 面积（ha） 百分比（%） 1 耕地 旱地 158.69 53.68 2 林地 有林地 39.50 13.36 3 灌木林地 7.12 2.41 4 草地 其他草地 76.77 25.97 5 交通运输用地 公路用地 3.10 1.05 6 工矿仓储用地 采矿用地 0.36 0.12 7 水域及水利设施用地 河流水面 2.58 0.87 8 内陆滩涂 5.90 2.00 9 未利用地 裸土地 1.62 0.55 合计 295.64 100.00 由上表可知：卢家湾矿区评价范围内主要土地利用类型为林地、草地和耕地。林地占地面积103.01 hm2，占评价区总面积的39.04%，其中灌木林地面积54.75 hm2，占评价区总面积的20.75%，有林地面积48.26 hm2，占评价区总面积的18.29%。草地面积50.02 hm2，占评价区总面积的18.96%。耕地占地面积98.70 hm2，占评价区总面积的31.41%；石厂沟矿区评价范围内主要土地利用类型为耕地、草地和林地。耕地占地面积158.69 hm2，占评价区总面积的53.68%。草地面积76.77 hm2，占评价区总面积的25.97%。林地占地面积46.62 hm2，占评价区总面积的15.77%，其中有林地面积39.50 hm2，占评价区总面积的13.36%，灌木林地面积7.12 hm2，占评价区总面积的2.41%。 1.5生态系统类型 遥感解译后项目区生态系统类型见表3-3和表3-4、图3-5和图3-6。 表3-3 卢家湾矿区生态系统类型一览表 序号 一级类 二级类 面积（ha） 百分比（%） 1 生态系统 灌丛生态系统 54.75 20.75% 2 农田生态系统 98.70 37.41% 3 草原生态系统 50.02 18.96% 4 森林生态系统 48.26 18.29% 河流生态系统 0.73 0.28% 6 裸地 11.39 4.32% 合计 263.86 100.00% 表3-4 石厂沟矿区生态系统类型一览表 序号 一级类 二级类 面积（ha） 百分比（%） 1 生态系统 灌丛生态系统 7.12 2.41% 2 农田生态系统 158.69 53.68% 3 草原生态系统 76.77 25.97% 4 森林生态系统 39.50 13.36% 5 河流生态系统 8.48 2.87% 6 裸地 5.08 1.72% 合计 295.64 100.00% 由上表可知，卢家湾矿区调查范围内生态系统类型涉及农田生态系统、灌丛生态系统、草原生态系统、森林生态系统、河流生态系统和裸土地；石厂沟矿区调查范围内生态系统类型涉及农田生态系统、草原生态系统、森林生态系统、河流生态系统、灌丛生态系统和裸土地。 1.6植被类型现状调查及评价 植被是一个地区所有植物群落的总称。植被可分为自然植被和人工植被两种类型。其中，自然植被反映着一个地区植物群落的结构和该群落的植物种类组成特征，具有一定的地域和地带特性，与该地的自然地理环境如土壤、气候、降水等相一致，是生物与环境相互作用的统一体现。植被作为地理区域的一个重要组成部分，包含有丰富的物种多样性，是生态系统食物链的起点，是动物栖息地和食物来源。植被类型在矿区建设规划、管理和评价中起着是不可缺少的作用。因此，研究矿区植被的主要类型、植物群落及其主要特征、建群种生理生态特征及其发展、演化规律，探讨影响植被发育的主要因素，为项目区的物种和生态系统的保护、矿区的建设和发展提供科学依据。 （1）遥感调查 本次植被调查采用《中国植被类型图谱》（2000年）的分类系统。首先根据《中国植被》（1980）、《甘肃植被》（1997）和《甘肃植物志》（第二卷）（廉永善等，2005），获得该地区植被分布的总体情况，再结合实地考察资料、调查报告、走访当地居民以及长期野外考察积累的知识和经验，在遥感影像上确定各种植被类型的图斑界线。在判读过程中，精准的参考了野外实地调查的经纬度位置、野外实地植被类型和样地植被的描述情况，以确保判读时植被类型准确无误。 （2）样方布设 ①样地的选取 本次调查于2023年9月10日开展，重点针对两个矿区周围具有代表性的天然植被类型以及可能会对植被产生较大程度破坏的区域，卢家湾矿区调查范围内选取6个样地样方进行植被群落调查，石厂沟矿区调查范围内选取3个样地样方进行植被群落调查，布设见图3-7和图3-8。 ②植被调查 本次植被调查草本样方面积为1 m×5 m，灌木样方面积为5 m×5 m，乔木为10 m×10 m。调查内容包括环境条件、灌草本植物群落特征（高度、密度、盖度、生物量、群落总盖度等）、乔木特征（高度、密度、郁闭度、冠幅、冠幅下高、胸径等）。对于不确定的植物采集样本查阅《中国黄土高原常见植物图鉴》、《秦岭野生植物图鉴》、《甘肃植物志》等资料确认，并通过现场刈割-风干的方法估算生物量。 （3）植被调查结果 结合现场调查情况，卢家湾矿区调查范围内植被类型分为栽培植被、林地、草地和无植被地段4个一级植被型组，见表3-3和图3-6。石厂沟矿区调查范围内植被类型分为栽培植被、林地、草地和无植被地段4个一级植被型组，见表3-5和表3-6、图3-9和图3-10。 表3-5 卢家湾矿区植被类型一览表 序号 一级类 二级类 面积（ha） 百分比（%） 1 栽培植被 98.70 37.41 2 林地 火棘群落 54.75 20.75 3 栎类群落 48.26 18.29 4 草地 丛生禾草草甸 50.02 18.96 5 无植被地段 12.12 4.59 合计 263.86 100.00 表3-6 石厂沟矿区植被类型一览表 序号 一级类 二级类 面积（ha） 百分比（%） 1 栽培植被 158.69 53.68 2 林地 火棘群落 7.12 2.41 3 栎类群落 39.50 13.36 4 草地 丛生禾草草甸 76.77 25.97 5 无植被地段 13.56 4.59 合计 295.64 100.00 项目区域代表性样方调查结果见表3-7~表3-15。 表3-7 样方实测表1 样方编号 1 时间 2023.09 样方面积 10×10 坡度 51 经度 104.96701 海拔高度(m) 2501 坡向 阴坡 纬度 34.349339 土壤类型 山地灰褐土 植被型 亚高山森林植被 群落名称 栎类群落 地形地貌 山地 总盖度 62% 优势植物 栎 我国特有植物 无 保护/珍稀植物 无 乔木 植物种 多度（棵） 高度（米） 胸径（厘米） 盖度（%） 优势种 栎类 11 8 4.5 59 草本 植物种 多度（株） 平均高度（cm） 盖度（%） 优势种 针茅 >500 12 18 亚优势种 垂穗鹅冠草 98 5 9 其它1 火绒草 75 9 3 其他2 球花 145 6 2 表3-8 样方实测表2 样方编号 2 时间 2023.09 样方面积 10×10 坡度 51 经度 104.970805 海拔高度(m) 2634 坡向 阴坡 纬度 34.350177 土壤类型 山地灰褐土 植被型 亚高山森林植被 群落名称 栎类群落 地形地貌 山地 总盖度 60% 优势植物 栎类 我国特有植物 无 保护/珍稀植物 无 乔木 植物种 多度（棵） 高度（米） 胸径（厘米） 盖度（%） 优势种 栎类 12 9 4.5 59 草本 植物种 多度（株） 平均高度（cm） 盖度（%） 优势种 夏枯草 45 12 18 亚优势种 飞蓬 25 5 9 其它1 球花 15 9 3 表3-9 样方实测表3 样方编号 3 时间 2023.09 样方面积 5×5 坡度 4 经度 104.96893 海拔高度(m) 2364 坡向 阴坡 纬度 34.351233 土壤类型 亚高山草甸土 植被型 亚高山灌丛草甸植被 群落名称 火棘群落 地形地貌 山地 总盖度 80% 优势植物 火棘 我国特有植物 无 保护/珍稀植物 无 灌木 植物种 多度（棵） 冠幅（cm×cm） 高度（cm） 盖度（%） 优势种 火棘 18 38×55 48 83 草本 植物种 多度（株） 平均高度（cm） 盖度（%） 优势种 车前 356 6 7 其它1 蛇莓 321 4 3 其它2 龙胆 44 5 <1 表3-10 样方实测表1 样方编号 4 时间 2023.09 样方面积 5×5 坡度 4 经度 104.972046 海拔高度(m) 2351 坡向 阴坡 纬度 34.3480150 土壤类型 亚高山草甸土 植被型 亚高山灌丛草甸植被 群落名称 火棘群落 地形地貌 山地 总盖度 85% 优势植物 火棘 我国特有植物 无 保护/珍稀植物 无 灌木 植物种 多度（棵） 冠幅（cm×cm） 高度（cm） 盖度（%） 优势种 火棘 18 38×55 48 43 草本 植物种 多度（株） 平均高度（cm） 盖度（%） 优势种 刺果毛茛 40 6 12 亚优势种 狗尾草 20 6 7 其它1 华蟹甲 15 4 3 表3-11 样方实测表2 样方编号 5 时间 2023.09 样方面积 1×1 坡度 2 经度 104.965271 海拔高度(m) 2445 坡向 阳坡 纬度 34.35279 土壤类型 山地栗钙土 植被型 山地草原植被 群落名称 丛生禾草草甸 地形地貌 山地 总盖度 70% 优势植物 丛生禾草 我国特有植物 无 保护/珍稀植物 无 草本 植物种 多度（株） 平均高度（cm） 盖度（%） 优势种 丛生禾草 97 23 36 亚优势种 羊草 80 6 17 其它1 猪毛蒿 13 12 2 其它2 露蕊乌头 2 14 1 其它3 平车前 9 3 1 表3-12 样方实测表3 样方编号 6 时间 2023.09 样方面积 1×1 坡度 2 经度 104.969727 海拔高度(m) 2415 坡向 阳坡 纬度 34.349042 土壤类型 山地栗钙土 植被型 山地草原植被 群落名称 丛生禾草草甸 地形地貌 山地 总盖度 55% 优势植物 丛生禾草 我国特有植物 无 保护/珍稀植物 无 草本 植物种 多度（株） 平均高度（cm） 盖度（%） 优势种 丛生禾草 97 23 36 亚优势种 茵陈蒿 80 6 17 其它1 白蒿 26 8 11 其它2 野胡萝卜 13 12 2 其它3 牛尾蒿 2 14 1 其它4 平车前 9 3 1 表3-13 样方实测表4 样方编号 1 时间 2023.09 样方面积 1×1 坡度 2 经度 104.918138 海拔高度(m) 2715 坡向 阳坡 纬度 34.343854 土壤类型 山地栗钙土 植被型 山地草原植被 群落名称 丛生禾草草甸 地形地貌 山地 总盖度 62% 优势植物 从生禾 我国特有植物 无 保护/珍稀植物 无 草本 植物种 多度（株） 平均高度（cm） 盖度（%） 优势种 从生禾 97 23 55 亚优势种 平车前 20 6 21 其它1 羊草 6 8 19 其它2 雀麦 3 12 2 表3-14 样方实测表5 样方编号 2 时间 2023.09 样方面积 5×5 坡度 4 经度 104.915958 海拔高度(m) 2664 坡向 阴坡 纬度 34.347406 土壤类型 亚高山草甸土 植被型 亚高山灌丛草甸植被 群落名称 火棘群落 地形地貌 山地 总盖度 56% 优势植物 火棘 我国特有植物 无 保护/珍稀植物 无 灌木 植物种 多度（棵） 冠幅（cm×cm） 高度（cm） 盖度（%） 优势种 火棘 5 33×35 39 56 草本 植物种 多度（株） 平均高度（cm） 盖度（%） 优势种 白蒿 37 6 12 亚优势种 芦苇 5 20 7 其它1 车前 6 19 3 其它2 秃疮花 5 5 <1 表3-15 样方实测表6 样方编号 3 时间 2023.09 样方面积 10×10 坡度 51 经度 104.920581 海拔高度(m) 2704 坡向 阴坡 纬度 34.345559 土壤类型 山地灰褐土 植被型 亚高山森林植被 群落名称 辽东栎群落 地形地貌 山地 总盖度 40% 优势植物 辽东栎 我国特有植物 无 保护/珍稀植物 无 乔木 植物种 多度（棵） 高度（米） 胸径（厘米） 盖度（%） 优势种 辽东栎 8 6 4 40 草本 植物种 多度（株） 平均高度（cm） 盖度（%） 优势种 针茅 95 55 18 亚优势种 猪毛蒿 8 5 9 其它1 青蒿 7 60 3 1.7动物调查 项目所在区域内野生动物的种类较少，多以小型动物群为主，且多为常见物种根据现场调查和走访相关单位，评价区内没有国家和省级重点野生保护动物，也没有需要特殊保护的野生动物分布区，矿区内及其周围区域偶见野兔、鼠类等出没。 2.大气环境质量现状 2.1区域环境空气达标判断 根据《2021年甘肃省生态环境状况公报》中陇南市2021年环境空气质量数据，陇南市2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为16 ug/m3、21ug/m3、44 ug/m3、18 ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.7 mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为114 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，属于达标区。具体见图3-11。 图3-7 2021年甘肃省生态环境状况公报截图 2.2其他污染物环境质量现状监测 2023年8月陇南宸华环境工程咨询有限公司委托兰州甘肃康顺盛达检测有限公司对项目区域环境空气、声环境和土壤境进行了现状监测。兰州甘肃康顺盛达检测有限公司于2023年8月19日~2023年8月21日对项目区环境质量现状进行了监测，监测报告详见附件。 监测点位布置图见图3-12和图3-13。 （1）监测点位 考虑项目区主导风向、项目建设规模、地形地貌和污染源及环境保护目标，共设2个环境空气质量现状监测点位，具体点位信息见表3-16。 表3-16 环境空气监测点位信息表 点位编号 点位名称 坐标 位置关系 G1 卢家湾矿区附近最近敏感区水晶村居民点 E104.9619773 N34.3532942 矿区西侧165m处 G2 石厂沟矿区下风向高河村居民点 E104.9060855 N34.3561907 矿区西北侧590m处 （2）监测项目 监测项目为TSP。 （3）监测频次 连续监测3天日均值，连续采样时间不少于24小时。 （4）监测及评价结果 监测及评价结果见表3-17。 表3-17 环境空气质量现状24小时平均浓度监测结果统计表 μg/m3 监测点位 监测内容 监测项目 TSP G1卢家湾矿区附近最近敏感区水晶村居民点 浓度范围 98~138 Pi 0.33~0.46 Cmax超标倍数 0 超标率 0 G2石厂沟矿区下风向高河村居民点 浓度范围 104~141 Pi 0.35~0.47 Cmax超标倍数 0 超标率 0 标准值 300 备注： 2023.08.19风向：北风；风速：2.8m/s；大气压：83.86Kpa；气温：23℃； 2023.08.20风向：北风；风速：2.6m/s；大气压：83.56Kpa；气温：24℃； 2023.08.21风向：北风；风速：2.4m/s；大气压：83.49Kpa；气温：25℃； 由表3-17可知，监测期间评价区内TSP24小时平均浓度能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准要求，项目区环境质量较好。 3.声环境质量现状监测与评价 项目两个矿区边界50m范围内无声环境敏感目标，因此未进行声环境敏感目标声环境质量监测。卢家湾矿区噪声源主要为自身开采噪声，根据项目竣工环境保护验收调查表及专家意见，矿区声环境质量满足相应标准；石厂沟矿区一直未开采，区域现状主要以自然背景噪声为主，声环境质量好，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1标准。 4土壤环境质量现状监测与评价 （1）监测点位 项目共布设5个监测点位，具体点位信息见表3-18。 表3-18 土壤监测点位信息表 点位编号 监测点位 采样类型 坐标 监测项目 监测频次 1# 卢家湾露天采矿区I范围内 表层 E104.9629203 N34.3528187 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、含盐量共计47项。 监测1天，1天采样1次。 2# 卢家湾露天采矿区III范围内 E104.9629541 N34.3528218 3# 石厂沟露天采矿区II范围内 E104.9629450 N34.3528415 4# 卢家湾矿区外西侧耕地 E104.9629707 N34.3527929 pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、含盐量共10项。 5# 石厂沟矿区外北侧林地 E104.9619774 N34.3532935 （2）监测频次 土壤监测于2023.8.18进行，采样1次。 （3）监测项目 T1~T3监测项目为：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、含盐量共计47项。T4和T5监测项目为：pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、含盐量共10项。 （4）监测及评价结果 土壤监测及结果见表3-19和表3-20。 表3-19 土壤监测及评价结果一览表 序号 监测项目 结果 单位 监测值 GB36600—2018表1第二类建设用地土壤污染风险筛选值 Pmax 最大超标倍数 表层 1#卢家湾露天采矿区I范围内 1 汞 mg/kg 0.0814 38 0.002 0 2 砷 mg/kg 8.26 60 0.138 0 3 镉 mg/kg 0.17 65 0.002 0 4 铬（六价） mg/kg 未检出 5.7 / 0 5 铅 mg/kg 36 800 0.045 0 6 铜 mg/kg 41 18000 0.002 0 7 镍 mg/kg 25 900 0.028 0 8 四氯乙烯 mg/kg 未检出 53 / 0 9 四氯化碳 mg/kg 未检出 2.8 / 0 10 氯仿 mg/kg 未检出 0.9 / 0 11 *氯甲烷 μg/kg 未检出 37000 / 0 12 1，1-二氯乙烷 mg/kg 未检出 9 / 0 13 *1，2-二氯乙烷 μg/kg 未检出 5000 / 0 14 1，1-二氯乙烯 mg/kg 未检出 66 / 0 15 顺-1，2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 596 / 0 16 反-1，2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 54 / 0 17 二氯甲烷 mg/kg 未检出 616 / 0 18 1，2-二氯丙烷 mg/kg 未检出 5 / 0 19 1，1，1，2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 10 / 0 20 1，1，2，2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 6.8 / 0 21 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 未检出 840 / 0 22 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 未检出 2.8 / 0 23 三氯乙烯 mg/kg 未检出 2.8 / 0 24 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg 未检出 0.5 / 0 25 氯乙烯 mg/kg 未检出 0.43 / 0 26 苯 mg/kg 未检出 4 / 0 27 氯苯 mg/kg 未检出 270 / 0 28 2-氯酚 mg/kg 未检出 2256 / 0 29 1,2-二氯苯 mg/kg 未检出 560 / 0 30 1,4-二氯苯 mg/kg 未检出 20 / 0 31 乙苯 mg/kg 未检出 28 / 0 32 苯乙烯 mg/kg 未检出 1290 / 0 33 甲苯 mg/kg 未检出 1200 / 0 34 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg 未检出 570 / 0 35 邻二甲苯 mg/kg 未检出 640 / 0 36 *硝基苯 mg/kg 未检出 76 / 0 37 *苯胺 mg/kg 未检出 260 / 0 38 苯并[a]蒽 mg/kg 未检出 15 / 0 39 苯并[a]芘 mg/kg 未检出 1.5 / 0 40 苯并[b]荧蒽 mg/kg 未检出 15 / 0 41 苯并[k]荧蒽 mg/kg 未检出 151 / 0 42 *䓛 mg/kg 未检出 1293 / 0 43 二苯并[a, h]蒽 mg/kg 未检出 1.5 / 0 44 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 未检出 15 / 0 45 萘 mg/kg 未检出 70 / 0 46 含盐量 g/kg 0.6 / / / 47 pH 无量纲 8.42 / / / 2#卢家湾露天采矿区III范围内 1 汞 mg/kg 0.0789 38 0.002 0 2 砷 mg/kg 8.14 60 0.136 0 3 镉 mg/kg 0.19 65 0.003 0 4 铬（六价） mg/kg 未检出 5.7 / 0 5 铅 mg/kg 38 800 0.048 0 6 铜 mg/kg 43 18000 0.002 0 7 镍 mg/kg 26 900 0.029 0 8 四氯乙烯 mg/kg 未检出 53 / 0 9 四氯化碳 mg/kg 未检出 2.8 / 0 10 氯仿 mg/kg 未检出 0.9 / 0 11 *氯甲烷（） μg/kg 未检出 37000 / 0 12 1，1-二氯乙烷 mg/kg 未检出 9 / 0 13 *1，2-二氯乙烷 μg/kg 未检出 5000 / 0 14 1，1-二氯乙烯 mg/kg 未检出 66 / 0 15 顺-1，2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 596 / 0 16 反-1，2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 54 / 0 17 二氯甲烷 mg/kg 未检出 616 / 0 18 1，2-二氯丙烷 mg/kg 未检出 5 / 0 19 1，1，1，2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 10 / 0 20 1，1，2，2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 6.8 / 0 21 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 未检出 840 / 0 22 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 未检出 2.8 / 0 23 三氯乙烯 mg/kg 未检出 2.8 / 0 24 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg 未检出 0.5 / 0 25 氯乙烯 mg/kg 未检出 0.43 / 0 26 苯 mg/kg 未检出 4 / 0 27 氯苯 mg/kg 未检出 270 / 0 28 2-氯酚 mg/kg 未检出 2256 / 0 29 1,2-二氯苯 mg/kg 未检出 560 / 0 30 1,4-二氯苯 mg/kg 未检出 20 / 0 31 乙苯 mg/kg 未检出 28 / 0 32 苯乙烯 mg/kg 未检出 1290 / 0 33 甲苯 mg/kg 未检出 1200 / 0 34 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg 未检出 570 / 0 35 邻二甲苯 mg/kg 未检出 640 / 0 36 *硝基苯 mg/kg 未检出 76 / 0 37 *苯胺 mg/kg 未检出 260 / 0 38 苯并[a]蒽 mg/kg 未检出 15 / 0 39 苯并[a]芘 mg/kg 未检出 1.5 / 0 40 苯并[b]荧蒽 mg/kg 未检出 15 / 0 41 苯并[k]荧蒽 mg/kg 未检出 151 / 0 42 *䓛 mg/kg 未检出 1293 / 0 43 二苯并[a, h]蒽 mg/kg 未检出 1.5 / 0 44 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 未检出 15 / 0 45 萘 mg/kg 未检出 70 / 0 46 含盐量 g/kg 0.7 / / / 47 pH 无量纲 8.51 / / 3#石厂沟露天采矿区II范围内 1 汞 mg/kg 0.0852 38 0.002 0 2 砷 mg/kg 8.31 60 0.138 0 3 镉 mg/kg 0.21 65 0.003 0 4 铬（六价） mg/kg 未检出 5.7 / 0 5 铅 mg/kg 34 800 0.042 0 6 铜 mg/kg 44 18000 0.002 0 7 镍 mg/kg 28 900 0.031 0 8 四氯乙烯 mg/kg 未检出 53 / 0 9 四氯化碳 mg/kg 未检出 2.8 / 0 10 氯仿 mg/kg 未检出 0.9 / 0 11 *氯甲烷（） μg/kg 未检出 37000 / 0 12 1，1-二氯乙烷 mg/kg 未检出 9 / 0 13 *1，2-二氯乙烷 μg/kg 未检出 5000 / 0 14 1，1-二氯乙烯 mg/kg 未检出 66 / 0 15 顺-1，2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 596 / 0 16 反-1，2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 54 / 0 17 二氯甲烷 mg/kg 未检出 616 / 0 18 1，2-二氯丙烷 mg/kg 未检出 5 / 0 19 1，1，1，2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 10 / 0 20 1，1，2，2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 6.8 / 0 21 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 未检出 840 / 0 22 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 未检出 2.8 / 0 23 三氯乙烯 mg/kg 未检出 2.8 / 0 24 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg 未检出 0.5 / 0 25 氯乙烯 mg/kg 未检出 0.43 / 0 26 苯 mg/kg 未检出 4 / 0 27 氯苯 mg/kg 未检出 270 / 0 28 2-氯酚 mg/kg 未检出 2256 / 0 29 1,2-二氯苯 mg/kg 未检出 560 / 0 30 1,4-二氯苯 mg/kg 未检出 20 / 0 31 乙苯 mg/kg 未检出 28 / 0 32 苯乙烯 mg/kg 未检出 1290 / 0 33 甲苯 mg/kg 未检出 1200 / 0 34 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg 未检出 570 / 0 35 邻二甲苯 mg/kg 未检出 640 / 0 36 *硝基苯 mg/kg 未检出 76 / 0 37 *苯胺 mg/kg 未检出 260 / 0 38 苯并[a]蒽 mg/kg 未检出 15 / 0 39 苯并[a]芘 mg/kg 未检出 1.5 / 0 40 苯并[b]荧蒽 mg/kg 未检出 15 / 0 41 苯并[k]荧蒽 mg/kg 未检出 151 / 0 42 *䓛 mg/kg 未检出 1293 / 0 43 二苯并[a, h]蒽 mg/kg 未检出 1.5 / 0 44 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 未检出 15 / 0 45 萘 mg/kg 未检出 70 / 0 46 含盐量 g/kg 0.6 / / / 47 pH 无量纲 0.28 / / / 备注：“*”为分包因子，河南鼎泰检测技术有限公司。 表3-20 土壤环境质量监测及评价结果一览表 序号 监测 项目 结果 单位 监测值 GB15618-2018（pH＞7.5，其他） Pmax 最大超标倍数 表层 4#卢家湾矿区外西侧耕地 1 pH 无量纲 8.26 / / / 2 汞 mg/kg 0.0819 3.4 0.024 0 3 砷 mg/kg 8.11 25 0.324 0 4 镉 mg/kg 0.21 0.6 0.350 0 5 铬 mg/kg 36 250 0.144 0 6 铅 mg/kg 24.5 170 0.144 0 7 铜 mg/kg 36 100 0.360 0 8 镍 mg/kg 27 190 0.142 0 9 锌 mg/kg 38 300 0.127 0 10 含盐量 g/kg 0.6 / / / 5#石厂沟矿区外北侧林地 序号 监测项目 结果 单位 监测值 标准值 Pmax 最大超标倍数 表层 1 pH 无量纲 8.18 / / / 2 汞 mg/kg 0.0826 3.4 0.024 0 3 砷 mg/kg 8.26 25 0.330 0 4 镉 mg/kg 0.24 0.6 0.400 0 5 铬 mg/kg 34 250 0.136 0 6 铅 mg/kg 25.3 170 0.149 0 7 铜 mg/kg 34 100 0.340 0 8 镍 mg/kg 29 190 0.153 0 9 锌 mg/kg 37 300 0.123 0 10 含盐量 g/kg 0.5 / / / 根据项目场地土壤监测数据可知，项目区外土壤质量满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值。项目区内土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准（试行）》（GB36600-2018）中的有关环境功能区划的规定，本项目土壤环境质量现状满足相关标准，土壤环境不敏感。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1.现有工程环保相关制度履行情况 2012年6月礼县青峰天然石材有限责任公司委托原陇南市环科所编制了《礼县青峰天然石材花岗岩矿开采项目环境影响报告表》，2012年10月6日原陇南市环境保护局以陇环评表发[2012]171号文，对报告表进行了批复。陇南市环保局于2014年11月10日，组织陇南市环境监察支队、陇南市环境监测站、礼县环保局、河南蓝森环保科技有限公司对礼县青峰天然石材花岗岩矿开采项目组织进行了环保验收，并出具了验收意见：通过本次项目竣工环境保护验收调查工作后认为，礼县青峰天然石材花岗岩矿开采项目在建设过程基本执行了国家建设项目环境管理制度以及“环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的规定，对产生的主要负面环境影响均进行了有效减缓，目前存在的个别问题可以通过采取适当措施予以积极稳妥的解决或缓解。报告认为，礼县青峰天然石材花岗岩矿开采项目现已总体上达到了建设项目验收环境保护的基本要求，建议通过验收。企业于2020年6月30日申请的排污许可登记，登记编号：91621226670800170L001W。 现有项目位于礼县湫山镇、生产规模为2100m3/年，主要产品为花岗岩，采用露天开采方式，现场切割成型，荒料运输至石材加工厂加工后出售。现有工程环保相关制度履行情况见表3-21。 表3-21 现有工程环保相关制度履行情况一览表 类别 名称 审批文件 审批时间 环评 《礼县青峰天然石材花岗岩矿开采项目环境影响报告表》 《礼县青峰天然石材花岗岩矿开采项目环境影响报告表的审批意见》（陇环评表发[2012]171号） 2012年11月1日 环保验收 《礼县青峰天然石材花岗岩矿开采项目竣工环境保护验收调查表》 陇环验[2014]30号 2014年12月4日 排污许可 编号：91621226670800170L001W / 2022年8月23日 2.现有工程污染物排放及达标情况 2.1现有工程污染物排放及达标情况 根据原环评及现场勘查，现有工程产排污主要为：切割过程中切割设备冷却抑尘废水、职工生活污水；表土剥离工序颗粒物、石材切割过程颗粒物、机械设备燃油尾气；机械设备噪声；剥离表土、废石、切割过程产生的边角料、废油桶及职工生活垃圾。 根据《礼县青峰天然石材花岗岩矿开采项目环境影响报告表竣工环境保护验收调查表》、验收组意见和环保行政主管部门验收意见陇环验[2014]30号，原有项目情况如下： （1）通过本次项目竣工环境保护验收调查工作后认为，礼县青峰天然石材花岗岩矿开采项目在建设过程基本执行了国家建设项目环境管理制度以及“环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的规定，对产生的主要负面环境影响均进行了有效减缓，目前存在的个别问题可以通过采取适当措施予以积极稳妥的解决或缓解。报告认为，礼县青峰天然石材花岗岩矿开采项目现已总体上达到了建设项目验收环境保护的基本要求，建议通过验收。 （2）根据现场察看和环保验收监测结果、验收调查报告结果，验收组认为：礼县青峰天然石材花岗岩矿开采项目在建设、运营中符合国家和地方环境保护的有关法律法规规定，项目建设执行了环境影响评价和环保“三同时”制度，完成了环评提出的污染物防治和生态防护措施，基本达到了相应标准和指标要求，原则同意本项目通过环保验收。同时，验收组对建设单位提出以下要求和建议： ①进一步加强环保设施运行管理，确定专人负责各项环保设施设备的操作、检查与维护，确保所有环保设施正常运转, ②加强环境应急物资的储备，提高防范环境风险的能力，定期举行环境应急演练，确保区域环境安全。 ③按照《礼县青峰天然石材花岗岩矿开采项目水土保持方案》的要求，修建弃渣场，妥善储存废弃石材及废渣，设置排洪渠，加强植被恢复，防止水土流失。 ④设置生活污水沉淀池，对生活污水实现综合利用。 ⑤按照省、市环保部门的要求，开展清洁生产审核工作及工业企业环境保护标准化建暨环境信用评价工作。 根据现场勘查及资料收集，验收阶段验收组提出的②、③要求和建议企业未落实或落实不到位，作为本次整改意见提出。 2.2原项目污染物排放量 根据原项目环评及验收报告，原有工程污染物核算情况见下表3-22。 表3-22 原有工程污染物核算一览表 类别 排放源 污染物名称 污染防治措施 排放量 备注 废气 开采过程 颗粒物 喷雾洒水抑尘 少量 开采过程中喷雾洒水抑尘措施落实不到位，本报告提出整改要求。 表土堆存 颗粒物 少量 机械设备 燃油废气 使用优质燃油、加强机械设备保养和维修 少量 / 废水 职工生活 生活废水 防渗旱厕 0 / 石料切割工序 冷却抑尘废水 沉淀池沉淀后循环利用。 0 采场废水沉淀池建设不规范，未采取分级沉淀，废水回用存在制约性。部分废水未完全收集，本报告提出整改要求。 固体 废物 职工生活 生活垃圾 垃圾桶若干 3.6t/a / 表土剥离 剥离表土 临时排土场暂存后用于采矿区生态恢复。 450m3 采场未规范设置弃土场，上游及侧游未设置截排水措施，下游未设置拦挡措施，本报告提出整改要求。 沉淀池 底泥 清运至临时排土场暂存后用于采矿区生态恢复。 56.5t/a 未设置压滤设备，本报告提出整改要求。 废石、切割过程产生的边角料 废渣 采场暂存后拉运至石料加工厂作为建筑砂石料资源化外售。 0 采场未规范设置废石及边角料临时堆场，未设置拦挡措施。废石及边角料存在随意堆存的现象，本报告提出整改要求。 机械设备燃油使用工序 废油桶 采场未设置危险废物暂存库，废机油桶或柴油桶露天存放。 0 本报告提出整改要求。 噪声 车辆、石料切割等 噪声 / 60dB-80dB / 3.现存环境问题 根据现状调查，原有工程存在以下环境污染问题： （1）开采过程中喷雾洒水抑尘措施落实不到位。 （2）采场未规范设置弃土场，上游及侧游未设置截排水措施，下游未设置拦挡措施； （3）废石及边角料存在随意堆存的现象； （4）采场废水沉淀池建设不规范，未采取分级沉淀，废水回用存在制约性。部分废水未完全收集，存在跑冒滴漏的情况。 （5）采场道路未采取碎砂石覆盖或硬化措施； （6）采场未设置危险废物暂存库，废机油桶或柴油桶露天存放； （7）废水沉淀池底泥未配套设置压滤设备，存在沉淀底泥清理不及时或清运底泥含水率过高影响后续堆存，容易产生二次污染（水土流失）； （8）企业突发环境事故应急预案编制不规范且未进行备案。 未规范设置弃土场 废石及边角料随意堆存 废水沉淀池建设不规范 部分废水未完全收集 采场道路未采取碎砂石覆盖或硬化措施 废油桶露天存放 4.整改要求 针对以上现存问题，提出以下整改要求： （1）要求企业在开采区设置移动式雾炮，开采过程中严格落实喷雾洒水抑尘措施，减轻扬尘对周围环境的影响。 （2）规范设置弃土场，上游及侧游设置截排水措施，下游设置拦挡措施。保证土壤资源的不流失，为采区“边采边恢复”提供支撑，保证矿山生态恢复效果。 （3）运营过程中加强废石及边角料规范堆存，及时清运至加工厂资源化利用，避免随意堆存； （4）强化采场废水收集措施，保证采场废水100%收集；规范建设废水沉淀池，采区分级沉淀措施，保证采场废水回用效果，达到生产废水100%回用。 （5）采场道路采取碎砂石覆盖或硬化措施，减轻道路扬尘及水土流失； （6）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，在采场设置危险废物暂存库，保证运营过程中废油桶的规范贮存和处置； （7）废水沉淀池底泥配套设置压滤脱水设备，保证底泥及时、妥善清运； （8）要求企业根据《甘肃省突发环境事件应急预案》（甘政办发〔2011〕252号）、《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等相关要求规范编制突发环境事故应急预案并到环保部门进行备案。并根据突发环境事故应急预案要求组建应急小组、明确应急人员责任、储备应急物资，定期进行应急演练。 以上整改措施整改时限为2024年4月30日。 |
| 生态环境保护目标 | 项目不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地等保护敏感目标。项目距最近的水源地为礼县罗坝镇崖城村集中式饮用水源地保护区取水口距离为12.7 km，距离较远，无补给关系，具体位置关系见图图3-14。项目位于礼县香山省级自然保护区西北方向，最近直线距离为49.0km，具体位置关系见图图3-15。项目主要环境保护目标见表3-23、图3-16和图3-17。 表3-23 项目主要环境保护目标 环境 要素 保护目标名称 坐标 方位/距离采矿权范围 距离开采区 人数 保护要求 X轴坐标[m] Y轴坐标[m 一、卢家湾矿区 大气 环境 水晶村 -536.156 240.480 W/NW/165m 277m 315人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 水晶村 -517.411 498.826 SW/192m 611m 105人 秦家庄 713.171 631.044 NE/410m 878m 105人 赵家庄 871.020 426.204 NE/480m 955m 158人 生态 环境 采矿区直接及间接影响区范围内植被、动物、水土流失等（间接影响区为以项目各分区最外边界外延300 m的区域范围）。 尽可能降低对区域的生态影响，减少项目建设活动对动植物的影响，保持生态系统的完整性 土壤 采矿区直接及间接影响区范围内及周围50m范围内林地、耕地、其他园地 GB36600-2018 GB15618-2018） 声环境 采矿区边界外50m范围内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 二、石厂沟矿区 生态 环境 采矿区直接及间接影响区范围内植被、动物、水土流失等（间接影响区为以项目各分区最外边界外延300 m的区域范围）。 尽可能降低对区域的生态影响，减少项目建设活动对动植物的影响，保持生态系统的完整性 土壤 采矿区直接及间接影响区范围内及周围50m范围内林地、耕地、其他园地 GB36600-2018 GB15618-2018） 声环境 采矿区边界外50 m范围内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 备注：1、以卢家湾矿区和石厂沟矿区中心地理坐标E104°58′6.221″、N34°21′2.750″和E104°55′4.805″、N34°20′40.928″分别作为各自直角坐标原点x,y(0,0)； 2、表中距离为敏感点与项目各个区域的最近距离。 |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1.环境空气 该项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；具体指标见表3-24。 表3-24 环境空气质量标准（节选） 标准名称及级（类）别 项目 标准值 单位 数值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 ug/m3 1小时平均 500 24小时平均 150 年平均 60 NO2 1小时平均 200 24小时平均 80 年平均 40 PM10 24小时平均 150 年平均 70 PM2.5 24小时平均 75 年平均 35 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO mg/m3 1小时平均 10 24小时平均 4 TSP ug/m3 24小时平均 300 年平均 200 2.声环境 该项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类功能区标准，具体指标见表3-25。 表3-25 声环境质量标准（节选） 单位：dB（A） 功能区 昼间dB（A） 夜间dB（A） 2类 60 50 3.地表水环境质量 项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，具体限值见表3-26。 表3-26 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号 项目 标准限值 序号 项目 标准限值 1 水温 / 13 氟化物 ≤1.0 2 pH 6~9 14 氰化物 ≤0.2 3 溶解氧 ≥5 15 砷 ≤0.05 4 高锰酸盐指数 ≤6 16 硒 ≤0.01 5 COD ≤20 17 铜 ≤1.0 6 BOD5 ≤4 18 锌 ≤1.0 7 氨氮 ≤1.0 19 镉 ≤0.005 8 总氮 ≤1.0 20 六价铬 ≤0.05 9 总磷 ≤0.2 21 铅 ≤0.05 10 石油类 ≤0.05 22 汞 ≤0.0001 11 硫化物 ≤0.2 23 阴离子表面活性剂 ≤0.2 12 挥发酚 ≤0.005 24 粪大肠菌群 ≤10000 4.土壤环境质量标准 项目扰动区域执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）中第二类用地的风险筛选值，其他区域执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，见表3-27和表3-28。 表3-27 建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目） 单位：mg/kg 序号 项目 CAS编号 筛选值 1 砷 7440-38-2 60① 2 镉 7440-43-9 65 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 4 铜 7440-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-98-6 38 7 镍 7440-02-0 900 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 11 1,1-二氯乙烷 75-34-4 9 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 20 四氯乙烷 127-18-4 53 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 三氯乙烷 79-01-6 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 30 乙苯 100-41-4 28 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3,106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 35 硝基苯 98-95-3 76 36 苯胺 62-53-3 260 37 2-氯酚 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 42 䓛 218-01-9 1293 43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 15 45 萘 91-20-3 70 注：①具体地块土壤中污染物监测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可见附录A。 表3-28 农用地土壤污染风险筛选值和管控制（基本项目） 单位：mg/kg 序号 污染物项目 风险筛选值 pH≤5.5 5.5＜pH≤6.5 6.5＜pH≤7.5 pH＞7.5 1 镉 其他 0.3 0.3 0.3 0.6 2 汞 其他 1.3 1.8 2.4 3.4 3 砷 其他 40 40 30 25 4 铅 其他 70 90 120 170 5 铬 其他 150 150 200 250 6 铜 其他 50 50 100 100 7 镍 60 70 100 190 8 锌 200 200 250 300 二、污染物排放标准 1.废气排放标准 项目施工期扬尘、开采期颗粒物均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放监控浓度限值，有关污染物排放浓度限值见表3-29。 表3-29 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 项目 污染物 排放限值 1 颗粒物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 周界外浓度最高点 1.0 2.噪声排放标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间55dB（A）、夜间45dB（A）），见表3-30。 表3-30 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 等效 声级 dB(A) 昼 60 夜 50 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 昼 70 夜 55 3.废水排放标准 施工期生产废水经沉淀后回用于生产；洗漱废水泼洒抑尘，废水不外排。开采期生产废水经废水收集系统+沉淀池处理后回用于生产工序，不外排。职工办公生活区设置环保旱厕，定期清掏堆肥还田。 4.固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）；设备维修产生的废机油为危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 相关规定。 |
| 其他 | 根据环评有关规范及环保管理部门要求，排污总量控制指标确定为CODCr、NH3-N、SO2和NOX。 1、本项目扩建后，项目无生产废水外排；分采区设置环保旱厕，定期清掏堆肥还田，不外排。因此，该项目不设废水CODCr和NH3-N总量控制指标。 2.该项目开采期废气主要为颗粒物。因此，该项目不设置废气总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.施工工艺及产排污 本次项目扩建后建设内容主要包括新的采区作业面开拓、临时荒料场、临时排土场、工业场地等建设及原有采面现存环境问题整改。项目建设过程分为前期准备、建筑施工、设备调试、竣工验收四个阶段。项目具体施工工艺及产物环节见下图4-1。 图4-1 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 2.主要污染源分析 项目施工过程主要为新的采区作业面开拓、临时荒料场、临时排土场、工业场地等建设。施工期主一方面为生态影响，主要为施工占地范围内植被破坏、水土流失；另一方面施工过程中会产生一定量的施工扬尘、运输车辆的尾气、机械施工噪声、施工废水、建筑垃圾等。对环境的影响随着项目施工结束后而终止。 2.1废气 本项目在施工过程中对大气环境影响的主要因素有扬尘和施工机械、交通运输工具产生的尾气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来自土方开挖，土方回填、临时堆放土料、施工材料装卸、运输车辆的道路扬尘等，施工扬尘量与风速、运输车辆的车次，道路的清洁程度、松散土粒的数量等有密切关系，工程所在地平均风速为2.4 m/s，大风主要出现在冬春季节，最大风速达16 m/s，年平均大风日数为16天，风向常为北风，当地的干旱，大风气象条件很容易形成施工区大风扬尘，增加当地大气中TSP浓度，类比其他工程，施工现场空气中TSP影响范围一般为200 m。 （2）施工机械尾气 施工期还会产生施工机械尾气，主要污染因子为CO、NOX。其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，尽量减少燃油废气的排放。 2.2废水 项目施工过程中，施工人员生活污水作为施工场地扬尘洒水使用，施工期设置临时旱厕一座，定时清掏。 施工期间污水主要为施工过程产生的施工废水。施工废水主要为施工机械清洗废水、混凝土养护等，主要污染物为SS，其最高浓度可达2000mg/m3，施工废水经沉淀池处理后可以回场地泼洒抑尘，不外排。 2.3固体废物 施工期内施工场地过程中固体废物的来源主要是施工人员生活垃圾、废弃土石方和建筑垃圾。 （1）施工期基建工程土石方平衡 项目采矿区采用露天开采，项目施工期采区作业面开拓、临时荒料场、临时排土场、工业场地、运输道路等场地平整等基建过程中会涉及土石方挖填，施工期基建工程土石方挖方总量4800 m3，填方量为3200 m3，无弃方。剥离表土1600 m3暂存于新建开采面各自配套设置的临时排土场，并采取临时截排水和拦挡措施，用于开采期或服务期满后项目区生态恢复覆土。工程施工期土石方平衡情况见表4-1，工程土石方具体流向见图4-2。 表4-1 工程土石方平衡及流向表 单位：m3 项目 挖方 填方 弃方 调用方 备注 露天开采区 1600（其中剥离表土600m3，石方1000m3） 0 0 -1000 剥离表土合计1600 m3，各新建开采面剥离表土暂存各自配套设置的临时排土场，废石用于基建期垫方，实现石方平衡。 临时荒料场及排土场 1800（其中剥离表土600m3，石方1200m3） 1000 0 -200 工业场地 150（其中剥离表土50m3，石方100m3） 100 0 0 道路区 1250（其中剥离表土350m3，石方900m3） 2100 0 +1200 小计 4800 3200 0 0 / 备注：临时排土场采取一边堆存、一边剥离的方式，避免初期大面积剥离造成的扬尘、植被破坏和水土流失。 图4-2 施工期基建工程土石方平衡图 （2）建筑垃圾 项目施工过程中将产生少量的废建材（如砂石、石灰混凝土、木材、、废彩钢、废砖等）。 项目建筑垃圾总产生量约为150t。属于无害废物，能回收的回收利用，不能回收的由施工单位进行处置，定时清运至住建部门指定的建筑垃圾堆放点。 （3）生活垃圾 施工人员按10人/d计，生活垃圾产生量为0.5 kg/人·d，则施工期生活垃圾产生量为0.005t/d，工程施工期3个月，则本项目施工期生活垃圾产生量为0.45 t。施工期生活垃圾分类收集后由定期运至就近乡镇垃圾集中收集点，由环卫部门定期清运处理。 2.4噪声 施工期间噪声污染分为机械噪声、施工作业噪声及施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、装载机等，多为点源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声及基础开挖土方外运时的交通噪声。类比其他相似项目施工期噪声源，噪声源强详见下表4-2。 表4-2 施工机械噪声源源强 声源 5 m处声源强度dB（A） 推土机 90 挖掘机 91 装载机 89 移动空压机 89 重型卡车 85 3.施工期影响分析 3.1生态 3.1.1对土地利用结构的影响 现有工程占地2.433hm2，占地类型林地（乔木林地、灌木林地和其他林地）、工矿仓储用地、和旱地等。其中开采区占地面积2.04hm2（包括后期开采），已建临时荒料堆场Ⅰ占地面积0.06hm2，已建临时排土场Ⅰ占地面积约0.06hm2，已建采矿工业场地Ⅰ-1占地面积0.003hm2，已建采矿工业场地Ⅰ-2占地面积0.006hm2，已建道路Ⅰ占地面积约0.26hm2。 本项目扩建后施工期新增占地面积0.5783hm2，其中乔木林地面积0.074 hm2，旱地面积0.18 hm2，农村道路面积0.234 hm2，工矿用地0.09 hm2，其他林地面积0.0003 hm2。由于项目的实施，建设区土地类型由林地、旱地转变为工业用地，从而导致土地利用类型发生变化，项目区土地利用预测情况见图4-3和图4-4。 卢家湾调查区的面积为263.86公顷，石厂沟调查区的面积为295.64公顷，2个矿区调查范围土地总面积为559.5 hm2，林地占地面积149.63 hm2，占评价区总面积的26.74%；旱地占地面积257.39 hm2，占评价区总面积的46.00%。施工期占用土地类型相比调查范围内土地面积类型占比较小。同时，采矿权范围内不占用基本农田，矿区划定范围内土地权属于礼县湫山镇管辖，矿山企业通过签订国有土地临时征用协议，获得采矿使用权，矿山生产结束后，土地使用权仍归村集体所有。根据当地自然资源部门调查结果，项目区土地权属清楚，无土地权属纠纷。 3.1.2对陆生植物的影响 本项目施工过程中对陆生植物的影响主要表现在：新建的2处开采区形成水平开采工作面及配套临时荒料场、排土场及工业场地建设过程中对矿山地表附着植被的挖损、破坏，形成的开拓运输道路对地表植被的碾压、破坏和损毁。本项目扩建后施工占地面积约0.5783 hm2，均为临时占地。占地类型为乔木林地、旱地、农村道路、工矿用地和其他林地。根据工程分析，本项目扩建后基建期共挖损、占压植被面积0.5783 hm2。经调查，矿区评价范围内涉及的植物的种类主要有火棘群落、栎类群落、丛生禾草草甸及栽培植被，栽培植被有小麦、玉米、大豆、洋芋等。无国家和地方重点保护的植物种类，本工程建设不会使某种植物灭绝，也不会从根本上改变某种植物的遗传结构、空间分布格局和种群更新，因此，对区域性植被的影响小。 3.1.3水土流失的影响 本项目区水土流失类型以水力侵蚀为主。矿区新的开采面及配套工程基建过程中对矿区植被、表土的挖损、破坏将加强区域内水土流失强度，但建设过程中地面扰动面积小，施工时间较为短暂，可通过加强管理、合理规划施工场地、加快施工进度、洒水降尘、对剥离表土实施保护临时堆存等措施来减少水土流失量，随着地面工程的完工，水土流失将趋于现状水平。 3.1.4对野生动物的影响 建设期施工人员活动、新的开采面及配套工程基建、机械车辆轰鸣等均会对区域野生动物的栖息、活动、觅食等造成一定的影响，但由于本项目评价区无国家重点保护动动物，均为常见野生动物：野兔、鼠类、麻雀等。在当地常见野生动物的繁殖期、孵化期减少施工，夜间停止施工，通过增加检修、保养及降低工程车辆速度使得施工机械对周围存在的野生动物影响降低。因此，建设期活动对野生动物的影响较小。 3.1.5对矿区景观的影响 本项目建设期为3个月，开挖、整地、填土、平地、填方及建筑材料的堆存摆放，使本项目在评价区范围局部区域的地形地貌发生改变。由于挖土方、填土方造成大量表土堆放；同时建设场地裸露，旱季将会导致施工现场内尘土飞场，而雨季将造成泥沙流失，废土、构筑物及建筑材料的堆放，将使场地的视觉景观质量变得很差，但项目建设期对评价区内景观格局的改变与影响是不可避免的。同时由于本工程区处于山区，区域内过往人员较少，施工扬尘不会引起当地居居民的注意；开采工作面对矿山地表附着植被的挖损、破坏，对该区域的视觉景观会产生影响，通过采取临时堆土、开挖区苫盖、按照水土保持要求，对临时工程实施绿化，对建设区实施围挡等措施可减轻建设期对景观的影响。 为了减小因工程占地和工程施工造成的扰动范围内对地表植被的破坏及水土保持的影响，要求工程施工过程中严格按照用地规划和施工设计要求施工，在做好沿规划施工道路行进，不随意开辟施工便道，做到永临结合及占地面积的最小化和对施工用地的高效利用，可减轻由于工程建设对区域生态环境的负面影响。通过严格控制施工过程中的用地面积，也可以做到控制并减少工程扰动范围的作用。同时加强对施工人员的环保意识教育，积极参加环保部门组织的环保培训，在施工管理过程中增加对环保意识的考核。在建设期做好对设备的养护，文明施工，在保证安全、质量、进度的同时把保护环境放在同等重要的位置，使得施工过程中对生态环境的影响尽可能的降至最低。 综上所述，建设期生态环境影响范围有限，持续时间短暂，地表植被破坏、水土流失增加量有限。 3.2废气环境影响分析 本项目施工过程中，各种施工机械和运输车辆排放的废气、施工活动产生扬尘等都会对施工现场及周围产生一定的不利影响，其主要大气污染物为NO2、CO、SO2和颗粒物，其中以颗粒物污染最为严重，施工过程产生的颗粒物污染主要包括：土石方开挖活动引起的扬尘、建材运输车辆产生的交通扬尘、建材堆置和施工过程产生的扬尘等。 3.2.1施工扬尘影响分析 施工过程颗粒物污染不仅对施工人员的身心健康不利、而且也影响周围景观，施工活动产生的扬尘污染与具体的施工活动、施工区作业面积、施工方式、气候气象等因素密切相关，而且施工管理水平和相应的扬尘污染控制措施是否得当，对建设期扬尘污染的产生源强具有决定作用。施工运输车辆产生的交通扬尘发生于整个运输路线，不但包括运输车辆造成扬尘，同时沿途散落的水泥、沙石、也会加重扬尘的产生。 本项目露天开采基建过程中产生的扬尘主要来自于矿山露天采掘工作面开挖、荒料场和排土场建设、土方运输、装卸。项目露天开采期间表土剥离过程中将产生大量的扬尘；此外，根据开发利用方案，本项目采用公路汽车运输方式。因此，施工阶段扬尘主要来源于施工运输车辆产生的道路扬尘和场地清理平整、挖土填方、物料装卸等环节产生的二次扬尘污染。道路扬尘污染主要在运输道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度也逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30 m以内。 施工期是本项目对当地大气环境影响最为严重的时期，施工起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、施工方法和作业的文明程度等因素而变化，影响范围可达作业点周围150-300 m。根据相关资料，在2.5 m/s风速情况下，下风向不同距离施工扬尘影响程度见表4-3。 表4-3 下风向不同距离扬尘浓度 下风向距离(m) 10 30 50 100 200 TSP浓度(mg/m3) 0.541 0.987 0.542 0.398 0.372 从表4-3可以看出，在风速2.5 m/s的情况下，TSP的最高浓度出现在下风向30 m处，超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准中日平均浓度的3.3倍，下风向200 m范围内全部处于超标状态。 本项目主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据当地地形及常年气象资料，项目区主导风向为东南风，因此，施工扬尘主要影响区域为施工点北侧，根据现场调查，卢家湾和石厂沟露天开采区、排土场等200m范围内无敏感点，项目施工对其影响较小。 3.2.2车辆、机械废气影响分析 施工机械和运输车辆的排放尾气主要的污染物有CO、HC、NOX、SO2。主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围住宅区产生一定影响，由于排放量不大，其影响程度与范围也相对较小，通过对运输车辆、施工机械采用加强保养、维修的措施，并严禁对尾气排放超标的运输车辆的使用措施，可将车辆、机械尾气对周围大气环境的影响降低到最低程度。 3.3水环境影响分析 施工废水主要是施工人员生活污水和施工机械冲洗作业等产生的施工废水。 施工人员生活洗漱污水水质简单，可用于施工场地泼洒降尘；项目施工期设置环保旱厕，定期清掏堆肥资源化利用，施工人员洗漱废水直接用于泼洒抑尘。 施工生产废水为施工机械冲洗废水及跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。施工污水的特点是SS含量高，含有一定的油污，据类比调查，施工污水的SS浓度约为1500～2000mg/L，肆意排放会造成水污染，必须妥善处置。施工废水经临时沉砂池收集处理后回用于工程，无外排。因此，施工期生活污水及施工废水对周边环境影响较小。 3.4噪声环境影响分析 本项目在建筑施工过程中，需使用挖掘机、推土机机等施工机械，这些施工机械的噪声级范围一般在85～91dB(A)之间。噪声从噪声源传播到受声点，会因传播距离、空气、地面及水体吸收，树木、房屋、围墙等阻挡物的屏障影响而产生衰减。依据噪声源的特性，采用点源噪声距离衰减公式预测施工噪声的影响，点源噪声距离衰减公示一般形式为： Lr=Lr0-20lg（r/r0） 式中：Lr：评价点噪声级，dB(A)； Lr0：噪声源源强，dB(A)； r：评价点到声源距离，m； r0：监测点与设备的距离，m； 依据施工机械的噪声源强，结合项目所在区域环境特征，采用上述公式进行预测，预计结果详见表4-4。 表4-4 施工机械在不同距离的噪声影响预测结果单位：dB(A) 序号 产噪设备 噪声预测值（dB） 5m 10m 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 400m 1 挖掘机 91 85 79 73 69.5 67 65 61.5 59 53 2 重型卡车 85 79 73 67 63.5 61 59 55.5 53 47 3 装载机 89 83 77 71 67.5 65 63 59.5 57 51 4 推土机 90 84 78 72 68.5 66 64 60.5 58 52 5 移动空压机 89 83 77 71 67.5 65 63 59.5 57 51 由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，单体声级一般均在80dB(A)左右，且各施工阶段均有大量设备交互作业，且它们在场地内的位置、同时使用率变化较大，很难计算其确切的施工场界噪声。由上表计算结果可知，在未采取降噪措施情况下，昼间施工噪声在距声源60m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）所规定限值要求；夜间施工噪声在距声源400m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）所规定的噪声限值要求。 本项目施工期通过合理安排施工时间及工序、选用低噪声设备、噪声设备加装消声减震装置、设置隔声棚等措施，可将施工噪声降低5～20dB（A）。此外，本项目卢家湾和石厂沟开采区主体施工场地200 m范围内无声环境敏感目标。 但是，在实际施工过程中，建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长、强度高。由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度。往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会较大。随着工程竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。故应采取如下措施： 本项目噪声防治具体措施包括以下几方面： ⑴尽量选用低噪声、低振动施工机械，或带有消声、隔音等附属设备的机械； ⑵合理安排工期，避免同一施工场地、同一时间多台大型高噪声机械设备同时作业；对部分高噪声设备设置隔声棚； ⑶运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； ⑷尽量减少夜间作业，禁止高噪声机械设备夜间作业； 通过采取以上措施后，施工噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周围声环境影响较小。 3.5固体废物影响分析 项目施工期固体废物主要为主体工程建设过程中产生的废弃土石方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 施工期废弃土石方、建筑垃圾如不及时清理和妥善处置，或在运输时产生遗洒现象，将导致土地被占用或是污染当地环境，将对环境卫生、公众健康及道路交通等产生不利影响，故应高度重视。项目建筑垃圾分类回收利用，不能回收利用的应运至附近的建筑垃圾填埋场处理，加强对临时堆存点、运输过程中的管理；项目无废弃土石方，剥离表土1600 m3剥离表土暂存于新建开采面各自配套设置的临时排土场，并采取临时截排水和拦挡措施，用于开采期或服务期满后项目区生态恢复覆土。生活垃圾的成分复杂，如果不能正确地处理和处置，会污染土壤和地下水，应进行集中收集后定期运输至乡镇生活垃圾集中收集点处置。 制定科学的施工方案及加强管理是避免建筑废物影响的最基本方法。 ⑴精心设计与组织土石方工程施工，争取实现挖、填土方基本平衡，以避免长距离运土； ⑵建筑垃圾进行分类处理，尽量将一些有用的建筑固体废物，如钢筋等回收利用，避免浪费；无用的建筑垃圾，运至就近的建筑垃圾填埋场填埋处理； ⑶车辆运输散体物料和废弃物时，密闭、包扎、覆盖，防止沿途漏撒； ⑷对剥离表土集中堆存于新建开采面各自配套设置的临时排土场，并进行压实、覆盖以及适时洒水防止扬尘，同时设置排水等临时设施，防止在暴雨期时发生水土流失。 ⑸施工人员生活垃圾禁止乱丢乱弃，应经垃圾桶进行集中收集后定期运输至乡镇生活垃圾集中收集点处置。 通过采取建筑垃圾分类回收利用，对运输车辆运输时密闭覆盖等措施后，降低了施工期的固体废物对周边区域的环境影响，且随着施工期的结束而结束。 综上所述，只要加强管理，并采取相应措施，施工期固体废弃物对环境的不利影响是可以缓解或消除的。施工期间产生的各类固废都将得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1.运营期工艺流程及产排污节点 1.1开采方式 矿区属无害非金属矿床，矿体埋藏浅且有基岩露头，厚度大，地表剥离物为第四系及花岗岩风化层，平均厚度1.45m，其地表剥离量小，适宜露天开采。水平阶梯式分层开采，可采用大锯机切割，锯切线间距为1.4m，采出荒料一般为长2m，宽1.4m，高1m，最大荒料长3m，宽1.4m，高1m。矿山采用公路汽车开拓运输方案。露天生产的荒料，通过矿用载重汽车，由公路运输至荒料堆场；废石通过前装机装入自卸汽车，由公路运输至排土场排放。 项目开采主要技术参数见表4-5。 表4-5 设计露天境界参数表 序号 项目 单位 I 号矿体 Ⅱ号矿体 Ⅲ号矿体 1 采场上部尺寸 长 m 140 228 127 宽 m 132 138 88 2 采场下部尺寸 长 m 50 203 96 宽 m 38 41 43 3 采深 m 1896-1980m 1950-2077m 1999-2120m 4 最终边坡角 m 59 59 57 5 境界内矿岩量 矿石量 m3 71.17×104 59.99×104 18.04×104 岩石量 m3 6.78×104 6.86×104 3.43×104 平均剥采比 m3/m3 0.1∶1 0.11∶1 0.19∶1 1.2采矿工艺流程 本项目采矿工艺流程为剥离→全锯切开→铲装。 根据开发利用方案，由于三个采场距离较远，为了减少运输费用，矿山开采中根据矿体分为卢家湾露天采场Ⅰ、石厂沟露天采场Ⅱ、卢家湾露天采场Ⅲ，三个采区；同时，将三个采区安排分期开采。因此，矿山采用分区分期开采，即一期开采卢家湾Ⅰ露天采场、二期开采石厂沟Ⅱ露天采场、三期开采卢家湾Ⅲ露天采场。结合探矿现状，卢家湾露天采场Ⅰ首采地段选择1968m台阶的矿体，石厂沟Ⅱ露天采场首采地段选择2046m台阶的矿体，卢家湾Ⅲ露天采场首采地段选择2107m台阶的矿体。开采终了平面图见图2-7和图2-8，开采终了剖面图见图4-5。 采矿区生产工艺及产排污节点点图4-6。 图4-6 采矿区工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）剥离、整平 首先进行表土剥离，再进行风化石料及不宜切割矿体剥离，再将平台整平，安装圆盘锯石机。表土、风化石料及不宜切割矿体剥离将产生颗粒物（G1）、噪声（N1）、固废（S1）、植被破坏、水土流失。 整平产生颗粒物（G2）、噪声（N3）和固废（S2）。 （2）锯切 按所定荒料的尺寸，将矿体切割成长条大块石。锯切工序采用湿式切割发，会产生颗粒物（G3）、噪声（N4）、废水（W1）和固废（S3）。 （3）分离顶翻 在切割后的大块石底部采用凿岩楔裂分离法将条状大块石从水平面分离出来，并分割成所需的荒料毛坯。分离顶翻产生扬尘（G6）和噪声（N5）。 本项目扩建后产污环节汇总见表4-6。 表4-6 项目扩建后产污环节汇总表 序号 要素 编号 排污节点 主要污染物 污染防治措施 1 废气 G1 表层剥离 颗粒物 开采区设置雾炮机进行喷雾降尘，并配套洒水车进行道路洒水，抑尘效率70% G2 表土运输 颗粒物 洒水降尘抑尘效率70% G3 表土堆存 颗粒物 及时进行平整压实处理、洒水降尘，覆盖防尘网，抑尘效率80% G4 平整 颗粒物 洒水降尘抑尘效率70% G5 石料锯切 颗粒物 开采区圆盘锯石机设置水管在冷却过程中同时起到降尘作用，并配套洒水车进行道路洒水，抑尘效率70% CO、NO2 / G6 分离顶翻 颗粒物 洒水降尘抑尘效率70% 2 噪声 N1~N6 各种机械、设备 噪声 低噪声设备、基础减震等措施 3 废水 W1 锯切 SS 各开采区切割冷却抑尘生产废水经三级沉淀池（30m3）处理后回用到生产之中，不外排。 W2 职工生活 pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP 办公生活区设置环保旱厕，定期清运用作农肥，不外排 4 固废 S1 剥离 表土、废石 各开采区剥离表土送配套排土场暂时堆存，用于采坑生态恢复。剥离废石大部分属于可利用渣石，运输至下游石材加工厂加工为建筑砂石料。不可利用废渣石外运作为其他工程垫方综合利用。 S2 整平 废渣 属于可利用渣石，运输至下游石材加工厂加工为建筑砂石料。 S3 锯切 废渣 S4 沉淀池底泥 底泥 经各自配套设置的螺旋压滤机脱水处理后，进入排土场，用于露天开采区生态恢复。 S5 机械设备维修 废机油及油抹布 废机油经专用油桶集中收集后在危险废物暂存库暂存，定期委托资质单位定期处理；废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾一并清运至附近垃圾中转站。 S6 职工生活 生活 垃圾 经垃圾箱收集后定期清运至附近垃圾中转站由环卫部门集中清运处置 2.源强分析 2.1废气 项目开采期大气污染主要来源于采矿区、排土场及工业场地。包括表层清理、平整、锯切、清渣、运输等过程产生的颗粒物；排土场等产生的堆场扬尘，铲装扬尘和工程燃油机械产生的尾气等。 2.1.1开采区 矿山开采过程中，表层清理、平整、锯切和运输均会产生扬尘、废气污染，属于无组织排放。 （1）表土剥离颗粒物 本项目开采区表层剥离过程采用挖掘机直接剥离，在挖掘机剥离过程中会产生的一定量的颗粒物，是无组织颗粒物主要的产生环节之一，根据矿山开采资料对比，剥离生产作业强度和范围比建设期均有一定程度的增强，生产作业设备也相应增加，因此，颗粒物污染源源强也相应增大。本环评要求：开采区设置移动式雾炮机进行喷雾降尘，采取湿式剥离作业，可有效减少表土剥离过程中扬尘的产生数量，并配套洒水车进行道路洒水。 （2）平整颗粒物 风化石料及不宜切割矿体剥离出来后，将平台整平，通过采用作业面洒水降尘的方式进行抑尘，抑尘效率约为70%，经采取上述措施后颗粒物产生量较小，颗粒物产生浓度约为1.2~1.5 mg/m3。 （3）表土和废渣石铲装颗粒物 本项目表土铲装工作面相对较大，铲装作业时由于机械落差会产生的一定量的颗粒物，是无组织颗粒物主要的产生环节之一，本项目物料装车机械落差的起尘量采用交通部水运研究所和武汉工程学院提出的装卸起尘量的经验公式进行估算，具体公式为（1）： （1） 式中：Q——物料装车时机械落差起尘量（kg/s）； u——平均风速（m/s），本项目取2.4 m/s； H——物料落差（m），本项目取0.5m； ω——物料含水率（%），本项目取9%； t——物料装车所用时间（t/s），本项目表土剥离取1.6 t/s。 矿山整个开采期内剥离量为8.84万m3（20年），则每年剥离量为0.442万m3/a，表土密度为1.6 t/m3，约合0.707万t/a，经计算，本项目表土剥离物铲装过程中由于机械落差产生的无组织颗粒物量约为0.003 kg/s。每年铲装表土剥离物所用的时间为4420 s，则表层剥离物铲装过程中颗粒物产生量约为0.01 t/a。颗粒物产生浓度约为8.5～9.0 mg/m3。采取设置移动式雾炮，在铲装剥离物前洒水降尘措施，可抑尘约70%，则采取措施后颗粒物排放量为0.003 t/a，排放浓度约为2.5～2.7 mg/m3。 根据前文，本项目建成后20年服务期内采矿过程中产生的可供综合利用的废石12.52万m3，不确定是否可利用废石产生量为为4.13万m3，因为可综合利用废石基本为大块岩石或小的块石，因此对该部分铲装颗粒物不再进行核算。按最不利条件下4.13万m3废石均按不可利用量计算，项目每年产生不可利用废渣石量为2065 m3/a，废渣料密度为2.69 t/m3，约合5555t/a。本项目废渣铲装工作面相对较大，铲装作业时由于机械落差会产生的一定量的颗粒物，是无组织颗粒物主要的产生环节之一，本项目物料装车机械落差的起尘量采用交通部水运研究所和武汉工程学院提出的装卸起尘量的经验公式进行估算，具体公式见（1）。其中u取2.4 m/s；H取0.5m；ω取9%；t废渣剥离取1.6 t/s。经计算，本项目废渣铲装过程中由于机械落差产生的无组织颗粒物量约为0.003 kg/s。每年铲装废渣所用的时间为3472 s，则废渣铲装过程中颗粒物产生量约为0.01 t/a。颗粒物产生浓度约为8.5～9.0 mg/m3。采取设置移动式雾炮，在铲装废渣石前洒水降尘措施，可抑尘约70%，则采取措施后颗粒物排放量为0.003 t/a，排放浓度约为2.5～2.7 mg/m3。 项目表土和废渣石铲装工序颗粒物排放源强详见表4-7。 表4-7 表土和废渣石铲装工序颗粒物排放源强 污染源 污染物 产生量(t/a) 污染防治措施 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 表土铲装 颗粒物 0.01 在铲装表土和废渣石剥离物前洒水降尘措施，可抑尘约70% 0.003 0.0025 废渣石铲装 0.01 0.003 0.0025 合计 0.02 0.006 0.005 备注：铲装时间按4 h/d计。 （4）锯切荒料颗粒物 项目采用锯石切割法开采荒料，圆盘锯石机配套水管，为湿式切割，主要为降低切割摩擦产生的高温，采取水喷淋方式进行降温，同时起到降尘抑尘作用。由于采出矿石表层含有水分，在切割过程中产生的颗粒物量很少。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989年）：花岗岩石料开采中扬尘排放量为0.004kg/t，花岗岩矿石荒料开采量为3.0万m3/a，矿石料密度为2.69 t/m3，约合8.07万t/a，锯切荒料颗粒物产生量为0.323t/a。 项目采用湿式锯切，洒水降尘，经采取以上措施后，无组织颗粒物产生量可减少70%，则本项目切割排放颗粒物量约0.10t/a，排放速率0.042kg/h。详见表4-8。 表4-8 锯切颗粒物排放源强 污染源 污染物 产生量(t/a) 污染防治措施 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 锯切 颗粒物 0.323 圆盘锯石机配套水管，为湿式切割，可抑尘约70% 0.10 0.042 备注：锯切卸料时间按8 h/d计。 （5）分离顶翻 荒料均为大块状，分离顶翻颗粒物产生量很少，且采矿区要求设置移动式雾炮进行喷雾降尘，因此不进行核算。 2.1.2排土场 （1）排土场卸料颗粒物 项目排土场自卸汽车在卸料时会产生一定量的颗粒物，本次环评采用《无组织排放源常用分析与估算方法》（西北铀矿地质，2005年10月）推荐的山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式计算卸车过程中的粉尘产生量，具体公式（3）为： （3） 式中：Q——自卸汽车卸料起尘量（g/次）； u——平均风速（m/s），取2.4 m/s； M——汽车卸料量（t），取20 t。 通过计算，本项目汽车卸料过程中颗粒物产生量约为6.406 g/次。 根据前文，本项目共计剥离量为8.84万m3，表层剥离物每年剥离量为0.442万m3/a，表土密度为1.6 t/m3，约合0.707万t/a，每辆汽车的载重量为20 t，则表层剥离物年共卸料354次，表层剥离物卸料时颗粒物产生量为0.002 t/a。表层剥离物卸料时采取移动式雾炮喷雾降尘措施，可抑尘约70%，则采取措施后颗粒物排放总量为0.0007 t/a。 详见表4-9。 表4-9 表层剥离物卸料颗粒物排放源强 污染源 污染物 产生量(t/a) 污染防治措施 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 表土卸料 颗粒物 0.002 表层剥离物卸料时采取移动式雾炮喷雾降尘措施，可抑尘约70% 0.0007 0.002 备注：表层剥离物卸料时间按1 h/d计。 （2）排土场堆存扬尘 剥离固废长期堆放，表面风化，大风天气下易形成无组织排放源。环评采用《无组织排放源常用分析与估算方法》（西北铀矿地质，2005年10月）推荐的室外污染物无组织排放量计算公式（2）进行计算： Q=0.0666×k×（u-u0）3×e-1.023w×M （2） 式中：Q—堆场场地起尘量，mg/s； u0—50m高度处的扬尘启动风速，一般取4.0 m/s； u—50m高度处的风速，取4.9 m/s； w—物料含水率，一般取9%； M—堆场堆放的物料量，由于采取边开采边恢复措施，因此平均按两年堆存量14140t计； k—与堆场物料含水率有关的系数，取0.96。 物料堆放含水系数见表4-10。 表4-10 堆放物料含水系数表 含水率（%） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 k 1.019 1.010 1.002 0.995 0.986 0.979 0.971 0.963 0.96 经计算，本项目3处排土场起尘量为0.066 mg/s，则年产生量为0.002 t/a（按300 d/a，24 h/d计）。拟对3处排土场采取及时进行平整压实处理、设置移动式雾炮定期洒水降尘措施及覆盖防尘网，依据同类项目类比调查，可抑尘约90%，则采取措施后颗粒物排放量为0.007 mg/s（0.0002 t/a）。 2.1.3运输扬尘 本项目矿区内车辆运输会产生一定量的运输扬尘。根据项目区运输道路地形情况，运输扬尘影响范围基本为道路两侧50m范围内。为降低道路扬尘，矿区运输路面采用废弃的粒径较小的矿石废料铺压，对道路定期进行洒水，运输车辆限速行驶，车厢采用苫盖的方式，可有效减少扬尘的产生和排放；矿石外运过程中，需做好运输车辆厢部苫盖，强化管理，不超载运输，杜绝沿路遗洒行为采取上述措施后道路扬尘产生量较小。 2.1.4燃油机械尾气 矿山自卸汽车、装载机等机械以柴油作为燃料，燃烧产生一定量废气。项目使用的机械主要为工程机械如挖掘机、装载机、运输汽车等，该部分废气成分主要为SO2、CO、NOX和CH类化合物。通过使用优质燃油、加强机械维修和保养，可在一定程度上减少上述污染物的产生和排放量。同时通过自然扩散后对周围环境影响较小。 项目大气污染物汇总见表4-11。 表4-11 大气污染物汇总表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 污染物排放标准 年排放量/（t/a） 1 采矿区 表土 剥离 颗粒物 开采区设置雾炮机进行喷雾降尘，并配套洒水车进行道路洒水，抑尘效率70% 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 / 平整 颗粒物 / 表土和废渣石 铲装 颗粒物 设置移动式雾炮，在铲装剥离物前洒水降尘措施，可抑尘约70% 0.006 锯切 圆盘锯石机配套水管，为湿式切割，可抑尘约70% 0.10 分离顶翻 开采区设置雾炮机进行喷雾降尘，在分离前洒水降尘措施，抑尘效率70% / 排土场 排土场剥离物卸料 卸料时采取移动式雾炮喷雾降尘措施，可抑尘约70% 0.0007 排土场剥离物堆存 及时进行平整压实处理、设置移动式雾炮定期洒水降尘措施及覆盖防尘网，可抑尘约90% 0.0002 2 运输 道路 运输 颗粒物 采取在路面利用废弃的粒径较小的矿石废料铺压，再加强运输道路洒水抑尘措施，抑尘量约70% / 3 机械 机械运行 SO2、CO、NOX和CH类化合物 使用优质燃油、加强机械维修和保养/自然扩散 / 主要污染物 合计排放量 颗粒物 0.1069 2.2废水 （1）切割冷却废水 项目建设投产后，开采区湿式锯切，可在设备冷却过程中同时起到降尘效果。项目采用下层矿体锯石切割法开采荒料，为湿式切割。 根据企业历年开采数据，切割冷却用水量约0.3m3/m3-荒料，项目扩建后新增产能2.79万m3/a，93m3/d，则新增切割冷却用水为27.9m3/d，项目切割生产用水在荒料切割过程中会有少量的蒸发损耗及部分被带入成品、沉渣中，损耗系数按10%计，则切割生产用水损耗量为2.79m3/d、837m3/a，故需新增补充新鲜水2.79m3/d、837m3/a，切割废水产生量约为25.11m3/d、7533m3/a。切割冷却废水SS浓度2000mg/L。项目切割冷却生产废水经三级沉淀池（30m3）处理后回用到生产之中，不外排。沉淀池底泥经螺旋压滤机脱水处理后，进入排土场，用于露天开采区生态恢复。 （2）抑尘废水 表土剥离、铲装，排土场抑尘洒水、道路抑尘用水全部被吸收或蒸发，不外排。 （3）生活污水 本项目新增劳动定员共8人，厂区内提供住宿，用水量按80 L/人·d计，则新增生活用水量为0.64 m3/d（192 m3/a）。项目生活污水产生量按用水量的0.8计，则生活污水产生量为0.512 m3/d（153.6 m3/a）。项目洗漱废水可简单收集后用于道路降尘用水，各新增工业厂区设环保旱厕一处，定期清掏用作农肥。 2.3固体废物 （1）剥离物 根据项目开发利用方案，计算矿山剥离表土产生量约为8.84万m3（按20年计），则每年剥离量为0.442万m3/a，剥离物包含松散堆积物，运往各开采区配套设置的排土场堆放，可保证表土不乱堆弃。同时要求在排土场上游设置截排水沟，下游砌筑坝式挡土墙，保证剥离表土的妥善堆存和利用。 （2）废渣石 根据前文，项目开采过程中外剥离量为4.13万m3。该部分废石由于地表风化程度较高，硬度较低，可能不能作为建筑用砂石原料。考虑到项目开发利用方案未设置废石场，因此要求能作为建筑用砂石原料的拉运至下游石材厂加工为建筑砂石料，不能作为建筑用砂石原料的外运作为其他工程垫方综合利用；内剥离物剥离量为4.10万m3，主要为花岗岩侵入体冷凝过程中产生的节理，该部分岩石硬度较高，可进一步加工作为建筑用砂石，提高资源的利用率；露天开采时从条状块石加工成荒料时，不能利用的废料，可利用的废石产生量为8.42万m3。该部分岩石基本为新鲜岩石，严实硬度较高，可进一步加工成建筑用砂石，作为矿产资源加以利用。项目确定可利用废石产生总量为12.52万m3，年产生量为6260m3，密度为2.69 t/m3，约合16839t/a。 根据项目开发利用方案，矿山生产期间废石外运基本每天都在进行，因此开发利用方案未设置废石临时堆放场。本报告要求企业做好废石清运工作，保证废石不乱堆弃，也避免废石大量在开采区堆存而造成的植被占压、扬尘、水土流失及潜在的安全风险。 （3）沉淀池底泥 根据企业历年开采数据，废水沉淀池沉淀底泥产生量约为1.0%的荒料切割量，项目扩建后新增产能2.79万m3/a，矿石料密度为2.69 t/m3，约合7.505万t/a，则沉淀底泥产生量约750 t/a，经板框压滤机压滤后将其运至排土场堆存，用作矿山生态恢复用土。 （4）废油桶、废机油及油抹布 矿山开采过程中，大部分设备使用柴油，因此会产生废油桶，产生量约为10个/a（0.3t/a），属于危险废物（900-041-49）。生产设备定期保养和维修过程中会产生废机油和含油废抹布，项目含油废抹布（900-041-49）单独收集，产生量约为0.15t/a，全过程按危废管理。本项目生产设备定期更换产生的废机油属于危险废物，危废代码为HW08（900-214-08），需由专用废油桶集中收集，委托资质单位定期处理。项目废机油产生总量约为0.2 t/a，环评要求在各开采区工业场区设置危险废物暂存库一处，用于储存含油废抹布、废油桶和废机油，危险废物暂存库的设置要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行，如防风、防雨、防晒、防渗漏等，同时设置明显的标志；矿山运输车辆定期在县城汽修厂维护保养，不在厂区进行保养维护。 （5）生活垃圾 本项目新增劳动定员共8人，厂区内提供住宿，运营期生活垃圾的产生量按1.0 kg/d·人计，则新增生活垃圾产生量约为8 kg/d（2.4 t/a），进行集中收集后定期运输至乡镇生活垃圾集中收集点处置。 2.4噪声 本项目建成后开采期矿石开采过程中施工机械噪声主要为锯切、铲装、运输等生产过程中产生的噪声，挖掘机、装载机、运输车辆等产生的机械动力噪声，以及配套除尘设备风机噪声等。 经类比分析，本项目采矿作业噪声值一般在85～95dB（A）之间，其中锯切、矿石铲装等过程产生的噪声为主要的噪声源，噪声最高可达95dB(A)，项目建成后主要设备具体噪声源强见表4-12。 表4-12 主要设备噪声级范围 序号 设备名称 台数 噪声源强dB（A） 源强属性 1 矿山圆盘锯石机 4 95 间断 2 装载叉车 2 90 间断 3 螺杆式空气压缩机 2 85 间断 4 手持凿岩机 2 87 间断 5 顶石气袋 2 85 间断 6 装载机 4 90 间断 7 水泵 2 85 间断 8 自卸车 6 85 间断 3.运营期环境影响分析 3.1运营期生态影响分析 3.1.1对地形、地貌的影响 本项目扩建后2处矿区总采矿权范围为1.2853km2，设计均采用露天开采的方式对矿区内资源进行开采。根据开发利用方案，在20年的露天开采期内将形成最终形成3处采坑，总面积为5.4hm2。根据矿山开发利用方案中的露天开采终了境界剖面图，矿山开采最终形成3处人工边坡。矿山开采将改变矿区内原有中低山地貌，原有土地的性质和利用结构随之发生变化。 3.1.2对土地利用结构的影响 土地利用的改变有两条途径，一是大量固体废物排放，压占土地，这对土地的消耗不容忽视；二是工业占地，使林地、耕地转变为工矿用地或交通用地。 根据工程分析，本项目扩建后总占地面积6.3713 hm2，其中3处露天开采区及配套临时荒料场、排土场及工业场地占地类型主要为林地（乔木林地、灌木林地和其他林地）、工矿仓储用地、和旱地等。本项目矿山开采过程中对矿区植被的破坏集中在5.4 hm2的露天开采区。根据本项目土地复垦方案，项目运营期拟损毁2个矿区3处露天开采区内现乔木林地、灌木林地、其他林地、旱地、工矿用地等总面积5.4 hm2。可见，经过矿山的开采，评价区内的植物覆盖率将下降，对于评价区占用的土地面积而言，土地利用现状会发生明显变化；但是林地、耕地等所占面积与评价区土地面积相对而言较小，矿山占地总体不会改变当地土地利用的格局，本项目开发建设占用林地、耕地将造成评价区内植被覆盖率下降，因此，建设单位须根据《森林法》有关规定，补植树木或交纳补偿金。同时，对于被占用的林地、耕地，将采取对矿山进行绿化和复垦使植被得以逐渐恢复，但需要一定的过程。 本工程所征用的土地应当在当地政府行政主管部门办理有关征用手续，并通过交纳造林费的办法，将对林地产生的影响降至最小。 3.1.3对水土流失的影响 本项目运营期将在基建期的基础上扩大采区面积，加剧了对区内陆生植被的破坏强度。根据开发利用方案，本项目运营期露天剥离表土总量8.84万m3，破坏地表植被5.4 hm2。露天采场的开挖、弃土的堆存将加强区域内水土流失强度，因此，需在排土场（包括卢家湾Ⅰ露天开采区临时排土场整改措施）上游及侧游设置截排水沟，下游设置挡土墙等措施降低工程运营期区域水土流失的强度。 3.1.4对景观的影响分析 本项目运营期形成采矿用地与工业用地两种地块类型，与周围的水域、林地、村庄形成不同的斑块，同时矿石采掘，地表变形，弃土堆存，弃渣堆存，矿区原有地貌环境将随之发生改变，对矿区范围内的山地景观和植被景观会造成一定程度的破坏。根据开发利用方案，本矿山采矿工程将对矿区山顶进行向下削减，服务期满后2个矿区3处露天开采区最终形成总面积为5.4 hm2的采矿平台3个。采矿平台的出现会对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观，造成与周围自然环境一定的不相协调。在矿山服务期满后，通过对采区、临时荒料场、排土场及工业厂区平整修复、逐步落实生态恢复措施后，可减轻对景观环境的不良影响。但本项目占地范围内无自然风景区和名胜古迹，对区域景观环境影响较小。本项目虽为露天开采，地表破坏严重，废土堆存占压地表植被，但项目2个矿区3处露天开采区总占地面积共5.4 hm2，占地面积较小且露天采场均依山而建，仅对局地小范围景观有所影响。 3.1.5对矿区生态系统的影响分析 ⑴对生物多样性影响分析 本项目建设对环境影响的主要因素是采矿工程、工业场地建设、道路建设中扰动地表土层，造成局部地段植被破坏，对生态环境产生干扰与影响，工程影响区内无国家/地方保护物种，矿区评价范围内涉及的植物的种类有白桦&红桦&榛子、狼牙刺&马桑&黄栌、猪毛蒿群落、栽培植被，栽培植被有小麦、玉米、大豆、洋芋等，大部分为常见的植物，基本不会造成生物多样性的损失。依据本工程区的自然环境、水文及植被条件，该地区未分布保护物种。综上所述，采矿扰动范围无需要保护的珍稀濒危动物、植物分布，采矿活动不破坏特殊生境、不会使保护物种受到影响，只会对当地的生物量产生一定的不利影响，但由于扰动范围面积较整个区域较小，不会导致区域物种的多样性的降低。 ⑵对生态系统生产力影响分析 本工程占地范围内生态系统的核心是地表植被，当地表植被受到破坏时，该生态系统维持平衡的能力消失，由较高级生态系统衰退为较低级生态系统。本次评价通过受扰动地表生产力及生物量的变化情况，预测生态系统受干扰的程度。 根据全国生态系统平均生产力及生物量统计数据，本工程实施后对工程区植被扰动范围为5.4 hm2。类比同类型项目，本工程建成运营后对工程区内生态系统的平均生产能力能力仍接近于疏林、灌丛生产力水平，不会发生严重的植被退化，也不会出现植被荒芜的问题，本工程建设对生态系统生产力的影响是很轻微的。同时，随着工程结束通过采取生态恢复措施对地表植被的恢复，可以逐步恢复区域生态系统生产力。因此，本工程对自然体系生产能力的影响是评价区内自然体系可以承受的。 3.1.6闭矿期生态影响分析 服务期满后，本项目采矿工业场地将进行拆除，排土场弃土全部用于露天采场、临时荒料场、工业场地土地复垦。随着对露天采场、临时荒料场、工业场地及临时排土场等采取水土流失治理工程措施，利用剥离的表土覆土对复垦区域进行植被绿化，本项目建设区占地在服务期满后生态环境将由业已形成的扰动与破坏基础上逐步走向恢复过程。 3.2大气环境影影响分析 3.2.1颗粒物 本项目在锯切、铲装、成品堆放等过程中及剥离物堆放过程中，均会产生一定量的颗粒物。 （1）采矿区 ①表土剥离、平整颗粒物，开采区设置移动式雾炮机进行喷雾降尘，采取湿式剥离、平整作业，可有效减少表土剥离、平整过程中扬尘的产生数量，并配套洒水车进行道路洒水； ②开采过程中采用锯石切割法开采荒料，莆田开山锯配套水管，为湿式切割，通过采用作业面洒水降尘的方式进行抑尘； ③矿石分离顶翻，设置移动式雾炮，在分离前洒水降尘措施； ④表土铲装、废渣铲装，设置移动式雾炮，在铲装石料、剥离物前采取洒水降尘措施； 采取上述措施后，项目区边界颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2中的二级标准限值，1.0 mg/m3的要求，对周围环境影响较小。 （2）排土场 表层剥离物卸料时采取移动式雾炮喷雾降尘措施，排土场采取及时进行平整压实处理、设置移动式雾炮定期洒水降尘措施及覆盖防尘网。 采取上述措施后，排土场边界颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2中的二级标准限值，1.0 mg/m3的要求，对周围环境影响较小。 （3）运输扬尘 为降低道路扬尘，采取在路面利用废弃的粒径较小的矿石废料铺压，再加强运输道路洒水抑尘措施，运输扬尘对环境的影响极小。 3.2.2燃油机械废气 本项目开采过程采用的推土机、装载机、自卸汽车等机械均使用柴油作能源，设备运行产生一定量燃油废气。该部分废气成分主要为SO2、CO、NOX和CH类化合物。通过使用优质燃油、加强机械维修和保养，可在一定程度上减少上述污染物的产生和排放量。同时通过自然扩散后对周围环境影响较小。 3.3水环境影响分析 （1）生产废水 项目建设投产后，开采区湿式锯切，项目切割冷却生产废水经三级沉淀池（30m3）处理后回用到生产之中，不外排；排土场抑尘洒水、道路抑尘用水及堆场抑尘洒水全部被吸收或蒸发，不外排。 （2）生活污水 本项目各工业场地设置环保厕所一处，定期清掏用作农肥；洗漱废水作为绿化及场地降尘水使用，不外排。因此，对周围环境影响较小。 （3）采场排水影响分析 该矿山为山坡露天矿，采场气候温润，最近地表水体为无名季节性溪流，位于采矿范围内南侧。水源来源主要为雨季两侧山体降雨及春季雪水消融径流，为最大程度上减轻项目实施对该溪流的影响，环评建议在开采范围外采取敷设地埋式涵管引流至下游，在可以不采取地埋式涵管的地段可采取明沟进行排水；采场各阶段平台均应设置成向外倾斜的平台，保证各平台不积水，采区下部平台的底部坡脚线1.5 m处应设置排水沟，排水流向自然沟谷；采区四周可设置截水沟，防止周围降雨径流进入采坑，特殊情况下需采取水泵抽水将采坑内的积水引流至矿区外围地形平缓处，避免引发泥石流地质灾害。 通过采取上述措施后，对周围地表水基本无影响。 3.4固体废物影响分析 本项目开采期固体废弃物主要有采矿产生的剥离表土、废渣石、沉淀池底泥、废油桶、废机油及生活垃圾等。 （1）剥离表土 根据本项目剥采比，计算矿山剥离表土产生量约为8.84万m3，则每年剥离量为0.442万m3/a，剥离物包含松散堆积物，运往排土场堆放，根据开发利用方案，排土场占地约1500 m2，最大堆存高度按20m计，则最大设计容量为3万m3。项目采区剥离物总量8.84万m3，项目矿山服务期为20年，平均年剥离量为0.442万m3，考虑松散能数1.7（经验数值），沉降率：0.20（经验数值），岩堆休止角：31°21′（经验数值）。采区年剥离物容积0.442万m3×1.7/(1+0.2)=0.63万m3（考虑松散系数和沉降系数）。则本项目配套设置的临时排土场可满足平均约4.7年的剥离表土。考虑到矿山施工期及开采前期1-2年矿区剥离量较后期大，且开采过程中严格采取“边开采边恢复”的生态治理措施，在做好“边开采边恢复”复垦规划的前提现，排土场设计容量满足项目临时排土要求。同时要求排土场在坡脚或沟口修筑挡墙，并设排洪沟，保证暴雨时该区的安全。项目矿山从原矿开采、暂存到外部运输均根据标高、地形、工艺流程等合理布设，在充分利用空间的同时做到生产生活区与生产区分开，整个布局尽量减少了物料输送的距离，平面布置较为合理。 （2）废渣石 根据前文，可利用废石（外剥离物可利用部分、内剥离物和露天开采时从条状块石加工成荒料时的边角料等）拉运至下游石材厂可进一步加工成建筑用砂石，作为矿产资源加以利用。项目外剥离物不可利用的部分外运作为其他工程垫方综合利用。本报告要求企业做好废石清运工作，保证废石不乱堆弃，也避免废石大量在开采区堆存而造成的植被占压、扬尘、水土流失及潜在的安全风险。 （3）沉淀池底泥 沉淀池底泥经经板框压滤机压滤后将其运至排土场堆存，用作矿山生态恢复用土。 （4）废油桶、废机油及油抹布 矿山开采过程中设备用柴油产生的废油桶和生产设备定期更换产生的废机油均属于危险废物，同时含有废抹布单独收集按危险废物要求处置。环评要求在各开采区工业场区设置危险废物暂存库一处，用于储存含油废抹布、废油桶和废机油，危险废物暂存库的设置要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行，如防风、防雨、防晒、防渗漏等，同时设置明显的标志。 （5）生活垃圾 本项目运营期新增生活垃圾量约为2.4 t/a，进行集中收集后由业主定期运输至乡镇生活垃圾集中收集点处置。 综上所述，本项目开采期固体废弃物均得到合理处置，对区域环境影响较小。 3.5声环境影响分析 本项目开采期矿石开采过程中施工机械噪声主要为锯切、铲装、运输等生产过程中产生的噪声。经类比分析，本项目采矿作业噪声值一般在75～95dB（A）之间，其中锯切、铲装等过程产生的噪声为主要的噪声源，噪声最高可达95dB（A）。 考虑到项目扩建后为2个矿区3个露天开采区，且三个采区采用分区分期开采，即一期开采卢家湾Ⅰ露天采场、二期开采石厂沟Ⅱ露天采场、三期开采卢家湾Ⅲ露天采场。因此单个露天开采区设备相对较少。 本环评中对机械设备噪声进行两种方式预测，即单个机械设备噪声的几何发散衰减与所有机械设备同时在采场作业的几何发散衰减。 ①单个机械设备噪声预测 噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，本次评价预测模式采用点声源几何发散衰减的模式，计算公式如下： 噪声随距离增加引起的衰减公式： 式中：L1—参考位置r1的声压级，dB； L2—预测点r2的声压级，dB； r1—预测点距声源的距离，m； r2—参考位置距声源的距离，m。 通过上述预测公式，本项目生产过程中单个设备噪声随距离增加引起的衰减预测结果见表4-13所示。 表4-13 机械噪声经距离衰减后噪声值 序号 噪声源 噪声预测值（dB） 1m 10m 20m 40m 60m 80m 100m 200m 1 矿山圆盘锯石机 95 75 69 63 59.4 57 55 49 2 装载叉车 90 75 69 63 59.4 57 55 49 3 螺杆式空气压缩机 85 70 64 58 54.4 52 50 44 4 手持凿岩机 87 70 64 58 54.4 52 50 44 5 顶石气袋 85 67 61 55 51.4 49 47 41 6 装载机 90 65 59 53 49.4 47 45 39 7 水泵 85 65 59 53 49.4 47 45 39 8 自卸车 85 68 62 56 52.4 50 48 42 备注：考虑到项目的特殊性，项目高噪设备均属于非固定点位运行，因此无法确定其具体声源坐标。 ②所有机械设备同时运行时噪声预测 本矿山所有机械设备在采场运行时，其预测公式如下： n个噪声源叠加公式： 式中：Ln—总声压级，dB； Li—i设备噪声源的声压级，dB； 噪声随距离增加引起的衰减公式： 式中：L1—参考位置r1的声压级，dB； L2—预测点r2的声压级，dB； r1—预测点距声源的距离，m； r2—参考位置距声源的距离，m。 经计算，矿山开采过程中所有机械设备在采场同时运行工作时，噪声经叠加，总噪声值为103.3 dB（A），计算结果见表4-14所示。 表4-14 矿山所有机械设备同时运行时噪声预测结果 工况 噪声贡献值dB（A） 源强 20 40 60 80 100 200 300 400 设备同时运行 103.3 77.3 71.2 67.7 65.2 62.3 57.3 53.7 51.2 通过上述计算，矿山开采区所有机械设备同时运行时总噪声值为103.3dB（A），经距离衰减距采场200 m时噪声值为57.3 dB（A），距矿区250m时噪声值为55.0 dB（A），距矿区400m时噪声值为51.2 dB（A）；项目各采区均为单班制，夜间不生产，因此在200m范围内，昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）限值要求。经环评现场踏勘，石厂沟矿区周围500m范围内无声环境敏感目标，卢家湾矿区最近敏感点水晶村居民点距露天开采区距离为277m，超过了达标范围200m，加之山体阻隔、植被吸声等，因此矿山开采对其基本无影响。 3.6地下水、土壤环境影响分析 本项目原料为花岗岩矿，产品为荒料，原料和产品均不涉及重金属等有毒有害物质，项目生产运营过程中对周围土壤的影响主要为颗粒物，而颗粒物的沉降不会改变周围土壤的理化性质，对周围土壤影响较小。 根据项目所处区域的地质情况，项目可能对地下水、土壤造成污染的途经主要有：柴油桶区柴油和危废暂存库废机油泄漏对地下水造成的污染。 本次环评要求：柴油桶四周设置围堰，库房地面及围堰均采取严格做好防渗措施，建议采用防渗混凝土+HDPE防渗膜的构造进行防渗处理（防渗系数≤10-10cm/s），围堰有效容积不小于柴油最大储存量，以确保可将发生泄漏后的柴油截留在围堰内，从而保证柴油泄漏不会对周围土壤环境或地下水环境产生影响；参照执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关规定，危废暂存库采用重点防渗，其防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s；或参照GB18598执行；旱厕采取一般防渗措施，其防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；或参照GB16889执行，防治造成地下水、土壤污染。具体见表4-15。 综上所述，在采取上述防渗处理措施后，项目对地下水、土壤基本不会造成明显影响。 表4-15 防渗区域及防渗措施 防渗区域 防渗措施 旱厕 一般防渗措施，其防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；或参照GB16889执行 柴油桶储存间、危废暂存库 重点防渗措施，其防渗要求：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，暂存间防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 3.7环境风险分析 3.7.1风险调查 （1）风险源调查 环境风险调查范围包括项目涉及的物质及工艺系统危险性和环境敏感性。 1）物质风险识别 物质危险性识别包括原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对本项目生产中物质的危险等级进行识别，具体见表4-16。 2）生产系统风险识别 生产系统危险性识别主要包括生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目不涉及危险设施及工艺。 表4-16 物质风险识别一览表 序号 物质名称 形态 危险因素 危险源级别 1 柴油 液态 易燃 危险物质 2 废机油（包括含油废抹布） 液态 易燃、有毒 危险物质 备注：废油包装桶为固态，考虑到其性质和主要成分，因此此处不识别。 综上，本项目涉及的风险物质为柴油和废机油（包括含油废抹布），项目不涉及生产系统风险。 （2）物质危险性识别 本项目存在的主要危险性物质为柴油和废机油，项目风险物质理化性质见表4-17和表4-18。 表4-17 柴油的理化性质和危险特性 第一部分危险性概述 危险性类别 第3.1类低闪点易燃液体。 燃爆危险 易燃。 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳。 健康危害 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 环境危害 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分理化特性 外观及性状 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃） <-60 相对密度（水＝1） 0.70～0.79 闪点（℃） -50 相对密度（空气=1） 3.5 引燃温度（℃） 415～530 爆炸上限%（V/V） 6.0 沸点（℃） 40～200 爆炸下限%（V/V） 1.3 溶解性 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 主要用途 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。 第三部分稳定性及化学活性 稳定性 稳定。 避免接触的 件： 明火、高热。 禁配物 强氧化剂。 聚合危害： 不聚合。 分解产物 一氧化碳、二氧化碳。 第四部分毒理学资料 急性毒性 LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油） 急性中毒 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 刺激性 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 最高容许浓度 300mg/m3 危险特性 1、高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸； 2、蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃； 3、流速过快，容易产生和积聚静电； 4、在火场中，受热的容器有爆炸危险。 环境影响 1、在很低的浓度下对水生生物造成危害在土壤中具有极强的迁移性有一定的生物富集性； 2、在低的浓度时能生物降解； 3、在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。 表4-18 机油物质理化特性及毒理特性 废机油 名称 中文名称 机油；润滑油 理化性质 外观与形状 浅黄色粘稠液体 相对密度（水=1） 0.875 凝固点（℃） ＜-18 沸点（℃） 240~400 闪点（℃） ＞200 引燃温度（℃） ＞250 饱和蒸汽压（KPa） 0.17（145.8℃） 爆炸特性与消防 燃烧分解产物 一氧化碳、二氧化碳 燃烧性 可燃 禁忌物 硝酸、高锰酸钾等强氧化物 燃爆危险 可燃液体，火灾危险性为丙类；遇明火、高热可燃。 灭火方法 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 健康危害 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心、严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触着， 暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和刺激症状及慢性油脂性肺炎。 个体防护 工程控制 密闭操作，注意通风 呼吸系统防护 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 紧急事态抢救或撤离时应佩戴空气呼吸器 眼睛防护 戴化学安全防护眼镜 身体防护 穿防毒物渗透工作服 手防护 戴橡胶耐油手套 其他防护 工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触 急救措施 皮肤接触 脱去污染的衣着、用大量流动清水冲洗。就医 眼睛接触 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医 吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难， 给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 食入 饮足量温水，催吐。就医 泄露应急处理 迅速撤离泄露污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄露：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤 或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 操作注意事项 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），带化学安全防护眼镜，穿防毒无渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备，防止蒸汽泄露到工作场所空气中，避免与氧化剂接触，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备。 储存注意事项 储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储，配备相应品种和数量的消防器材，储区应备有泄露应急处理设备和的收容材料。 经物质风险和生产系统风险识别，本项目涉及的风险物质为柴油和废机油，项目不涉及生产系统风险。本项目柴油最大储存量约为0.5 t，远小于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的临界值2500 t，废机油（包括含油废抹布）产生量约为0.35 t/a（按最长储存期1年计），远小于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的临界值2500 t，危险物质总量与其临界值比值Q=(0.5+0.35)/2500=0.00034<1，环境风险评价仅需进行简单分析。具体见表表4-19。 表4-19 本项目涉及物质风险识别一览表 序号 风险物质 储存位置 最大储存量 临界量 q Q 1 柴油 柴油储存区 0.5 t 2500 t 0.0002 0.00034 2 废机油（包括含油废抹布） 危险废物暂存库 0.35 t 2500 t 0.00014 3.7.2环境风险识别 本项目主要危险物质、分布情况及可能影响环境的途径见表4-20。 表4-20 本项目涉及物质风险识别分类一览表 序号 事故类型 影响途径 危险因素 1 柴油泄漏事故；火灾、爆炸伴生或次生污染物污染环境事故 油桶破损，柴油泄漏导致土壤和地下水污染；发生火灾爆炸产生的次生污染物导致大气污染。 破坏生态环境、污染环境，造成人员伤亡 2 危险废物泄漏事故 危险废物泄漏进入土壤或通过土壤进入地下水 污染土壤或地下水水质 3.73环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 1）柴油泄漏环境风险防范措施 环评要求企业在柴油桶四周设置围堰，内部要严格做好防渗处理，建议采用防渗混凝土+HDPE防渗膜的构造进行防渗处理（防渗系数≤10-10cm/s）。且要求有效容积不得小于油桶最大容积，以确保可将发生泄漏后的柴油截留在围堰内，从而保证柴油泄漏不会对周围土壤环境或地下水环境产生影响。 2）危险废物暂存库风险防范措施 本项目涉及到的危险废物为矿山机械维修过程中产生的废机油。对于该部分危险废物应采用专用盛装器盛装后存放在厂内危险废物暂存库，送有资质的单位进行处理。 A.危险废物贮存场、处置场必须符合国家规定标准，配套防火器材、要求废机油桶防渗漏；防渗要求：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；基础必须防渗，防渗层为至少1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2 mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； B.储存容器要求： ①废机油收集桶和防漏胶袋需采用符合标准的专用收集桶；②收集桶和防漏胶袋材质要满足相应强度需求；③收集桶和防漏胶袋必须完好无损，容器材质要与废机油互不相容；④各收集桶和防漏胶袋均为封闭收集，收集桶内顶部与液压油表面之间保留100mm以上空间，收集桶和防漏胶袋外必须贴上危险废物标签。 C.储存设施要求 厂方应每一次都对回收的废机油进行记录；记录内容包括：液压油名称、来源、数量、特性和收集容器的类别、入室日期、存放地点、液压油出室时间以及回收单位名称定期检查收集桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理更换。 D.转移要求 项目产生的废机油（包括含油废抹布）属于《国家危险废物名录》中的危险废物，应根据《危险废物转移联单管理办法》，对该废物收集进行转移联单管理。 （2）环境风险应急要求 应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现的突发性事故，为及时控制危害源，抢救遇害人员，指导项目周边居民对毒物的防护或危险环境的组织撤离，为减轻和消除危害后果而组织社会救援活动的预想方案。 3.8“以新带老”及三本账核算 根据前文分析，本次扩建以新带老措施主要为现存问题整改，整改措施基本不影响原有工程污染物的排放量。项目扩建后三本账核算见表4-21。 表4-21 项目“三本账”汇总表 类别 排放源 污染物名称 现有工程排放量（t/a） 改建工程排放量（t/a） “以新带老”削减量（t/a） 扩建后全厂区排放量（t/a） 增减量变化（t/a） 废气 表层剥离过程 颗粒物 少量 少量 0 少量 - 锯切荒料工序 颗粒物 / 0.1 0 0.1 - 表土及废石铲装 颗粒物 少量 0.006 0 0.006 +0.006 排土场剥离物卸料 颗粒物 少量 0.001 0 0.0007 +0.0007 排土场剥离物堆存 颗粒物 少量 0.0002 0 0.0002 +0.0002 运输道路 颗粒物 少量 少量 0 少量 - 机械设备 燃油废气 少量 少量 0 少量 - 废水 职工生活 生活废水 0 0 0 0 - 石料切割工序 冷却抑尘废水 0 0 0 0 0 固体 废物 职工生活 生活垃圾 3.6 2.4 0 6.0 +2.4 表土剥离 剥离表土 少量 7070 0 7070 +7070 沉淀池 底泥 56.5 750.5 0 807.0 +750.5 废石、切割过程产生的边角料 废渣 0 5555 0 5555 +5555 机械设备燃油使用工序 废油桶 / 0.3 0 0.3 +0.3 设备机械保养维修 废机油 / 0.2 0 0.2 +0.2 含油废抹布 / 0.01 0 0.01 +0.01 备注：“/”为原环评未提及；“-”为无法核算具体数量。 4.服务期满影响分析 服务期满后，本项目采矿工业场地将进行拆除，排土场弃土全部用于露天采场、工业场地土地复垦。随着对工业场地、露天采场等采取水土流失治理工程措施，利用剥离的表土覆土对复垦区域进行植被绿化，本项目建设区占地在服务期满后生态环境将由业已形成的扰动与破坏基础上逐步走向恢复过程。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1.采区边界设置合理性分析 本项目2处矿区边界内无其他矿权设置，采区设置符合地方矿区设置规划要求；采区范围内无居民点；地下水埋深大于开采最低开采限，不会出现地下水水文地质问题；评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地等敏感区域，无珍稀野生动植物分布；根据本项目污染物排放环境影响预测结果，在落实本评价提出的各项环保措施后，本项目污染物的排放不会改变区域现有的环境功能，对周边环境的影响均控制在当地环境可接受范围内。综上，本项目矿山采区边界设置合理，无环境制约因素。 2.工业场地选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境敏感点、用地要求、运输条件、水电供应等情况，本项目工业场地也位于矿区范围内。工业场地可行性综合分析列于表4-22。 表4-22 扩建后工业场地选址可行性综合分析表 序号 分析项目 分析结果 1 环境敏感点 经现场踏勘，石厂沟矿区周围500m范围内无声环境敏感目标，卢家湾矿区最近敏感点水晶村居民点距露天开采区距离为277m； 2 用地要求 不涉及生态红线和基本农田。 3 运输条件 两个矿区外部均有乡村道路直通下游石材加工厂交通便利。 4 水电供应 水、电均能满足供应。 5 地质条件 根据项目开发利用方案，矿区最低侵蚀基准面标高为1770m，主要矿体位于侵蚀基准面以上，矿区水文地质勘查类型属二类一型，即以裂隙含水层充水为主、水文地质条件简单的矿床。矿床工程地质条件较好，有利于矿山生产，矿区工程地质勘查类型属二类一型，即以块状岩类为主，工程地质条件简单的矿床。矿区内现已开采条件下未发现滑坡、塌陷、泥石流、地裂等现象，局部地区有小面积不稳定斜坡。矿区内无污染源，矿石和废石不易分解出有害化学组分，亦未发现其他污染源存在。矿山在生产时，对“三废”排放的管理合理规范，即可避免其他环境地质问题。矿区环境地质勘查类型属一类，即矿区地质环境质量良好的矿床。礼县石厂沟、卢家湾矿床开采技术条件属Ⅰ类，即开采技术条件简单的矿床。 6 环境质量现状 矿区周边无其他工矿企业存在，周边环境质量较好。 7 环境保护可行性 工程项目严格实施环评提出的环保措施后，可将工程建设和运行期间对环境产生的影响降至最低，因此工业场地选址是可行的。 由上表分析可知，工业场地交通便利，矿区范围内无居住区、自然保护区和风景名胜区，同时该位置距离采区较近，便于矿石运输。在落实本环评提出的相关环措施的前提下，该场址是可行的。 3.临时荒料场选址环境可行性分析 已建临时荒料堆场Ⅰ位于卢家湾Ⅰ露天采场东侧，地形平坦开阔，连接矿山道路，距采场小于50m。拟建临时荒料堆场Ⅱ位于露天采场Ⅱ东南侧，地形平坦开阔，连接农村道路，距采场小于50m。拟建临时荒料堆场Ⅲ位于露天采场Ⅲ东南侧，地形平坦开阔，距采场小于50m。布置上均考虑了物料运输成本，且无滑坡、塌陷、泥石流、地裂等现象。因此，项目临时荒料场选址可行。 4.排土场选址环境可行性分析 类比同类矿山废渣类型，该饰面石材花岗岩开采产生剥离物为《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中I类一般性固体废物。因此按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中I类一般性固体废物的处置场（即I类场）的选址要求评价排土场的选址可行性。具体见表4-23。 表4-23 排土场选址可行性分析 场选址要求 本项目情况 符合标准情况 应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求 三处排土场远离当地城市规划用地范围，与城市性质和城市总体规划不冲突。排土场符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。 符合 贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定 三处排土场附近目前无人员居住。排土场的设置对居民基本无影响。 符合 贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内 三处排土场选址不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 符合 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 矿区地层岩性单一，地形有利于自然排水；地质构造发育，岩体结构以厚层－块状为主，岩石强度高，稳定性好。 符合 应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域 三处排土场选址内不存在活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。 符合 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 三处排土场所在地高于所在地最高水位线，不处于江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。 符合 不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内 三处排土场不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 符合 由以上分析可知，项目扩建后三处排土场设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求的规定。 根据项目开发利用方案，设计将矿山开采的剥离物暂时堆存于临时排土场中，排土场容量满足平均约4.7年表土堆存，在严格落实“边开采边生态恢复”措施的情况下，排土场可满足项目要求。同时要求在排土场上游设置截排水沟，下游砌筑坝式挡土墙，保证剥离表土的妥善堆存和利用。项目排土场下游没有工矿企业大型水源地、水产基地；下游无全国和省重点保护的名胜古迹；场区内地质构造简单，无不良地质现象；场区下方无具有开采价值的矿床；汇水面积较小。 本评价认为本项目排土场选址可行。 5.周边环境相容性 根据现场调查，矿区不在风景名胜区、文物保护区内，不涉及自然保护区以及饮用水水源地等环境敏感目标。项目不涉及生态红线和基本农田。项目距最近的水源地为礼县罗坝镇崖城村集中式饮用水源地保护区取水口距离为12.7 km，距离较远，无补给关系。项目位于礼县香山省级自然保护区西北方向，最近直线距离为49.0km，距离较远。 综上所述，该项目选址合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.建设期生态环境恢复治理措施 （1）表土剥离 根据项目现状及建设规划，项目施工期采矿区、临时荒料场、临时排土场、工业场地、运输道路等场地平整等建设过程中剥离表土1600 m3暂存于各开采区配套设置的临时排土场，并采取临时截排水和拦挡措施，用于各采区边开采边恢复或闭矿期场区生态恢复。剥离的表土堆放后应压实，采取防尘网苫盖，防止裸露风蚀或水土流失；采用围栏，防止牲畜践踏。 （2）排土场 项目开采区均采取边开采边恢复治理，保证表土不乱堆弃。保证剥离表土的妥善堆存和利用。排土场对开采过程中产生的表土进行堆存，用于边采边恢复或开采结束后用于覆土回填。根据项目开发利用方案可知，矿区剥离量为8.84万m3，开采区均采取边开采边恢复治理，可保证表土不乱堆弃。同时要求在排土场上游设置截排水沟，下游砌筑坝式挡土墙，保证剥离表土的妥善堆存和利用。 （3）水土流失防治措施 根据对主体工程不同施工区域可能造成水土流失的预测结果的初步分析，结合主体工程设计的具有水土保持功能的措施布局，按照与主体工程相衔接的原则，确定本项目水土流失防治工程及布局，对新增水土流失重点区域和重点工程进行因地制宜、因害设防的针对性防治，建立施工期临时防护措施，并在不同施工区域的防治工程布局中，以工程措施、植物措施和临时措施相结合的水土流失综合防治措施体系，力争有效的防止项目区原有水土流失和工程建设造成的新增水土流失，促进项目区地表修复和生态建设，使所处区域生态环境有所改善。总体上，落实以下措施： ①各施工场所尽量减少施工占地，减少扰动破坏地表植被面积； ②各施工区域临时堆土存放，应做好临时拦挡，排水等防护措施； ③各施工场地施工时，要求在各开挖面做好临时拦挡措施。施工场地平整应合理安排施工顺序，遵循由深而浅、统筹安排的原则，确定临近地下设施尽量同槽一次开挖，基面不受扰动。统筹调配土方工程量，杜绝重复挖填，挖方首先用于回填，对于不能立即回填的，就近调配至其他区域利用，并做好临时防护措施； ④各区域施工期产生的建筑垃圾，要及时清运，堆放至指定场所，并实施平整、碾压覆土等，以利恢复植被； ⑤各施工区域施工过程中做好截排水临时措施，将地面产生的径流临时疏导至低洼地，有明显较大汇流时，应提前作好疏导措施； 上述措施需要建设方提供详细的施工方案和运行中落实，才能将生态影响消减到合理的程度。生态环境保护工程部署见图5-1和图5-2。 （6）生态环境管理及监测 施工期生态保护监控计划见表5-1。 表5-1 施工期生态环境保护监控计划 环境 要素 环境监控计划 监控点位/范围 监控 频次 监控单位 及方法 施工期及既有环境问题治理阶段 矿区生态环境 1、施工活动是否能够控制在划定施工范围内，未造成矿区以外植被破坏； 2、评价范围内植被是否出现退化； 3、工程未直接占用的林地和旱地等是否受到干扰； 4、矿区内现有采场、道路水保措施实施情况及实施效果； 5、临时排土场是否建设挡墙，是否建设截排水沟； 6、是否设置保护环境宣传标牌； 7、工程周边野生动物活动是否受到干扰。 评价范围内 施工期 1次 陇南市生态环境局礼县分局采用巡查方式 2.大气污染防治措施 根据《甘肃省2018年大气污染防治工作方案》和《陇南市2018年大气污染防治实施方案》中关于扬尘防治要求，项目需严格落实“六个百分百”的治理标准，具体要求是施工区域100%围挡、裸土及物料堆放100%覆盖、施工场地100%洒水清扫、出入车辆100%冲洗、施工道路100%硬化、渣土车辆100%密闭运输。采矿区建设过程中产生的扬尘可通过以下措施进行防治，具体见表5-2。 表5-2 项目施工期废大气污染防治措施一览表 废气类别 治理设施及措施 颗粒物 ⑴在露天开拓系统建设过程中，采用湿法作业； ⑵应合理安排施工现场，所有的砂石料等建筑材料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加篷布等覆盖；水泥等粉状材料运输应袋装或罐装，禁止散装，应设专门的库房堆放，并具备可靠的防扬尘措施，尽量减少搬运环节，搬运时要做到轻举轻放； ⑶开挖的土方作为绿化场地的覆土要及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量； ⑷施工现场要进行围栏或设置屏障，以缩小施工扬尘扩散范围； ⑸当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖； ⑹建筑物料如水泥、沙石等粉状材料在运输存放中采取加盖蓬布等防风措施，严格限制运输车辆装载货物的数量； ⑺加强施工活动的管理，尤其是加强汽车维护和运输管理，同时对物料运输过程制定管理措施，指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘； ⑻谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒、散落；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定期冲洗轮胎，车辆不得带泥砂出现场； ⑼合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐段施工方式。 燃油机械尾气 选用优质柴油、合理安排施工作业，减少尾气排放。运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料。对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法和汽车排放监测制度。以上措施将降低施工机械和汽车尾气对周围环境空气的影响。 综上所述，本工程施工废气具有间断性、瞬时性特点，并随着施工的结束而消失，经采取一定的抑尘、降尘措施后，不会对本工程区周边环境空气质量造成大的影响，其治理措施可行。 3.噪声防治措施及可行性分析 项目施工期噪声防治措施具体见表5-3。 表5-3 项目施工期噪声污染防治措施一览表 类别 治理设施及措施 施工噪声 ⑴尽量选用低噪声、低振动施工机械，或带有消声、隔音等附属设备的机械； ⑵合理安排工期，避免同一施工场地、同一时间多台大型高噪声机械设备同时作业；对部分高噪声设备设置隔声棚； ⑶运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； ⑷尽量减少夜间作业，禁止高噪声机械设备夜间作业； 通过采取以上措施后，施工噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，可有效地控制施工期噪声对周围居民敏感点的影响，治理措施可行。 4.固体废物处理措施及可行性分析 项目施工期固体废物防治措施具体见表5-4。 表5-4 项目施工期固体废物污染防治措施一览表 类别 治理设施及措施 土石方 精心设计与组织土石方工程施工，争取实现挖、填土方基本平衡，以避免长距离运土，产生的弃土堆存于排土场；车辆运输散体物料和废弃物时，密闭、包扎、覆盖，防止沿途漏撒；对剥离表土集中堆存于各新建开采面配套设置的临时排土场，并进行压实、覆盖以及适时洒水防止扬尘，同时设置截排水等临时设施，防止在暴雨期时发生水土流失。 建筑垃圾 建筑垃圾进行分类处理，尽量将一些有用的建筑固体废物，如钢筋等回收利用；避免浪费；无用的建筑垃圾，运至就近的建筑垃圾填埋场填埋处理； 生活垃圾 施工人员生活垃圾禁止乱丢乱弃，应经垃圾桶进行集中收集后定期运输至乡镇生活垃圾集中收集点处置。 施工期的固体废物对周边区域的环境影响随着施工期的结束而结束。施工期固废经上述措施妥善处理后对周边环境影响较小，措施可行。 5.废水防治措施及可行性分析 项目施工过程中，施工人员生活污水作为施工场地扬尘洒水使用，施工期设置临时旱厕一座，定时清掏。施工废水主要为施工机械清洗废水、混凝土养护等，施工废水在施工现场设简易沉淀池，处理后可以回场地泼洒抑尘，不外排。 施工期废水经上述妥善处理后对周边环境影响较小，措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、环境保护措施 1.生态环境恢复治理措施 1.1开采期生态环境恢复治理措施 （1）表土剥离 本项目采用露天开采工艺，三处露天采场最终露天境界面积为5.4 hm2，破坏植被面积5.4 hm2。表土剥离量为8.84万m3（包括基建期剥离表土1600 m3）。上述剥离的表层土为表层土壤，是经过多年植物作用而形成的熟化土壤，是此外还有深层生土所不能替代的，对于植物种子的萌发和幼苗的生长有着重要作用。因此，在进行土地复垦时，要保护和利用好表层的熟化土壤。 （2）排土场治理措施 项目采取边开采边恢复治理，保证表土不乱堆弃。保证剥离表土的妥善堆存和利用。项目两个矿区3个开采区分别设置1处临时排土场，环评要求在各个排土场上游设置截排水沟，下游砌筑坝式挡土墙，保证剥离表土的妥善堆存和利用。 必须采取“先挡后弃”，进入排土场的剥离表土排土过程应是由外向内逐渐堆弃，铺满一层后由推土机整平，经适当碾压第二层开始堆弃，逐层填高。要求在各个排土场上游及两侧设置坡面截水沟，下游设置挡土墙，各个平台设置马道截水沟，将地表径流引至排土场之外，排水方向与地形自然方向一致。根据实际情况为减少水土流失和抑尘，可在逐级堆存结束后撒播柏树等，以减少表土临时暂存期的扬尘和水土流失。 （3）陆生动物保护措施 1）加强法制教育和管理，全面贯彻执行《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规，在运营期间对工作人员加强生态保护的宣传教育，以宣传册、标志牌等形式，对工作人员及时进行宣传教育，以增强工作人员对野生动物的保护意识。 2）建立生态破坏惩罚制度，保护好森林植被和野生动物栖息环境。在矿山工作区域设置动植物保护警示牌，严禁工作人员进入保护区非法捕获、猎杀各类野生动物，禁止在河流内进行捕鱼活动或从事其它有碍野生动物栖息环境保护的行为，对于非法捕猎、销售珍稀野生动物及其标本的犯罪人员应严厉制裁，坚决打击。非工矿区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动，以减轻和避免采矿活动对当地野生动植物的影响。 3）控制和降低噪声，尽量降低工程噪声对野生动物的扰动影响。 环评要求，项目在开采过程中严格落实“边采边恢复”的生态保护措施，最大程度上减轻项目实施对生态环境的影响。 以上生态保护措施均为土砂石矿（饰面石材用花岗岩矿）露天开采过程中采取的常规的和必须的生态保护措施，生态保护措施投资占总投资比例小，经济上合理和可接受；同时在采取以上措施后可最大程度上实现表土资源化，减轻运营期植被破坏、动植物影响和水土流失，实现生态保护的效果和要求。 （5）生态保护管理和监测措施 生态保护监控计划见表5-5。 表5-5 运营期生态环境保护监控计划 环境 要素 环境监控计划 监控点位/范围 监控 频次 监控单位 及方法 运营期 矿区生态环境 1、采矿人员活动是否能够控制在矿区范围内，未造成周边植被破坏； 2、评价范围内植被是否出现退化； 3、裸露地表、暂不利用矿区占地是否进行土地平整和植被恢复； 4、工程周边野生动物活动是否受到干扰。 评价范围内，重点是矿区内 每年1次 陇南市生态环境局礼县分局采用巡查方式 1.2闭矿期生态环境恢复治理措施 1.2.1土地复垦目标 根据《甘肃省礼县石厂沟、卢家湾饰面石材用花岗岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，复垦主导方向为乔木林地、旱地，其中石厂沟Ⅱ露天采场坑底地形平整，可复垦为旱地，其他损毁土地复垦为乔木林地。矿区内建道路作为后期复垦工作管护及浇灌通道，本次设计预留，不进行复垦，道路预留面积0.61hm2。因此，方案确定的复垦责任面积为5.7613hm2，土地复垦率90.43%。项目区土地复垦规划见图5-3和图5-4。 损毁土地复垦方向见表5-6。 表5-6 损毁土地复垦方向一览表 损毁土地范围 损毁方式 一级 类编码 一级类 二级 类编码 二级类 面积 （hm2） 适宜复垦方向 采矿工业场地 压占 01 耕地 0103 旱地 0.01 乔木林地 03 林地 0301 乔木林地 0.014 06 工矿仓储用地 0602 采矿用地 0.003 10 交通运输用地 1006 农村道路 0.01 临时荒料堆场 压占 01 耕地 0103 旱地 0.05 乔木林地 03 林地 0301 乔木林地 0.04 0307 其他林地 0.0003 06 工矿仓储用地 0602 采矿用地 0.07 10 交通运输用地 1006 农村道路 0.01 露天采场 挖损 01 耕地 0103 旱地 0.57 乔木林地4.78hm2，旱地 0.61hm2 03 林地 0301 乔木林地 1.06 0305 灌木林地 0.35 0307 其他林地 1.73 06 工矿仓储用地 0602 采矿用地 1.69 临时排土场 压占 01 耕地 0103 旱地 0.05 乔木林地 03 林地 0301 乔木林地 0.01 0305 灌木林地 0.02 06 工矿仓储用地 0602 采矿用地 0.07 10 交通运输用地 1006 农村道路 0.004 总计 5.7613 备注：其中石厂沟Ⅱ露天采场坑底地形平整，可复垦为旱地，面积0.61hm2，卢家湾Ⅰ露天采场、卢家湾Ⅲ露天采场以及石厂沟Ⅱ露天采场开采台阶和坡面地形坡度较大，土壤侵蚀性高，宜复垦为乔木林地，面积3.63hm2。 1.2.2土地复垦质量要求 本方案土地复垦方向为旱地、其他林地，复垦后面积5.7613hm2。本项目复垦标准执行《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）。复垦类型为旱地、乔木林地，土地复垦质量制定不宜低于原土地利用类型的生产水平。 （1）旱地复垦标准 1）地形：保障复垦面坡度不超过25°； 2）土壤质量：有效土层厚度≥40cm，土壤容重≤1.45g/cm3，砾石含量≤20%，土壤pH为6.5～8.5，有机质含量≥0.5%； 3）配套设施：道路达到当地各行业工程建设标准要求； 4）生产力水平：3-5年后单位面积产量达到周边地区同土地利用类型中等产量水平； （2）乔木林地复垦标准 1）土壤质量：有效土层厚度≥30cm，土壤容重≤1.50g/cm3，砾石含量≤25%，土壤pH为6.0～8.5，有机质含量≥0.5%； 2）配套设施：达到当地各行业工程建设标准要求； 3）生产力水平：定植密度（株/hm2）满足《造林作业设计规程》（LY/T1607）要求；郁闭度≥0.30；根据项目土地复垦方案，项目种植树种为侧柏，树下植草种选择苜蓿、披碱草、燕麦等为宜。 挖损损毁土地单元复垦质量要求 露天采场工作台段单元的土地复垦质量要求为：①对采场坑底及清扫、安全平台进行土地平整，地形坡度不大于5°；②土地抗侵蚀能力、抗水土流失能力接近原始天然状态；③清扫、安全平台种植覆土厚度不小于0.40m，采场坑底覆土不小于0.40m； ④采场坑底达到种植农作物的要求，平台植被覆盖率达70%以上。 根据《土地复垦质量控制标准》，确定乔木林地有效土层厚度为30cm，旱地有效土层厚度为40cm。根据《甘肃省礼县石厂沟、卢家湾饰面石材用花岗岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，复垦区需覆土量1.28×104m3，表土剥离量总计8.84×104m3，可满足复垦所需土量要求，可保证复垦覆土用量。 1.2.3土地复垦措施 1.2.3.1工程设计 甘肃省礼县石厂沟、卢家湾饰面石材用花岗岩矿道路作为后期复垦管护通道，本次不设计复垦，其它损毁土地均进行复垦。故本次复垦对象为工业厂区、荒料堆场、排土场和露天采坑。复垦工程主要为：办公生活区场地拆除、平整、覆土、植被重建；荒料堆场的平整、覆土、植被重建；排土场地平整、覆土、植被重建；露天采坑开采台阶和坑底的清理、覆土、植被重建。 （1）第一阶段（2023年4月-2043年3月） 对露天采坑上方已经开采完毕的台阶进行复垦，种草植树，按开发利用方案总共需复垦露天采矿台阶面积1.42hm2，平整采用推土机进行推平，平均平整厚度为0.30m，平整土方量约为4260m3。在平整后的场地表层进行覆土，以利于复垦。覆土结束后直接植树并播撒草籽即可。植树和播种草籽面积2.50hm2，需种树3550株，播撒草籽量71kg。。 第二阶段（2043年4月-2044年3月） 采矿工业场地复垦工程设计 甘肃省礼县石厂沟、卢家湾饰面石材用花岗岩矿采矿工业场地建筑为彩钢结构，首先进行场地拆除，办公生活场地彩钢房拆除后可进行回收利用。拆除工程完毕后，对场地进行平整，地面高差不大于0.4m，平整采用推土机进行推平。结合项目区现状，尽量利用现有道路格局，依据项目区的自然地势，将项目区内部分为不等面积的区块，区块内部要求平整，区块的长宽因地形而异。采矿工业场地总面积0.037hm2，平均平整厚度为0.3m，平整土方量约为111m3。在平整后的场地表层进行覆土，以利于复垦。覆土厚度30cm，工业场地覆土工程量为120m3。覆土结束后直接播种树，并在树下撒草籽，植树种草的面积0.04hm2，需种树100株，播撒草籽量2kg。种树采用株距2m、行距2m的标准栽植侧柏；以播种前对种子清洗、去芒及药物拌种，提高出芽率和防止地老虎等虫害。采用撒播方式，撒播尽量撒播均匀。草种选用乡土物种苜蓿、披碱草、燕麦等，草籽纯度要98%以上，发芽率95%以上。 2）临时荒料堆场复垦工程设计 荒料堆场总占地面积约0.1703hm2，复垦方向为乔木林地。开采完毕后荒料堆场堆放的荒料全部外运出售，对场地进行平整，地面高差不大于0.4m，平整采用推土机进行推平，平均平整厚度为0.30m，平整土方量约为510m3。在平整后的场地表层进行覆土，以利于复垦。覆土厚度30cm，荒料堆场区覆土工程量为510m3。植被重建工程技术方法与前述一致，覆土结束后直接植树并播撒草籽即可。植树和播种草籽面积0.17hm2，需种树425株，播撒草籽量8.5kg。 临时排土场复垦工程设计 各开采区设置排土场一处，用于堆放基建期剥离的表土，用于后期复垦。损毁土地面积0.15hm2。参考适宜性评价等级，根据因地制宜的复垦原则，排土场损毁土地复垦为乔木林地。采用推土机进行场地平整。排土场最终面积0.15hm2，平均平整厚度为0.3m，平整土方量约为462m3。在平整后的排土场表层进行覆土，以利于复垦，覆土厚度30cm，排土场覆土工程量为462m3。植被重建工程技术方法与前述一致，覆土结束后直接植树并播撒草籽即可。排土场植树和播种草籽面积0.15hm2，需种树300株，播撒草籽量6kg。 4）露天采坑复垦工程设计 前期边生产边复垦阶段已经完成了对露天采场开采台阶的复垦，本次之复垦露天采场坑底，总复垦面积2.19hm2，其中石厂沟Ⅱ露天采场坑底复垦方向为旱地，面积为0.95hm2，卢家湾Ⅰ露天采场和Ⅲ露天采场复垦为乔木林地，面积为1.24hm2。在露天采场坑底覆土。矿山开采完毕后，平整采用推土机进行推平，保证覆土厚度。石厂沟Ⅱ露天采场坑底面积0.95hm2，平均平整厚度为0.4m，平整土方量约为3800m3。卢家湾Ⅰ露天采场和Ⅲ露天采场坑底面积1.24hm2，平均平整厚度为0.3m，平整土方量约为3720m3。石厂沟Ⅱ露天采场坑覆土厚度40cm，露天采矿覆土工程量为3800m3。卢家湾Ⅰ露天采场和Ⅲ露天采场坑覆土厚度30cm，露天采矿覆土工程量为3720m3。植被重建工程技术方法与前述一致，覆土结束后直接植树并播撒草籽即可。露天采坑坑底植树和播种草籽面积1.24hm2，需种树3100株，播撒草籽量62kg。 第三阶段（2044年4月-2047年3月） 主要开展矿区土地复垦管护工作。 1.2.3.2技术措施 （1）工程技术措施 1）拆除废弃建构筑物； 2）土地平整，平整厚度30cm。 3）利用基建期剥离表土进行覆土，覆土厚度不小于30cm。 4）复垦为乔木林地，在覆土平整后种树，种树采用株距2m、行距2m的标准栽植侧柏；树下撒播草籽，草籽播种量为50kg/hm2。 （2）生物措施 根据本项目的气候条件、土壤、地形地貌和植被等条件，确定本项目植物措施中水分和土壤因子为植被生长的主导因子，以地形地貌为次要因素，结合立地条件对复垦区采取植被恢复和绿化等防护措施。因地制宜，选择当地原有树种及适宜当地生长的草籽进行植被恢复。播撒选用的草种首选乡土物种苜蓿、披碱草，此类植物为野生草本植物，耐干旱、耐冷热，产量高而质优，又能改良土壤，苜蓿甘草营养丰富，为牲畜所喜爱。草籽播撒施工工序为植物材料选择→场地平整→覆土→人工播撒草籽。播种前对种子清洗、筛选及药物拌种，提高出芽率和防止地老虎等虫害。采用撒播方式，撒播时尽量撒播均匀。 项目区生态环境保护复垦规划见图5-4。复垦区内主要复垦工作量见表5-7。 表5-7 土地复垦工作量统计表 编号 项目 单位 工作量 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 1 表土剥离 m3 88400 88400 2 建构筑物拆除（彩钢结构） m3 252 252 3 土地平整 m3 4260 8510 管护期 12770 4 覆土 m3 4260 8510 12770 5 植树 株 3550 3925 7475 6 种草 hm2 2.5 1.57 4.07 1.2.4生态管理和监测措施 生态环境管理和监控是政府环境保护机构依据国家和地方制订的有关自然资源和生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的行政工作，应成为本项目日常工作的一个重要组成部分。 （1）生态管理及监控内容 评价根据项目建设的性质、规模、生态影响的程度和范围、项目所在地的自然、经济、社会等因素提出如下生态管理及监控内容： ①防止区域内自然体系生产能力进一步下降； ②防止区域内水资源进一步遭到破坏； ③防止区域水土流失日趋严重； ④防止区域内人类活动给自然体系增加更大的压力。 （2）生态管理指标 评价根据项目区的自然环境条件以及自然生态体系中各个要素的特征，提出管理指标： ①因项目建设减少的生物量损失在3~4年间完全得到补偿； ②5年后水土流失强度维持现有水平； ③建设绿色生态矿山。 （3）矿区生态环境监测 根据项目矿山地质环境保护与土地复垦方案，土地复垦后需要对复垦效果进行监测，复垦效果监测包括土壤质量监测、复垦植被监测两方面内容。土地复垦监测详见表5-8。 表5-8 土地复垦监测工程量 序号 监测项目 点位 个数 监测频率 监测量 第一阶段 第二阶段 第三阶段 总计 1 土壤质量检测 14 2次/点﹒年 560 28 84 672 2 复垦植被监测 14 2次/点﹒年 0 0 84 84 1.2.5管护措施设计 矿区复垦管护工程量如下表5-9 表5-9 土地复垦管护工程量 管护项目 管护面积 （hm2） 年所需工日（日 /hm2﹒3﹒次） 管护年限 （年） 管护工日 乔木林地 5.1513 9 3 129.06 以上生态恢复措施均为土砂石矿闭矿期采取的生态恢复措施，项目各个分区生态恢复措施严格按照已评审的土地复垦方案确定的生态复垦方案确定，恢复方向考虑了原有土地利用类型、植被类型以及和周围生态环境相协调等多重因子；本项目矿山地质环境保护与土地复垦估算总投资为239.60万元，占总投资5823.01万元的4.11%，恢复方案从经济上合理、可接受； 通过上述生态恢复措施的落实，可最大程度上补偿项目建设和运营过程中对生态的破坏，避免和减缓对自然地形地貌景观的影响、破坏，及时对已破坏的地貌景观进行恢复治理；避免和减缓对土地资源的占用、破坏，采取有效措施对受影响破坏的土地进行恢复治理，使其恢复原状或其他适宜用途；保护和恢复治理矿区及周边地质环境，使矿山环境得到明显改善，并与周边环境协调统一，实现矿山生态环境的恢复和保护。 2.大气环境保护措施 2.1大气环境保护措施 本项目大气污染防治措施见表5-10。 表5-10 项目污染防治措施一览表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 污染物排放标准 1 采矿区 表土 剥离 颗粒物 开采区设置雾炮机进行喷雾降尘，并配套洒水车进行道路洒水，抑尘效率70% 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 平整 表土和废渣石 铲装 设置移动式雾炮，在铲装剥离物前洒水降尘措施，可抑尘约70% 锯切 圆盘锯石机配套水管，为湿式切割，可抑尘约70% 分离顶翻 开采区设置雾炮机进行喷雾降尘，在分离前洒水降尘措施，抑尘效率70% 排土场 排土场剥离物卸料 颗粒物 卸料时采取移动式雾炮喷雾降尘措施，可抑尘约70% 排土场剥离物堆存 及时进行平整压实处理、设置移动式雾炮定期洒水降尘措施及覆盖防尘网，可抑尘约90% 2 运输 道路 运输 颗粒物 采取在路面利用废弃的粒径较小的矿石废料铺压，再加强运输道路洒水抑尘措施，抑尘量约70% 3 机械 机械运行 尾气 使用优质燃油、加强机械维修和保养/自然扩散 以上措施均为矿山开采项目常用措施，经济合理，技术可行。采取上述措施后，项目区边界颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2中的二级标准。 2.2废气管理与监测计划 （1）环境监测机构 根据本项目扩建后的生产规模，矿区内污染物排放的实际情况企业不具备单独进行监测的能力，可委托相关资质单位进行监测工作。 （2）监测计划 企业现有工程环评报告对采矿期废气排放未给出例行监测要求，本次扩建后根据《排污单位自行监测技术指南-总纲》（HJ819-2018），企业在生产运行阶段对其排放的废气污染物开展监测。具体环境监测计划见表5-11所示。 表5-11 项目废气监测计划一览表 阶段 监测地点 监测 项目 监测频率 实施机构 负责机构 监督机构 运营期 废气 无组织 各个开采区 周界外浓度最高点 TSP 每年1次 委托的有资质的监测单位 建设单位 陇南市生态环境局礼县分局 3.水环境保护措施 项目运行期间废水治理措施见下表5-12。 表5-12 项目运营期废水治理措施一览表 废水类别 治理设施及措施 生产废水 切割冷却抑尘废水 各个开采区生产废水经废水收集系统+三级沉淀池（30m3）处理后循环使用于切割工序 生活污水 职工生活污水 洗漱废水用于开采区洒水抑尘，工业厂区设置环保旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排 企业矿山现有开采面开采过程中切割冷却废水经收集、沉淀（目前未分级）处理后能够满足回用要求。本报告要求对现有开采面配套沉淀池进行三级分级，可进一步提高和保证废水的沉淀处理效果，进一步提升废水回用水质。新建开采面配套设置废水收集系统+三级沉淀池，废水经三级沉淀处理后也可保证回用要求，措施可行。 通过采取以上措施，本项目运营期可将矿山开采对区域水环境的影响降至最小，采取措施有效可行。 4.声环境保护措施 4.1噪声防治措施 由于矿山开采过程中有一些产生噪声的设备，并且噪声强度也比较高，因此，在设计时将根据噪声源的特点，噪声治理应多方着手综合控制。具体见表5-13。 表5-13 项目运营期噪声防治措施一览表 类别 治理设施及措施 声源控制 选用低噪设备、隔振与减振（阻尼），设备与地基应避免刚性连接，采用隔振器或自行设置隔振装置来实现弹性连接、高噪设备设置隔声罩措施。 传播途径 控制 加强生产管理，避免矿石装卸避免较高落差和直接撞击，注意轻放轻移，尽可能设置阻尼措施减弱撞击声。运输车辆限速行驶，禁止场内鸣笛，制定合理的作业时间表和实行严格的环境管理，削减噪声对外环境的干扰。对设备进行日常维护，保障设备的正常运行，并且要求操作人员严格规范操作，防止因设备故障或者操作不当带来的额外噪声；矿区办公生活处等需要相对安静的场所，在总图布局上尽量远离噪声源。 保护噪声接受者 当需要暴露在强烈的噪声场所，为工作人员配发耳塞、耳罩等个人噪声防护设施，以避免其听力受到损伤；连续暴露在高噪声级环境的时间实行限值，可执行间歇性的工作制度或是采取轮班工作的方法。 本工程通过选用低噪声、低振动工程机械，或带有消声、隔音等附属设备的机械等措施后，可以将声环境影响降至最低。项目夜间不生产，经环评现场踏勘，卢家湾和石厂沟各露天开采区200m范围内无声环境敏感目标，由此可见，项目对周围声环境响较小。 4.2噪声监测计划 （1）环境监测机构 根据本项目扩建后的生产规模，矿区内污染物排放的实际情况企业不具备单独进行监测的能力，可委托相关资质单位进行监测工作。 （2）监测计划 企业现有工程环评报告对采矿期噪声排放未给出例行监测要求，本次扩建后根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划详见表5-14。 表5-14 运营期环境监测计划表 监测项目 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 噪声 各个开采区边界外1m处 等效A声级 1次/季度 开采区四周侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值要求 5.固体废弃物防治措施 该项目运营期固体废物产生及去向情况见表5-15。 表5-15 项目运营期固废产生及去向一览表 序号 固体废物名称 来源 产生量(t/a) 去向 1 一般 固废 生活垃圾 职工日常生活 2.4 集中收集后由业主定期运输至乡镇生活垃圾集中收集点处置 剥离表土 采矿区 7070 运往各开采区各自临时排土场堆放，全部存放于排土场 废渣石 采矿区 16839 可利用废石（外剥离物中可利用部分、内剥离物和露天开采时从条状块石加工成荒料时的边角料等）拉运至下游石材厂可进一步加工成建筑用砂石，作为矿产资源加以利用 5555 （最不利情况） 不可利用的外剥离物外运作为其他工程垫方综合利用 冷却抑尘废水沉淀池底泥 采矿区 750 沉淀池底泥经经板框压滤机压滤后将其运至各自临时排土场堆存，用作矿山生态恢复用土 2 危险 废物 废机油 设备维护、维修 0.2 严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关贮存和管理要求，定期交由有资质的单位妥善处置 含油废抹布 0.15 废油桶 柴油贮存 8个/a 注：含油抹布产生量约为0.15t/a，单独收集。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，做好危险废物的收集、暂存、转运等管理。具体管理要求如下： ①危险废物收集包装 a.有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b.收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识； c.危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话； d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 ②危险废物暂存要求 危废暂存库设置围堰，采用重点防渗，其防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s；或参照GB18598执行，同时危险废物贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定： a.按《环境保护图形表示—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标志；b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位；c.要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源；d.要有隔离设施或其它防护栅栏；e.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服及工具，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，运输车辆应设置明显的标志并由专业运输车辆和专业人员承运，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交生态环境局，第二联由废物产生方保管，第三联由处置场工作人员送交生态环境局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由危废运输者保存。 综上所述，本项目开采期固体废弃物经以上措施处置后，可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的处理、处置要求；危险废物可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，采取措施有效可行。综上，项目固体废物处置方式合理可行，不会造成二次污染，能够达到环保要求，处理措施可行。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 该项目总投资5823.01万元，环保投资为342.30万元，环保投资占总投资的5.88%。主要环保设施与投资估算见表5-16。 表5-16 主要环保措施及投资估算一览表 序号 项目 环保措施 数量 环保投资（万元） 环境效益 1 现有问题整改 30.0 按整改要求落实到位 1 施工期 大气污染防治 洒水降尘 / 1.0 达标排放 2 水污染防治 沉淀池 1 0.2 循环利用，不外排 环保旱厕 3 3.0 定期清掏 3 固体废物处理 建筑垃圾、生活垃圾处理 / 2.0 防止固体废物造成二次污染 4 生态 保护 施工场地内布设临时简易排水沟、设临时边坡防护等 / 2.5 减少施工期水土流失和生态破坏，生态环境影响在可接受范围内 划定作业范围、宣传教育 1.0 表土剥离堆存 2.0 5 开采期 大气污染治理 开采区 开采区设置移动式雾炮机进行喷雾降尘，采取湿式剥离作业，并配套洒水车进行道路洒水； / 6.0 达标排放 表土和废渣石铲装过程设置移动式雾炮，在铲装剥离物前洒水降尘措施。 / 锯切过程配套水管，为湿式切割，作业面洒水降尘的方式进行抑尘； / 3.0 达标排放 排土场 剥离物卸料时采取移动式雾炮喷雾降尘措施，排土场采取及时进行平整压实处理、设置移动式雾炮定期洒水降尘措施及覆盖防尘网。 / 6.0 达标排放 运输 道路 矿区运输路面矿石废料铺压，道路定期洒水抑尘，运输车辆限速行驶；矿石外运过程中，强化管理，不超载运输，杜绝沿路遗洒行为。 3.0 达标排放 6 水污染防治 生活 废水 环保旱厕 3 0（计入施工期） 零排放 生产废水 各开采区切割冷却生产废水经废水收集系统+三级沉淀池（30m3）处理后回用到生产之中，不外排； 3 10.0 零排放 7 噪声治理 采用消声、减震措施，定期维修保养机械等 / 3.0 达标排放 8 固体 废物 各采矿区及工业厂区设垃圾收集桶，定期运至当地生活垃圾收集点 / 4.0 妥善处置 排土场 3 0（计入工程投资） 采取拦挡及截排水措施，表土妥善堆存。 沉淀池底泥经板框压滤机压滤后，送排土场暂时堆存，用于开采区生态恢复。 3 6.0 / 5m2危废暂存库 3 3.0 废油桶和废机油安全贮存、处置。 9 生态保护 露天采矿区表土剥离、堆存，采矿区上游设置截排水沟；项目在开采过程中采取边采边恢复的生态保护措施。 / 0（计入工程投资） 生态环境得到有效治理和恢复 各采区排土场下游设置挡渣墙，两侧及上游设置截排水沟，逐级设置简易截水沟。 6.0 加强宣传教育 2.0 10 风险 各开采区柴油储存间采区重点防渗，内部柴油储存区四周设置围堰，要求围堰有效容积不得小于单个油桶最大容积；废油桶暂存于危险废物暂存库内，定期送有资质的单位进行处理；制定应急预案。 / 6.0 风险降至最低 11 服务期满后 矿山恢复治理 闭矿期项目共计复垦面积5.7613 hm2，复垦主导方向为乔木林地、旱地，其中石厂沟Ⅱ露天采场坑底地形平整，可复垦为旱地，其他损毁土地复垦为乔木林地。具体生态恢复措施严格按照《甘肃省礼县石厂沟、卢家湾饰面石材用花岗岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》对项目损毁区进行生态恢复。 / 239.60 各项生态恢复措施落实到位 12 环境管理 成立专门的环境管理部门，并设置警示牌，标识牌等 / 3.0 / 合计 / 342.30 环境效益 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格按照用地规划和施工设计要求施工，在做好沿规划施工道路行进，不随意开辟施工便道，做到永临结合及占地面积的最小化和对施工用地的高效利用；通过严格控制施工过程中的用地面积，也可以做到控制并减少工程扰动范围的作用；加强对施工人员的环保意识教育；在建设期做好对设备的养护，文明施工，加强管理、合理规划施工场地、加快施工进度、洒水降尘、对剥离表土实施保护临时堆存等措施；通过增加检修、保养及降低工程车辆速度使得施工机械对周围存在的野生动物影响。各开采区排土场上游及侧游设置截排水措施，下游设置拦挡措施，先挡后弃。 | 施工活动是否能够控制在划定施工范围内，未造成矿区以外植被破坏；评价范围内植被是否出现退化；工程未直接占用的林地和旱地等是否受到干扰；矿区内现有采场、道路水保措施实施情况及实施效果；临时排土场是否建设挡墙，是否建设截排水沟；是否设置保护环境宣传标牌；工程周边野生动物活动是否受到干扰。 | 项目露天开采运营期剥离的表土定期拉运至拟建排土场，用于闭矿后露天采场土地复垦；排土场上游及两侧设置坡面截水沟，下游设置挡土墙，各个平台设置马道截水沟；项目在开采过程中采取边采边恢复的生态保护措施。加强工作人员法制教育和管理，建立生态破坏惩罚制度，保护好森林植被和野生动物栖息环境。在矿山工作区域设置动植物保护警示牌，严禁工作人员进入保护区非法捕获、猎杀各类野生动物；非工矿区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动； 控制和降低噪声，尽量降低工程噪声对野生动物的扰动影响。闭矿期项目共计复垦面积5.7613 hm2，复垦主导方向为乔木林地、旱地，闭矿期严格按照项目土地复垦方案对所有临时占地进行生态恢复措施。 | 采矿活动是否能够控制在矿区范围内，未造成周边植被破坏；评价范围内植被是否出现退化；采矿过程中的表土是否妥善堆存，排土场是否设置拦挡及截排水设施；工程周边野生动物活动是否受到干扰。 |
| 水生生态 | / |  | / | / |
| 地表水 环境 | 施工人员生活洗漱污水用于施工场地泼洒降尘；项目施工期设置环保旱厕，定期清掏堆肥资源化利用；施工生产废水经临时沉砂池收集处理后回用于工程，无外排。 | 零排放 | 各开采区采取湿式锯切，各开采区切割冷却生产废水经废水收集系统+三级沉淀池（30m3）处理后回用到生产之中，不外排；排土场抑尘洒水、道路抑尘用水及堆场抑尘洒水全部被吸收或蒸发，不外排；各工业场区设置环保厕所一处，定期清掏用作农肥；洗漱废水作为绿化及场地降尘水使用，不外排。 | 零排放 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 柴油桶四周设置围堰，内部要严格做好防渗处理，且要求有效容积不得小于油桶最大容积；废机油采用专用盛装器盛装后存放在厂内危险废物暂存库，送有资质的单位进行处理；制定（修订）应急预案。 | 措施落实到位 |
| 声环境 | 合理安排施工时间及工序、选用低噪声设备、噪声设备加装消声减震装置、设置隔声棚等措施，同时在夜间应禁止施工。 | 施工场界噪声达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 | 选用低噪声、低振动工程机械，或带有消声、隔音等附属设备的机械等。 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 严格落实“六个百分百”的治理标准，具体要求是施工区域100%围挡、裸土及物料堆放100%覆盖、施工场地100%洒水清扫、出入车辆100%冲洗、施工道路100%硬化、渣土车辆100%密闭运输。同时采取以下措施进行防治：在露天开拓系统建设过程中，采用湿法作业；合理安排施工现场，所有的砂石料等建筑材料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加篷布等覆盖；开挖的土方作为绿化场地的覆土要及时进行利用，建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量；加强施工活动的管理，对物料运输过程制定管理措施，指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘；合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐段施工方式。对运输车辆、施工机械采用加强保养、维修的措施，严禁车辆尾气超标排放。 | 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 | 开采区设置移动式雾炮机进行喷雾降尘，采取湿式剥离作业，并配套洒水车进行道路洒水；表层剥离物铲装和卸料时采取移动式雾炮喷雾降尘措施，排土场采取及时进行平整压实处理、设置移动式雾炮定期洒水降尘措施及覆盖防尘网；锯切过程配套水管，为湿式切割，作业面洒水降尘的方式进行抑尘；矿区运输路面矿石废料铺压，道路定期洒水抑尘，运输车辆限速行驶；矿石外运过程中，强化管理，不超载运输； | 无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2中的二级标准限值； |
| 固体废物 | 建筑垃圾分类回收利用，不能回收利用的应运至附近的建筑垃圾填埋场处理，加强对临时堆存点、运输过程中的管理；剥离表土暂存于各自临时排土场，用于服务期满后项目区生态恢复覆土。生活垃圾集中收集后定期运输至乡镇生活垃圾集中收集点处置。 | 固废妥善处置，未造成二次污染。 | 工作人员产生的生活垃圾经统一收集后运至附近垃圾集中收集点；各开采区产生的剥离表土暂时堆存于各自配套设置的排土场，用于采矿区边开采边生态恢复；各开采区废水沉淀池底泥经板框压滤机处理后，进入各自排土场，用于生态恢复。废油桶和生产设备定期保养与维修产生的废机油和含油废抹布在各自工业场地设一座5m2危废暂存库，定期委托资质单位定期处理。 | 固废妥善处置，未造成二次污染。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 柴油桶四周设置围堰，内部要严格做好防渗处理，且要求有效容积不得小于油桶最大容积；废机油采用专用盛装器盛装后存放在厂内危险废物暂存库，送有资质的单位进行处理；制定（修订）应急预案。 | / |
| 环境监测 | / | / | ①生态环境保护监测和闭矿后生态恢复效果进行跟踪监测； ②大气环境 ③声环境 | 采矿活动是否能够控制在矿区范围内；大气、噪声污染防治措施效果；闭矿后生态恢复情况。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，甘肃省礼县石厂沟、卢家湾饰面石材用花岗岩矿项目符合国家产业政策和相关规划。项目在建设、开采过程中对当地环境会造成一定的不利影响，通过采取相应的生态保护措施和污染防治措施后，各项污染物均能实现达标排放，矿山开采造成的生态破坏均可通过相应的治理措施将影响降低至最低水平。本环评认为建设单位在落实各项生态保护措施和污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

# Text boxes

7370

临时荒料场及排土场

1000

单位：m3/a

挖方

露天采矿区

道路区

挖方

挖方

剥离表土暂存于新建开采面各自配套设置的临时排土场，并采取临时截排水和拦挡措施，用于开采期或服务期满后项目区生态恢复覆土。

石方

填方

1600

1800

1200

1000

1250

填方

2100

调用方

调用方

200

1200

图例

挖方填方调用方弃方

石方

剥离表土

剥离表土

剥离表土

600

600

600

350

600

工业场地

150

挖方

剥离表土

石方

50

100

50

石方

填方

100

矿床

剥离

整平

锯切

分离顶翻

荒料直接运送至荒料场

机械设备维修

办公生活

G4、N3、S2

排土场

G1、N1、S1、植被破坏、水土流失

G2、N2

G3

G5、N4、S3、W1、S4

G6、N5

N6

S5

G9、W2、S6

图例

G—废气

N—噪声

W—废水

S—固废